# 变电站运行及维护技术探究

（国网山西省电力公司检修分公司山西太原030031）

摘要：随着我国社会主义市场经济的快速发展，我国现代化进程的也在加快发展，为了适应和满足电力现代化的需要，我国加大了对变电站建设的投入，特别重视提高变电站的供电质量和事故预防控制工作，变电站长期在高压环境下运行，无论是设备运行维护，还是设备安装维护，都极易出现安全事故，严重威胁周围群众的安全，影响变电站运行的安全稳定。随着电网的出现，变电站的供电质量和安全性都有了很大的提高。如何在电网环境下提高变电站运行维护质量已成为变电站可持续发展的命题。本文通过对电网运维业务开展的基本要求进行阐述，分析了电网环境下变电站运行维护中存在的问题，并对电网环境下变电站运行维护的措施进行详细分析，希望给广大电力工作者提供借鉴和帮助。

关键词：电网环境变电站运行维护措施

引言

变电站是电力系统的重要组成部分，随着变电站的运行，变电站的功能越来越强。变电站是利用数字网络对各种设施进行操作，实现变电站设施集中管理的综合运行系统。变电站所使用的材料具有节能环保的性质，确保变电站在控制管理中应用自动化技术及进行全方位监控，使得变电站对自然灾害具有非常强的抵制力，提升变电站的管理能力，而且降低故障发生率。但是，由于变电站的构成复杂，科技成分的含量高，对维护人员的技术要求也非常高，在维护中存在问题是不可避免的。为了保证变电站持续稳定地运行，就要做好优化维护工作。

1电网运维业务开展的基本要求

维护电网，需要结合实际情况，参照电网维护的基本要求，安排有关部门的工作，确定实际工作中需要实施的项目。在开展运行维护工作前，需要制定项目标准化操作手册，作为项目的依据，在实际工作中，工作人员需要按照项目标准化操作手册进行操作，并在操作工作成功完成后填写标准化操作卡。有关于电网的运行维护工作，上级安保部门会有相应的管理章程，工作人员需要认真学习，依照章程行事，针对在运行维护过程中的社会化用工情况，要求深度落实工作许可制度以及工作票制度，以保证运行维护工作的效果和质量。

2化变电站运行维护技术应用与实施要点

2.1站内一次设备的运维要点

2.1.1电子互感器

电子互感器集传感技术、信息技术、计算机技术于一体，是变电站中的关键设备，主要用于测量电流和电压，判断变电站是否存在电流或电压异常现象。在维护电子互感器时，先要检查互感器外观是否完好，各个连接部位是否存在松动，而后再检查电子互感器的内部结构，查看是否存在异常现象。由于电子互感器的运行主要依靠信息处理、传输和换取三个单元相互配合实现的，所以在运行维护时有必要对这三个单元的工作情况进行检查。

2.1.2GIS

目前，GIS以其自身所具备的运行安全性和安装便捷性，成为了各大变电站普遍使用的开关设备组合电器。GIS组合电器的构造简单，主要包括母线、断路器、互感器和开关等。在化变电站运行维护技术应用与实施要点文/张晓轶吴宏伟文章首先简要阐述了化变电站运行维护的基本要求，在此基础上对化变电站运行维护技术应用与实施要点进行论述。期望通过本文的研究能够对化变电站的安全、稳定、可靠运行有所帮助。摘要对GIS组合电器进行运行维护时，要延长检修周期，制定详细的检修步骤，以确保GIS安全稳定运行。先检查GIS组合电器的外部连接是否紧固，之后再对其内部的汇控箱进行检查，最后检查GIS组合电器的各个部件是否完好。

2.1.3设备

控温设备过热是引发变电站故障的重要因素，在一次设备过热的情况下，极容易引发短路造成供电中断。若变电站设备长期处于高温状态下运行，不仅会提高设备的淘汰率，缩短设备的使用寿命，增加变电站运营成本，更会降低电力系统服务质量，影响人们正常的生产生活。在变电站设备的运行维护工作中，要避免对设备的频繁更换，防止出现设备配合不协调、耽误恢复供电时间等问题。在日常运行维护时，要实时监测设备的温度变化，摸清设备高温故障规律以及发生故障的概率，特别对于易出现高温的设备，要加大运行维护力度，采取必要的控温措施。

2.2站内二次设备的运维要点

变电站的二次设备是运行维护的重点，具体包括：加强维护自动化设备的安全运行，检查警报系统是否工作正常，通讯光口是否连接紧固。在检查过程中，主要采取测试的方式判断自动化设备是否存在异常情况；加强维护二次设备的组合单元，利用检测手段收集二次设备组合单元的警报信息。通过情况下，当GIS出现失步或失稳现象才会促发组合单元警报。运行维护人员要查询组合单元警报信息的历史记录，判断出现此类状况的原因。通过总结站内二次设备进行运行维护的工作实践可知，光纤终止和GIS故障是威胁组合单元安全运行的两大重要因素。

2.3合并单元与交换机的运维要点

2.3.1合并单元从运行维护工作实践中来看，影响变电站合并单元安全运行的因素较多，如变电站设备安全问题、GPS对时失准或中断、光纤通道中断等因素。所以，在合并单元运行维护时必须着重于检查上述内容，快速查明产生合并单元运行故障的原因。当合并单元发生故障时会立即生成报警信息，将其传输到显示设备上，便于运维人员及时发现和处理故障。为此，在合并单元运维中，运维人员要实时监测显示设备是否出现报警信号，若发现报警信号必须立即采取处理措施，消除合并单元安全运行隐患。

2.3.2交换机

在变电站中，交换机的主要用途为传输自动化系统信息，其运行稳定性关系到整个变电站的信息传输。所以，在建设变电站阶段必须优选交换机类型，充分考虑交换机在长期运行中的稳定性。同时，还要重视交换机的运行维护工作，一旦发现交换机故障，必须及时查找故障产生原因。一般情况下，交换机故障为自身系统内部程序故障，当故障发生时通过重启交换机便可消除原有故障。若重启之后故障仍然存在，则要对交换机进行系统检查，针对故障原因采取维修措施，在最短时间内恢复交换机的稳定运行。

3电网环境下变电站运行维护的措施

3.1电网环境下对于变电站设备的维护

变电站能否正常运行，涉及到大量的设备，维护变电站设备使其正常运行也是保证变电站安全运行的重要环节，是变电站维护中的关键环节。对于设备的维护主要有以下几点：对自动装置的维护、电子互感器的维护和交换机的维护。针对自动装置维护时要注意，其主压板不能单独使用，要与配套设备同时使用以避免GOOSE出行错误报文的问题，以确保网络连接的正常运行。因为电子互感器的运行是一个十分复杂的过程，所以电子互感器的维护难度更高，要注意和深入到其中每一个运行环节中。执行交换机的维护任务时，要注意的是要从根源上寻找引起交换机故障的问题，从根源上排查故障。

3.2在线监控设备维护

对配电站的在线监控设备进行维护需要从以下几个方面着手：①变压器油色谱，检查其外观是否完好，工作是否异常，在工作中有没有特殊的声音或是发出特殊的气味，指示灯是否正常，油管、氧气瓶以及光纤接口部位都是否正常。②组合电器SF6的检测工作，主要检查外观是否完好，工作是否正常，是否存在异声、异味，指示灯、光纤接口、传感器是否处于正常工作状态。③局部放电问题，检查步骤与前两部分几乎一致。

结语

综上所述，随着我国电力体制改革进程的不断加快，化变电站随之增多，为确保其安全、稳定、可靠运行，必须对站内设备的运行维护工作予以重视，采用合理可行的技术手段，对关键的设备进行维护，减少故障问题的发生，为化变电站的正常运行奠定基础。

参考文献:

[1]徐军.浅谈如何提高配网调度可靠性和安全性[J].黑龙江科技信息，2016（33）：21~23.

[2]廖伟忠.提高配网调度可靠性和安全性的具体措施[J].中国新技术新产品，2015（20）：156~158.

[3]屈颖.变电站运行设备发热原因及监控方法[J].南方农机,2015(9):71,73.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d262478c7ef8dbbfbade6c6c.html