# 建筑项目基础施工技术管理分析

济南建邦置业有限公司250300

摘要：由于建筑基础施工是整个建筑物建设关键的环节，提高基础施工技术，保证施工质量才能从根本上保障人们的生命财产安全，促进建筑行业的健康发展。本文首先阐述了基础施工技术在工程中的重要性，然后讨论了建筑项目基础工程的施工特点并分析了建筑项目基础施工质量控制措施，以供参考。

关键词：建筑项目；基础；施工技术

一、基础施工技术在工程中的重要性

一直以来，我国都是一个人口大国，拥有丰富的土地资源和森立资源。但是，由于受到很多地理条件因素的影响，常常对会建筑工程的基础施工造成一定的影响，这是因为不同的地理位置，其自身的地质条件也不同，地方区域文化也存在较大的差异，使得我国建筑工程基础施工工作面临着巨大的挑战，尽管现代科学技术正在快速的发展与进步，但我国目前的建筑工程基础施工技术尚不成熟，仍处于初级阶段，这势必会对我国建筑行业的生存和发展产生较大的威胁。因此，我国要不断完善和加强建筑工程基础施工技术，采取更加先进的建筑工程基础施工工艺和施工设备，从而促进我国建筑工程基础施工技术的可持续发展。

二、建筑项目基础工程的施工特点

1、复杂性

中国国土面积居世界第三，有盐碱地、多年冻土地、易塌陷地等，地质条件和气候条件从东北到西南差异较大，造成这些复杂的多方面的因素的原因是跨纬度和经度的范围较广，这些因素给我国建筑带来了复杂性。此外，我国又是一个地质灾害频发的国家，滑坡、泥石流、地震等多对基础的建设提出了不同的要求，给建筑的基础建设带来复杂性。

2、多发性

由于我国的部分建筑施工不当给国家的经济和人们群众的生命财产带来严重的损失。今年的房屋质量检测数据表明：质量房屋整体质量不高，坍塌事件时有发生。

3、潜在性

建筑基础施工的过程中有些问题后一项施工在前一项施工的基础上，有些问题是在施工过程中很难被发现的，是潜在的，环环相扣且互相依托的，只有在施工到最后一项后才能发现问题，要求相关工作人员要在每一项施工完毕后都要进行系统数据收集和保存所在系统质量问题。

4、严重性

若建筑基础施工中出现威胁性较强的施工问题，会导致整个建筑施工无法进行，在这种状况下需对建筑工程进行返工，将建筑进行拆除，这会严重影响施工企业的经济效益。不仅如此相关负责人如没有及时发现基础施工中存在的问题，那么很可能在其他施工工序中整个建筑突然倒塌，这一事故极有可能会造成施工人员及周围人员的伤亡，影响较为严重。

三、建筑项目基础施工质量控制措施

1、加强施工现场管理

开工前检查目的是检查是否具备开工条件，开工后能否连续正常施工，能否保证工程质量。工程实施计划和施工方案是否确定；工程的质量控制指标及检查频率和方法是否明确；材料、机械、设备、劳力及现场管控人员是否落实到位；检测仪器是否备齐并可靠有效；提供放样测量、标准试验、施工图等必要的基础资料是否到位等。工序交接检查与工序检查工序交接检查应建立制度化控制，坚持实施。对于关键工序或对工程质量有重大影响的工序，在白检、互检的基础上，还要组织专职人员进行工序交接检查，以确保工序合格，使下道工序能顺利展开。凡工序检查不合格，必须采取措施，使其达到合格要求后，方可开始紧接工序的施工。应与合同图纸和工程量清单的分项所含内容相一致：应与技术规范规定的施工方法和工艺流程相协调；应与国家或合同规定的验收标准、检验频率和检验方法相配合：工序检查宜采用框图的形式，以便直观并应与相应的检查记录、报表、证书等相配套。分项、分部工程完工后的检查应按规定程序和要求，经检查认可并签署验收记录后，才允许进行下一工程项目施工。

2、加强测量控制

在进行工程基础施工阶段，基础桩位的施工更加需要准确的工程测量技术保证。根据施工规范的要求，承台的桩位的允许偏差值很小。而对于土方开挖及底板基础施工时，根据设计要求底板、承台、底梁的土方开挖是要尽量避免挠动工作面以下的土层，因此，周密、细致的测量工作能控制土方开挖的深度及部位，避免超挖及乱挖。

3、桩基施工要求

利用桩机吊桩时，桩与桩架的垂直方向距离不应大于4m，偏吊距离不应大于2.5m。吊桩时要慢起，桩身应在两个以上不同方向系上缆索，由人工控制使桩身稳定。吊桩前应将锤提升到一定位置固定牢靠，防止吊桩时桩锤坠落。起吊时吊点必须正确，速度要均匀，桩身要平稳，必要时桩架应设缆风绳。桩身附着物要清除干净，起吊后禁止人员在桩下通过。吊桩与运桩发生干扰时，应停止运桩。插桩时，严禁手脚伸入桩与龙门架之间。用撬棍或板舢等工具矫正桩时，用力不宜过猛。打桩时应采取与桩型、桩架和桩锤相适应的桩帽及衬垫，发现损坏应及时修整或更换。锤击不宜偏心，开始落距要小，如遇贝入度突然增大，桩身突然倾斜、位移，桩头严重损坏，桩身断裂，桩锤严重回弹等应停止锤击，采取措施后方可继续作业。套送桩时，应使送桩、桩锤和桩三者中心在同一轴线上。拔送桩时应选择合适的绳扣，操作时必须缓慢加力，随时注意桩架、钢丝绳的变化情况。送桩拔出后，地面孔洞必须及时回填或加盖。桩管沉入到设计深度后，应将桩帽及桩锤升高到4m以上锁住，方可检查桩管或浇筑混凝上。耳环及底盘上骑马弹簧螺丝应用钢丝绳绑牢，防止折断时落下伤人。耳环落下时必须用控制绳，禁止让其自由落下。沉管灌注桩拔管后如有孔洞，孔口应加盖板封闭，防止事故发生。钻孔灌注桩浇筑混凝土前，孔口应加盖板，附近不允许堆放重物。冲抓锥或冲孔锤操作时，严禁任何人进入落锤区范围内。

四、建筑项目基础工程施工中的注意事项

1、施工活动应注意因土质而定

地质条件不同就应该选择不同的施工方法，也就是说施工方法与地质条件应该是对应的，最好可以做到因地制宜，与环境所需相适应。土层较薄或者淤泥情况下，施工过程中应该注意淤泥会对施工带来的影响，而比较好处理的土质，也要对周围环境的影响进行充分的注意，对水文特征、地质条件等进行充分考虑，最终选择最优的施工方案。

2、必须要对强度与刚度进行考虑

工程建设初期应该对基础不均匀沉降问题进行考虑，将问题的处理措施纳入到建筑建设过程中，在基础浇筑过程中也要注意对基础刚度与强度进行相应的处理，这样就可以进一步保证工程质量。

3、深埋问题的处理

深埋问题也是施工过程中需要注意的一点，在这一环节的施工过程中，应该对建筑工程使用功能与稳定性进行充分计算，为了避免开裂现象出现，可将建筑架空层进行贯通处理，对沉降缝进行设计，进而对渗漏问题的产生进行有效避免。

结束语

在建筑施工中，建筑项目基础施工技术的好坏直接关系着整个建筑物质量安全，施工人员在进行施工作业时，需要在科学理论的指导下进行操作，同时要结合工程实践，结合施工经验，采取切实可行的施工方案，保证施工质量。

参考文献：

[1]马胜伟.建筑基础施工中常见的质量问题及控制措施[J].中国新技术新产品,2010

[2]林华伟.现代房屋建筑地基基础工程施工技术探讨[J].企业技术开发,2014（23）

[3]李永胜.高层建筑桩基础静压桩施工技术探讨[J].山西建筑,2011(16)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d263a656e16ff712fb3beb48.html