# 简述如何提高建筑水电安装质量

高迪（营口）房地产开发有限公司辽宁营口115000

摘要：在建筑工程施工过程中，水电安装工程的质量是建筑工程总体质量的组成部分，质量的好坏直接影响人们的生活和工作。本文作者结合多年实践工作经验，介绍了提高建筑水电安装质量常见问题，论述了建筑水电安装施工过程的预防措施，确保安装质量。

关键词：水电安装；建筑工程；工程管理；施工质量；管理措施

一、建筑水电安装常见问题分析

1、管道安装。在施工过程中，每条管道都要严格把关，按照作业程序有步骤、有计划地安装，才能确保工程安装质量。

（1）建筑给排水管材本身存在质量问题，管壁厚度不足，镀锌管锌层太薄，甚至用冷镀管：铸铁管外壁粗糙，管径不足，承口变短；PVC-U管没有标志，管材、管件色泽不一致，甚至将“普通用排水管”用在建筑工程上。

（2）排水横管坡度控制不好，出现倒坡现象。

（3）铸铁排水管承插接口用水泥砂浆抹口，镀锌管丝扣连接外游螺纹或多或少，法兰连接螺杆露出螺母长短不一。

（4）阀门选型不正确，安装启闭不灵，朝向不合理，主干管阀门无设置活接或活接设置位置不规范。

（5）PVC-U管管壁污染严重，除污致使管壁严重磨损，伸缩节设置位置不正确，管道穿楼板处多有渗漏。

（6）屋面水箱预埋防水套管或防水翼环制作不标准，预埋管水平控制不好。

2、卫生器具安装。卫生器具及其配件安装尺寸不符合标准图要求。卫生器具及给、排水配件材质差。初装饰工程坐式大便器排出口预留位置不正确等。

3、检查口、清扫口、地漏。铸铁排水管检查口本身质量差，设置位置不合理。清扫口离墙净距不符合规范要求。地漏无水封，初装饰工程地漏安装多数无堤位等。

4、线路敷设。配管工程普遍存在钢管壁厚不足，PVC电管黏接不牢，进盒（箱）不顺直。吊顶上导线无穿管保护，及金属线槽及支架

接地不可靠。有的初装饰住宅工程配管仅至分户箱，违背了建设部《住宅工程初装饰竣工验收办法》规定，对电气线路的安全使用带来严重影响。

5、配电箱安装。配电箱面板不紧贴墙面。无回路编号，布线不整齐，导线无绑扎。多股线无搪锡或压接，有的甚至被剪断，管进箱无利用敲落孔，及箱内零线、地线绞接，总配电箱内无安装接地端子。

6、照明器具。螺口灯头接线不正确，软线吊灯灯头线长度不足，日光灯无设置挂线盒，双链不平行。

7、开关、插座。开关不能切断相线，安装位置不正确。插座接线错误，插座地线串接。

8、防雷、接地。避雷带采用非镀锌元钢，引下线截面小于避雷带截面，焊缝质量差，高出屋面的构筑物或金属物体无防雷装置。

二、建筑水电安装措施

1、管道渗水、漏水预防措施

核对图纸上规定的管道坡度与建筑物的最大沉降量是否有矛盾，发现问题提请设计单位解决。管道坡度应均匀，不准倒坡，房屋出口处管道坡度应适当增大。埋地管道及支座（墩）严禁铺设在未经处理的松土上。管件、卫生器具及配件等应有出厂质量保证书，并按设计要求和质量标准加工、采购，质量必须合格，使用前再用观察、灌水或外壁冲水方法逐根检查铸铁管有无裂缝、砂眼，有裂缝、砂眼的铸铁管禁止使用。管道焊接连接应根据钢管的壁厚在对口处留一定的间隙，并按规范规定处理坡口，不得有“未焊透”现象。镀锌钢管严禁焊接，配件不得用非镀锌管件代替。排水管道、卫生器具与排水管承插口的打口必须密实：管道或器具位置校正后，固定牢固，在接口处四周先用麻丝充填2～3圈，使管道四周缝隙均匀，打实固定，再用1∶6石棉水泥打口，严禁用水泥砂浆抹口。打口质量要求是环缝间隙均匀，灰口密实饱满，平整光滑。填充料凹入承口边缘不大于5mm，并做好湿养护，24h内不准碰动。

2、管道堵塞预防措施

管道毛坯安装后，用专用橡皮塞或麻绳大楔堵严管道开口对坐便器、浴缸、地漏等预留排水口用同样方法堵塞，防止建筑垃圾等物落入排水管内。安装管道、卫生器具时，应先清理管内、预留排水口内垃圾杂物，保证畅通。管道按标准坡度施工，坡度应均匀，不准倒坡。做好室内排水管道通球试验。通球前必须由上至下先进行通水试验，达到不渗漏、不堵塞，合格后再做通球试验，通球试验所用皮（木）球的直径应为排水管道的3/4，通球试验时，皮球应从排水立管顶端投入，并注入一定水量于管内，能使球顺利排出为合格。如遇堵塞，应查明位置进行疏通，疏通无效的应返工处理。通球试验完毕，应做好试验记录。并归入质量保证资料，以备核查。

3、配电箱不合格预防措施

配管采用丝扣连接的必须做跨接，其圆钢跨接接地线的直径不得小于5mm。焊接长度不得小于圆钢直径的6倍，焊接应牢固、平整、饱满，不得有咬肉、夹渣、焊瘤、钢管焊穿等现象，焊完后，药渣应及时清除，并刷防锈（防腐）油漆。跨接接地不得“点焊”。插座的接地线必须直接在电表箱（柜）的接地排，不得接在金属箱（盒）的外壳。明配钢管管径在Φ50以下，一律应采用丝扣连接，不得采用套管连接，严格直接对口焊接：不得将钢管直接焊在各种型钢和支架上。钢管切口应将其处理平整、光滑。严禁用电（气）焊切割，管口切口处如有毛刺，要用锉刀平整、光滑。钢管进入箱（盒）Φ50及以下管径必须用锁紧螺母固定，露出螺母丝口为2～4扣。Φ63以上的管径进入箱（盒）可点焊固定，管口露出箱盒应小于5mm。箱、盒、柜应机械开孔，严禁电焊扩孔或气焊割孔。明配管应横平竖直，排列整齐，半硬塑料管及波纹软管暗敷设方向应横平竖直，不得斜向敷设。半硬塑料管应使用套管粘结法连接，如敷在多孔板孔洞内，中间不得有接头，严禁边穿线边敷半硬塑料管：波纹软管敷设中间不应有接头。

4、照明器具问题预防措施

螺口灯头相线应接在中心触点的端子上，零线接在螺纹的端子上，灯头的绝缘外壳不应有破损和漏电。当吊灯灯具重量大于3kg时，应采用预埋吊钩或螺栓固定，当软线吊灯灯具重量大于1kg时，应增设吊链。嵌入顶棚的装饰灯具应固定在专设的框架上，导线不应贴近灯具外壳。

5、开关插座问题预防措施

严格控制电器装置标高，位置及固定件的离墙（中心）、固定间距、固定高度等尺寸。上下层同一轴线的坐标误差不得大于50mm。同室的开关、插座标高应一致，偏差应在15mm之内。开关或插座不宜装于门后。在同一单位工程中开关方向统一，不得出现两种以上的不同型号，开关一般应向下为开启。开关、插座、灯具接线时，应在箱盒内，方木、圆木内各留10～15cm长的余量。单相三眼插座接线时，面对插座的右极应接相线，左极接零线，上面接地线。各种开关、插座（包括组合开关箱或组合式插座箱）内的接地线、相线、零线都严禁串联连接。接地线应单独敷设，不准利用塑料护套线中的一根芯作接地线。接地线颜色应为绿黄双色，不得与相线零线混同。

6、防雷预防措施

接雷接地、工作（保护）接地的扁钢搭接不得呈“T”型，严禁直接对焊，应采用搭接焊，其搭接长度为扁钢宽度的2倍（圆钢为直径的6倍），焊接长度不应少于3个棱边，其中上下两个长边必焊。接地体（角钢）与扁钢焊接时，应将扁钢弯成直角形与角钢焊接，凡接触部位两侧均要焊接。焊接工作应由专业焊工操作，焊接表面应平整、光滑，无咬肉、夹渣、焊瘤等缺陷，药渣应及时清除，并刷二度防锈漆（埋地刷二度沥青漆）。

屋面避雷带的支持件距离应均匀，间距一般大于1m，允许偏差20mm，在直角转弯处应对称的两个支撑件间距一般为205mm～300mm。避雷带高度在150mm为宜。

防雷接地断线卡应为400mm×300mm与25mm×4mm镀锌扁钢搭接，搭接长度为100mm，其中两螺栓孔距为50mm上下螺栓孔端边各为25mm，钻孔为Φ11。镀锌螺栓为M10×15mm，镀锌垫圈、弹簧垫圈齐全。扁钢在钢管保护管口的两边应点焊，管口应密封。利用基础钢筋引入大地而不设接地装置的，可不设断线卡，但应有测量接地电阻的“测量点”，测量点的标高如设计无规定时，宜为500mm（地面至测量点中心）。

防雷接地利用建筑物主钢筋的应用红漆明显标志出来，主钢筋引出屋面应用同规格镀锌扁与避雷带连接，其根数、坐标位置应符合设计要求。

三、结束语

总之，建筑电气安装完后，在送电前必须对所有电气线路进行绝缘电阻测试，达不到绝缘要求的线路严禁送电。每一回路的导线间及对地绝缘电阻值应大于0.5MQ，防雷接地、保护接地电阻值，应符合设计要求，并做好测试记录。

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d2aa983289d19b011411d5f3.html