# 粉末冶金多孔高氮奥氏体不锈钢的制备及性能

### 论文摘要

采用粉末冶金方法制备了多孔高氮奥氏体不锈钢并研究其力学性能和耐腐蚀性能。结果表明,高温气固渗氮能促进双相不锈钢向奥氏体不锈钢的转变,在其显微组织中出现了细条状和颗粒状CrN相析出物。随着造孔剂含量的提高孔隙率随之提高,而力学性能和耐腐蚀性能降低。与普通的多孔不锈钢相比,这种多孔高氮奥氏体不锈钢的力学性能更加优越,源于N的固溶强化和CrN等析出物的强化机制。随着孔隙率的提高多孔高氮奥氏体不锈钢的腐蚀倾向和腐蚀速率逐渐增大,造孔剂含量(质量分数)为10%的试样具有最佳的耐腐蚀性能。提高烧结温度有利于烧结块体的致密化,使腐蚀速率明显下降。

### 论文目录

- 1 实验方法

- 2 结果与讨论

- 2.1 多孔高氮奥氏体不锈钢的显微组织

- 2.2 多孔高氮奥氏体不锈钢的力学性能

- 2.3 耐腐蚀性能

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 胡玲,李烈军,彭翰林,倪东惠,陈松军,张伟鹏

关键词: 金属材料,高氮奥氏体不锈钢,粉末冶金,多孔,力学性能,耐腐蚀性能

来源: 材料研究学报 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺,冶金工业

单位: 华南理工大学国家金属材料近净成形工程技术研究中心,华中科技大学材料成形与模具技术国家重点实验室

基金: 国家自然科学基金(51674124)~~

分类号: TG142.71;TF125

页码: 345-351

总页数: 7

文件大小: 1410K

下载量: 204

### 相关论文文献

- [1].论塑性变形及疲劳损伤对304奥氏体不锈钢电磁特性的影响[J]. 中国设备工程 2019(23)

- [2].石化工程中奥氏体不锈钢焊接技术的研究[J]. 石化技术 2020(01)

- [3].配分工艺对301奥氏体不锈钢组织和力学性能的影响[J]. 金属热处理 2020(02)

- [4].奥氏体不锈钢集箱管接头与中铬钼钢管连接方案的设计及分析[J]. 锅炉制造 2020(04)

- [5].厚壁高碳奥氏体不锈钢347H的焊接技术[J]. 化工机械 2020(03)

- [6].304奥氏体不锈钢摩擦学实验研究[J]. 机床与液压 2020(16)

- [7].节镍型奥氏体不锈钢冷轧生产过程相关问题研究[J]. 天津冶金 2020(04)

- [8].高强度奥氏体不锈钢钢带特性分析与研究[J]. 化工装备技术 2020(05)

- [9].ZG0Cr21Ni13Mo3NbN新型奥氏体不锈钢热物理力学性能研究[J]. 南方农机 2020(21)

- [10].节镍奥氏体不锈钢表面质量改善研究[J]. 炼钢 2019(06)

- [11].奥氏体不锈钢U型管弯管段固溶处理[J]. 石油化工建设 2019(S1)

- [12].镍过敏的危害与无镍高氮奥氏体不锈钢(二)[J]. 钟表(最时间) 2018(04)

- [13].奥氏体不锈钢新管腐蚀泄漏原因分析[J]. 电力科技与环保 2016(06)

- [14].高氮奥氏体不锈钢的δ相转变研究[J]. 热加工工艺 2016(20)

- [15].数值模拟在高氮奥氏体不锈钢开发中的应用[J]. 铸造技术 2017(04)

- [16].16Cr奥氏体不锈钢晶间腐蚀的敏感性[J]. 材料保护 2017(03)

- [17].节镍型高氮奥氏体不锈钢的动态再结晶行为[J]. 金属热处理 2017(07)

- [18].退火对310S奥氏体不锈钢组织和腐蚀磨损性能的影响[J]. 热加工工艺 2017(12)

- [19].铸造奥氏体不锈钢强磁性原因及解决措施[J]. 铸造 2017(09)

- [20].超级奥氏体不锈钢的高温变形行为[J]. 钢铁 2017(10)

- [21].一种高氮奥氏体不锈钢的室温拉伸性能研究[J]. 科技传播 2016(07)

- [22].铬镍奥氏体不锈钢的焊接质量问题及对策[J]. 装备制造技术 2016(03)

- [23].304NG奥氏体不锈钢在超临界水环境中的腐蚀行为[J]. 腐蚀与防护 2016(07)

- [24].关于应变强化奥氏体不锈钢低温容器的分析[J]. 化工设计通讯 2016(06)

- [25].气压对304奥氏体不锈钢低温离子渗氮组织与性能影响[J]. 材料热处理学报 2014(S2)

- [26].超级奥氏体不锈钢的焊缝组织和性能概述[J]. 机械制造文摘(焊接分册) 2014(05)

- [27].节镍型奥氏体不锈钢领域专利技术综述[J]. 广东化工 2015(12)

- [28].304奥氏体不锈钢低气压离子渗氮组织与性能研究[J]. 热加工工艺 2015(18)

- [29].300系奥氏体不锈钢中厚板连续酸洗线单混酸段酸洗实践[J]. 科学中国人 2016(36)

- [30].高温对钠冷快堆关键设备用结构材料性能的影响[J]. 中国原子能科学研究院年报 2016(00)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d3479f49102c061f53472bb2.html