# 一种解决小孔径铸钢件内腔成形的工艺方法

### 论文摘要

传统工艺只能生产最小直径为Φ10 mm铸件。介绍了一种解决小孔径铸钢件内腔成形的熔模铸造工艺方法。通过优化铸件内腔结构和采用80#刚玉粉灌砂的方法,成功研制出最小直径为Φ6.3 mm的铸件。这可为同类小孔径产品的熔模铸造工艺提供参考。

### 论文目录

- 1?铸件简介

- 2?工艺方案

- 2.1?内腔成形方法的选择

- 2.2?铸件内腔结构改进

- 2.3?型壳制造工艺的改进

- 3?试验结果

- 4?结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张敬凯,张健,单立志,李婧

关键词: 熔模铸造,铸钢,小孔径,内腔

来源: 铸造 2019年09期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司

分类号: TG260

页码: 1052-1054

总页数: 3

文件大小: 1565K

下载量: 27

### 相关论文文献

- [1].名称:可以扩展内腔尺寸的鞋[J]. 中外鞋苑 2017(02)

- [2].马应龙麝香痔疮膏结合肛肠内腔治疗仪治疗肛窦炎220例疗效观察[J]. 中国农村卫生 2015(14)

- [3].为什么从贝壳里能听到大海的声音?[J]. 大自然探索 2017(02)

- [4].某车型B柱内腔电泳工艺孔的优化设计[J]. 机械管理开发 2020(02)

- [5].提升车身下边梁内腔电泳膜厚性能研究[J]. 现代涂料与涂装 2020(04)

- [6].内腔喷蜡工艺探讨[J]. 上海涂料 2013(05)

- [7].马应龙麝香痔疮膏结合肛肠内腔治疗仪治疗肛窦炎240例疗效观察[J]. 世界中西医结合杂志 2011(12)

- [8].一种新的对封闭内腔零件淬火后变形的校正方法的研究[J]. 科技资讯 2009(12)

- [9].正交试验在汽车内腔电泳成膜研究中的应用[J]. 现代涂料与涂装 2013(08)

- [10].内腔室结构对氧气传感器的性能影响研究[J]. 传感器与微系统 2010(10)

- [11].车辆液力缓速器内腔压力特性分析及建模[J]. 汽车工程 2010(04)

- [12].改善缸盖内腔清洁度的措施[J]. 现代铸铁 2014(05)

- [13].车钩内腔表面缺陷磁粉探伤检测方法的研究[J]. 金属加工(冷加工) 2016(S1)

- [14].小内径管状结构内腔防腐技术研究[J]. 腐蚀科学与防护技术 2011(02)

- [15].铝件内腔镀银工艺探讨[J]. 民营科技 2012(05)

- [16].深孔内腔镀硬铬修复工艺[J]. 电镀与精饰 2018(09)

- [17].复杂内腔高涡叶片顽固沉积物去除技术研究[J]. 机械工程师 2014(12)

- [18].利用带状切屑加工深孔内腔平底[J]. 金属加工(冷加工) 2014(15)

- [19].脉动真空灭菌器内腔开裂原因分析及改进方案[J]. 物理测试 2008(04)

- [20].浅析车身内腔电泳效果改善[J]. 上海涂料 2019(03)

- [21].提高汽车取力器壳体内腔平面加工精度的工艺[J]. 金属加工(冷加工) 2011(21)

- [22].燃油喷嘴内腔锥角的精密测量系统研究[J]. 机械科学与技术 2019(03)

- [23].脉动真空灭菌器内腔开裂分析[J]. 理化检验(物理分册) 2009(05)

- [24].汽缸体内腔加工镗铣系统的研制[J]. 科技创新导报 2009(19)

- [25].提高汽车车身内腔防腐的措施研究[J]. 现代涂料与涂装 2019(08)

- [26].鼻内腔术后鼻腔填塞患者的疼痛评估及护理对策[J]. 中国处方药 2014(05)

- [27].浅谈车身结构设计对内腔电泳成膜的影响[J]. 现代涂料与涂装 2011(08)

- [28].基于离散元法的粉碎机冲击力测试[J]. 西安科技大学学报 2019(06)

- [29].模套内腔的精加工方法[J]. 模具制造 2014(04)

- [30].气缸盖简易内腔清洗机的设计与制造[J]. 机械制造 2013(07)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d35886fcd572e39c28fe39ee.html