# 全断面富水砂层浅埋暗挖隧道施工技术研究

黄淑君

中铁十一局集团城市轨道工程有限公司湖北武汉430000

摘要：随着我国经济的不断发展，城市化建设进程也在不断加快，全断面富水砂层隧道施工规模也在不断扩大。为了在不断扩大全断面富水砂层隧道施工规模的同时保证隧道施工的质量，需要在施工技术方面进行努力，找到适合我国全断面富水砂层隧道施工的技术，并且了解技术的实施过程。目前，在我国全断面富水砂层隧道施工中广泛应用的是浅埋暗挖法，浅埋暗挖法主要的应用部位是离地表很近的地下层，这样在进行全断面富水砂层隧道施工时，可以对地表层有更强的支持。但目前在应用这项技术时，还存在着一些问题。比如在进行全断面富水砂层浅埋暗挖法时需要注意隧道的围岩情况以及地表沉降的情况等。在应用全断面富水砂层浅埋暗挖法时，需要在内部施工时进行支持，并在初期打牢基础。本人根据全断面富水砂层浅埋暗挖法在我国实际施工中的应用情况进行了更深一步的分析。

关键词：全断面富水砂层；浅埋暗挖；浅埋暗挖

中图分类号：TU52标识码：A

1浅埋暗挖法的基本原理

浅埋暗挖作为隧道挖掘工程中常用到的方法，因其施工质量较高，稳定性好的特点得到了广泛运用。在挖掘前对主体结构进行加固，挖掘过程中及时测量隧道强度来做出相对应的施工方案，通过注浆工艺使隧道内土壤形成板结，或是利用其他方式来保证挖掘工作的顺利进行。由于水会导致地层下沉，致使整个断面的稳定性受到影响，所以浅埋暗挖法在施工过程中要求无水作业，所以会运用一定的降水技术来排除水的影响。

2全断面富水砂层浅埋暗挖法隧道施工的特点

全断面富水砂层隧道施工中应用浅埋暗挖法具有以下特点：浅埋暗挖法在进行施工时，破坏性严重，会在一定程度上影响周边的环境以及交通，一旦由于天气原因，很可能会出现积水的状况。其次在施工前，为了避免施工对周围的环境造成严重影响，应对其进行合理的分析，制定比较科学合理的施工方案，结合整个工程建设的实际特点，进行隧道施工。另外还要注意，对于排水和注浆方面要严格按照工程的进程进行。

根据全断面富水砂层隧道施工的实际情况以及当地相关资料的分析，严格根据当地情况来进行方案设计。在进行方案设计时还要考虑许多方面的因素，比如施工安全因素，在考虑施工安全因素时，不仅要考虑到隧道环境所带来的影响因素，还要考虑到人为因素。另外，在进行施工方案设计时，要有专业的工程师，对方案进行详细的分析。明确方案的可行度，如果设计方案中有不符合实际情况的地方，要及时进行调整。

3全断面富水砂层浅埋暗挖法应用于隧道施工的相关规定

全断面富水砂层浅埋暗挖法应用于隧道施工时，需要遵循以下几点规定：（1）必须要遵守规范注浆，快速开挖等原则，保证工程在顺利实施的同时，还能够保证工程的质量。（2）需要架设钢架网构，并且要进行两次衬砌。第一次衬砌的作用主要是保护围岩，第二次衬砌，除了起到保护作用，还起到防水的作用。在第二次衬砌时，还要用防水涂料做成防水层，来达到防水的效果。（3）如果遇到类似V字形的围岩，要明确需要将水泥浆注入岩层当中，用以加固岩层，并且要在岩层相对稳定后才能进行下一步的工作。（4）整个挖掘过程需要保持无水环境，如果在挖掘过程中出现有地下水的情况，要及时根据当地情况做好排水措施。（5）为了降低对隧道当中围岩的破坏，在进行隧道挖掘时，需要将隧道的挖掘形状设计成圆形。（6）在进行衬砌的过程中，需要注意必须要等第一次衬砌的效果符合工程要求之后再进行第二次衬砌。（7）在对隧道进行挖掘之前，需要对隧道周围的环境进行实地考察和勘测，根据当地的实际情况来制定工程方案以及准备工程所需要的材料等，做好工程的准备工作。

4全断面富水砂层浅埋暗挖技术的具体应用

4.1预支护的具体技术

全断面富水砂层浅埋暗挖施工前需要对开挖底层进行预支护预加固，保证开挖底层的稳定。在挖掘一定距离后及时对隧道进行初期支护，随后再铺设防水层和二次衬砌。与盾构法不同，浅埋暗挖法由于需要对周围进行加固，在施工过程中不能用水，同时还要大力防止水对整个挖掘工程的影响，避免地面下部的形变和地表的下沉。在初期时要尽量做到尽早支护，尽最大力度支护，通过安装管棚和超前小导管注浆等技术加固来保证施工时隧道的稳定性。管棚支护是通过钻开一定角度的外插孔，然后插入管棚，再架立钢拱架来进行固定，最后向管棚内进行注浆来提高管棚的强度，管棚的作用就如同一只手拖着隧道，在初期施工中对于提升隧道稳定有着重要的意义。而超前小导管注浆技术则是通过注浆使底层板结，增加主体的稳定性，使得隧道挖掘工作能正常进行。

4.2制作和安装钢筋格栅技术

在全断面富水砂层隧道工程的施工过程中，会应用到钢筋格栅，在全断面富水砂层隧道施工当中，钢筋格栅的制作和安装非常重要，影响到整个隧道施工的质量问题。在制作钢筋格栅时，要将钢筋按照使用要求焊接成专为隧道施工使用的形状，首先把钢筋原料制作成相应的设计形状。焊接结束后会形成钢筋格栅的基本骨架，骨架之间还需要进行固定连接，合格后，运送到施工现场进行使用。在制作和安装钢筋格栅时有以下几点注意事项：（1）制作时，要确保用料的尺寸非常精准，并且要使弯制之后的钢筋保持弧形的圆顺。（2）在进行焊接时，要严格按照设计图纸的要求进行焊接，以防出现钢筋格栅的焊接位置上出现问题，影响整个工程的质量。在焊接完毕后，要对焊接现场进行及时的清扫。（3）在将钢筋格栅之间进行连接时，需要用钢筋板上的孔眼进行连接。因此要确保孔眼的位置必须准确。（4）在对钢筋格栅进行拼接的过程中，要确保钢筋格栅的平整性。（5）在对钢筋格栅进行安装时，要在与隧道垂直的平面内进行安装。因此，实际操作的垂直面与理论上的垂直面之间的误差不能太大，保证整个工程的质量。（6）在将单独的钢筋格栅安装完毕之后，还需要将钢筋格栅焊接成网状的结构，使整个钢筋格栅的结构更加稳定。

4.3大断面与小断面支护拆除技术

大断面主要由多个小断面组合而成，在小断面施工的过程中初步的隧道支护已经具有一定的效应，初期支护已经检测完成。大断面主要有多个小断面通过一定的顺序组合而成，大断面隧道的稳定性与小断面有着直接的联系，因此在进行大断面二次衬砌时，应当拆除部分小断面临时仰拱和间隔墙，在拆除的过程中要注意的是小断面的拆除顺序，在实际的拆除过程中需要专业的工作人员进行现场勘查，制定一定的拆除顺序，其在拆除的过程中要求施工人员严格按照拆除顺序进行拆除。进而保障大断面支护的有效性。

4.4喷射混凝土施工技术

喷射混凝土施工是在安装完钢筋格栅后进行的。在进行喷射混凝土施工之前，需要将其所用到的原材料和用量进行整合和规范。喷射混凝土施工的原材料中，除了常见的水泥和砂土之外，还有一些外掺料和添加剂等物质，对于这些物质的用量要进行严格的把控，严格按照标准的配制比例来进行配制。另外，在进行喷射混凝土施工之前需要对相关的设备进行检查，在喷射过程中，为了防止出现流淌等现象，要对喷射过程中机器的喷头进行垂直处理，使喷头与被喷面保持垂直关系，同时还要控制喷头的出水量。喷射混凝土施工要反复几次进行，需要注意的是，在进行下一次喷射时，需要等上一次喷射完全凝固后进行。

4.5主体开挖技术

全断面富水砂层浅埋暗挖的形式比较复杂，根据不同的实际情况会采用不同的挖掘措施。如果隧道周围稳定性较好，开挖面较小，全断面富水砂层全断面开挖会成为主要措施来应用，由于施工速度较快，会使工程进度明显增加。如果隧道周围的稳定性较差，施工面较大则需要通过单侧壁导坑，双侧壁导坑和中隔壁法来进行挖掘工作。总体来说，提升隧道内部的稳定性，根据复杂多变的地质来进行有效的针对措施是浅埋暗挖的主要思路。

4.6仰拱与填充技术

全断面富水砂层隧道全断面开挖及支护完成后及时进行仰拱、填充混凝土施工，使初期支护尽早闭合成环，构成稳固的初期支护体系，并为施工运输创造良好的环境。仰拱闭合是否及时对沉降变形影响极大。

4.7监控量测技术

全断面富水砂层隧道施工监控量测是新奥法复合式衬砌设计、全断面富水砂层施工的核心技术之一，是隧道信息化施工和动态设计的主要依据。它不仅能指导施工、预报险情、确保安全，而且通过现场监控量测获得围岩与支护结构的变形和工作状态数据，为优化结构设计、支护参数和施工工艺提供依据，为二次衬砌提出合理的施作时间，达到最佳支护效果。监控量测中如果发现异常情况，应及时将量测信息反馈给相关人员。

4.8小导管超前加固技术

在隧道施工中运用浅埋暗挖法首先要进行小导管超前加固，为了方便小导管能够顺利地进入地下层面，需要将小导管的前端设置成锥形。其次在小导管的直径和长度方面也要严格把控。除了小导管，注浆管也需要进行严格的要求，注浆管之间的距离要掌控好，倾斜角度也要进行规范，由于浅埋暗挖法在我国隧道施工过程中已经得到了广泛的应用，因此在小导管的规格方面以及注浆管需要注意的问题方面都有了相对精准的执行数据，因此，在工程实施过程中，要严格按照规定数据进行操作。例如，在将小导管插到地下层面时，需要在导管前方打钻孔。将导管插入地下的目的是将浆液送到地下，因此在小导管插入地下后需要将水玻璃浆液灌注到小导管中。并根据当地的土壤状况来调配浆液的凝胶速率和胶液强度。

4.9中隔墙法以及交叉中隔墙技术

从线路平面布置对于隧道产生的影响来看，两线并行的隧道方案是当前应用最为广泛，使用效益最高的方案之一。这主要是因为如果隧道的跨度大于等于12m之后，使用长台阶施工与短台阶施工技术都会对隧道产生一定的不良影响，导致隧道的安全性和稳定性下降。与此相同的是，如果水平拱脚的拱脚力度过大，隧道拱顶也会出现一定的沉降现象，这对隧道的安全性影响十分恶劣。严重时甚至会导致隧道坍塌，进而对施工人员的人身安全造成一定损伤，由于隧道的特殊性一旦出现安全事故，则人员的生存率较低，这就会对施工人员的家庭带来不可磨灭的伤害。因此对于大跨度隧道来说，隧道的跨度越大则隧道的施工挖掘难度越大，因此如果其跨度大于7m以上，就应当采用CD法进行施工，即建立中隔墙。如果隧道的跨度过大，CD法就很难发挥出其应有的效应，这时就应当采用CRD方法，在中间墙部分添加临时仰拱，该种方法被称之为交叉中隔墙法。

结束语：

总而言之，全断面富水砂层隧道工程不仅仅是公路工程的重要组成部分，也是铁路工程的重要组成部分，全断面富水砂层隧道工程的施工质量会直接影响到我国的交通运输行业的发展。而不同的全断面富水砂层隧道施工技术给隧道施工带来很大的差异。因此探究隧道施工技术的重要性不言而喻，本文主要针对的是隧道施工技术中的全断面富水砂层浅埋暗挖施工方式。从全断面富水砂层浅埋暗挖施工技术的应用范围、施工重点、底层加固、中隔墙法以及交叉中隔墙法的应用等多个方面入手，探究全断面富水砂层浅埋暗挖施工的发展和应用，希望对我国隧道工程施工有所帮助。

参考文献：

[1]黄建良.建筑物下浅埋暗挖隧道施工技术研究[J].城市建设理论研究(电子版)，2017(31):132.

[2]桂国文，周丁丁.浅埋暗挖法在隧道施工中的应用[J].交通世界，2017(27):88-89+91.

[3]陈哲宏.盾构与浅埋暗挖隧道并行近接施工模拟分析[J].铁道建筑技术，2017(09):62-65+83.

[4]申玉生，何尉祥，赵乐，何永辉.浅埋暗挖矩形隧道施工方案比选研究[J].铁道标准设计，2017，61(02):100-104+121.

[5]洪三金，蒋学文，邬疆.全断面富水砂层浅埋暗挖隧道施工技术[J].建筑施工，2010，32(10):1060-1063.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d374404012fd5193a7542a14.html