# 纳米碳化物增强钴基复合粉末熔覆层的微观组织及耐磨性

### 论文摘要

研究纳米碳化物增强的钴基复合粉末在光纤作用下分别在AISI1045钢和因瓦（Invar）合金表面激光熔覆后熔覆层的微观组织结构及耐磨性.利用X线衍射（XRD）、扫描电子显微镜（SEM）对微观组织进行观察,发现在AISI1045钢上熔覆层主要由胞状晶、柱状晶和核壳结构等组成,Invar合金上熔覆层主要由细小枝晶、鱼骨状枝晶以及柱状晶等组成.添加碳化钒（VC）和碳化铬（Cr3C2）对组织的均匀性、晶粒的细化程度有积极的影响.与母材对比,所有的涂层耐磨性均有明显提升,并且AISI1045钢熔覆层的耐磨性明显优于Inva合金的熔覆层.涂层的磨损机理主要是磨粒磨损,而母材主要是疲劳磨损和黏着磨损.

### 论文目录

- 1 试验材料与方法

- 2 试验结果与讨论

- 2.1 熔覆层显微组织结构

- 2.2 熔覆层的耐磨性

- 3 结 语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 邹赟,马炳辉,徐培全

关键词: 激光熔覆,磨损机制,碳化物,因瓦合金,耐磨性

来源: 上海工程技术大学学报 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 上海工程技术大学材料工程学院

基金: 上海工程技术大学研究生创新资助项目(E3-0903-18-01139)

分类号: TG174.4

页码: 203-208

总页数: 6

文件大小: 2961K

下载量: 66

### 相关论文文献

- [1].三分光束光内同轴送丝熔覆层几何形貌预测[J]. 红外与激光工程 2020(03)

- [2].铜/钢MIG复合增材制造组织及性能研究[J]. 机械制造文摘(焊接分册) 2020(01)

- [3].激光诱导击穿光谱表征熔覆层缺陷程度[J]. 中国激光 2020(04)

- [4].铝青铜熔覆层性能研究[J]. 热加工工艺 2016(20)

- [5].Ni-Co/WC-Graphite复合熔覆层的组织与三点弯曲行为[J]. 复合材料学报 2017(07)

- [6].稀释率对钛合金表面镍基熔覆层质量的影响[J]. 金属热处理 2015(06)

- [7].环形激光占空比变化对熔覆层质量影响研究[J]. 热加工工艺 2013(20)

- [8].变厚度熔覆层沉积成形工艺与性能研究[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2020(03)

- [9].三光束激光熔覆工艺参数对熔覆层几何特征影响[J]. 机械工程学报 2020(15)

- [10].紧固件用耐蚀合金熔覆层的制备与性能研究[J]. 应用激光 2019(05)

- [11].激光功率对熔覆层性能的影响[J]. 新技术新工艺 2016(12)

- [12].镍基碳化钨颗粒增强复合熔覆层的组织结构与摩擦学性能[J]. 金属热处理 2017(08)

- [13].3Cr13厨刀碟片激光同轴送粉熔覆层的显微硬度与组织[J]. 焊接学报 2016(10)

- [14].激光熔覆工艺参数对熔覆层质量的影响[J]. 材料保护 2012(12)

- [15].激光熔覆工艺参数对单道熔覆层宏观尺寸的影响[J]. 热加工工艺 2010(18)

- [16].激光熔覆低温相变合金熔覆层的热疲劳性能[J]. 中国表面工程 2019(03)

- [17].光丝耦合及工艺参数对激光填丝熔覆层成形特征的影响[J]. 电焊机 2020(07)

- [18].交变磁场对高硬熔覆层成型质量的影响[J]. 材料导报 2018(06)

- [19].激光熔覆原位合成陶瓷相增强铁基熔覆层的组织和性能[J]. 焊接学报 2015(01)

- [20].激光近净成形工艺参数对熔覆层高度均匀性的影响分析[J]. 应用激光 2015(02)

- [21].镁表面铝熔覆层微观组织的观察[J]. 特种铸造及有色合金 2011(08)

- [22].等离子束送丝熔覆对50Mn2钢表面熔覆层质量的影响[J]. 铸造 2016(01)

- [23].等离子熔覆铁基冶金熔覆层的组织与性能[J]. 矿山机械 2015(09)

- [24].宽带电弧熔覆层的缺陷控制[J]. 中国表面工程 2012(01)

- [25].激光功率密度对熔覆层磨损性能的影响[J]. 金属热处理 2012(04)

- [26].等离子钴基熔覆层的组织和性能研究[J]. 材料工程 2009(S2)

- [27].氩弧熔覆铁基梯度熔覆层的显微组织与性能[J]. 机械工程材料 2019(05)

- [28].铁基合金梯度熔覆工艺研究及熔覆层特性分析[J]. 热加工工艺 2017(02)

- [29].激光熔覆的数值模型研究进展[J]. 机电工程 2020(10)

- [30].曲轴再制造耐磨熔覆层工艺参数优化[J]. 中国机械工程 2018(21)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d3dea9de4d704d1e43eae3e0.html