# 建筑工程主体结构质量检测方法及应用李乃雄

身份证：45092319900801XXXX

摘要：在我国社会经济持续稳定发展的背景之下，我国城市化水平呈现出一种逐渐提升的态势。在我国范围内各个地区当中城市人口数量不断提升及城市规模逐渐扩大的背景之下，促使建筑工程行业走上了一条迅猛发展道路上。切实应用检测技术，对建筑工程主体结构施工质量进行监督，对建筑结果的质量做出一定保证，保证建筑工程项目可以满足我国现行质量标准当中提出的要求。

关键词：建筑工程；主体结构；质量检测

1.建筑工程主体结构质量检测的研究意义

以往一段时间当中，我国社会经济呈现出一种迅猛发展的态势，在建筑工程行业当中的资金投入量也呈现出一种逐步提升的态势，建筑工程行业自然也走上了一条稳定发展道路上。在我国人民群众生活质量水平不断提升的背景之下，人民群众会对直接关系到自身日常生活水平的建筑物提出更高的要求，因此建筑工程施工单位在实际工作的过程中也越发重视质量问题。质量检测其实就是对建筑工程项目的整体性质量进行监督管理，并详细分析建筑工程项目施工环节当中是否存在质量问题。为了能够保证建筑工程项目整体性质量满足我国现行质量标准当中提出的要求，应当使用一些比较特殊的方法对工程项目质量进行测试。除此之外，建筑工程质量检测代表的是我国质量控制水平，其所涉及到的内容是对建筑工程项目主体结构开展质量检测，如果在检测的过程中发现问题，就应当立即让施工单位进行整改，等得到检测合格的结果之后，才可以开展后续的各项施工工作，从而也就可以对我国建筑工程项目施工效率及施工质量做出一定保证，最终在我国构建可持续发展型社会的过程中，起到一定促进性作用。

2.建筑工程主体结构质量检测的重要性

为了能够对工程项目完整性做出保证，促使建筑工程项目施工水平得到大幅度提升，为国家及企业节省下来一定数量的资金，从而也就可以对工作人员的人身安全及业主的生命财产安全做出保证。因为建筑工程项目主体结构是建筑结构的载体，和建筑物正常生命周期及使用安全性之间的关系十分密切。依据上文中的叙述可以了解到的是，工程项目主体结构质量检测方法实际应用的过程中，可以对建筑物的使用寿命及我国人民群众的生命财产安全做出保证，从而也就能够让建筑物在实际运行的过程中创造更多的社会效益及经济效益，最终也就能够在我国构建可持续发展型社会的过程中，起到一定促进性作用。

3.建筑工程主体结构质量检测方法的具体应用

3.1工程项目实际情况

某一个建筑工程项目的建筑面积为8936.94平方米，结构模式是框架型结构，地上结构的层数为九层，砂浆的设计强度是M5，主体结构已经施工到封顶结束。之所以对此建筑工程项目进行检测，是因为二层内外墙，三层内墙砌体砂浆试块抗压强度检测结果难以满足现行质量标准当中提出的要求。在各个因素的影响之下，应当委托相关的检测结构对二层内外墙以及三层内墙砌体砂浆开展抗压强度检测，具体检测流程如下文所示。建筑结构如图1所示。

图1九层建筑物结构图

3.2实际检测的过程中应用到的方法

钢筋保护层厚度检测工作正式开始之前，首先对钢筋探测仪进行预热及指针归零处理，切实依据施工设计图纸，详细分析建筑物当中的钢筋实际布置情况。

预先在钢筋探测仪当中设置探测范围以及钢筋直径，沿着被测钢筋轴线选取对相邻钢筋造成影响比较小的位置，尽可能规避钢筋接头及绑丝，读取第一次检测的混凝土保护层厚度检测数值，在被测钢筋统一位置上重复开展一次检测，读取出第二次检测过程中得出的混凝土保护层厚度数值。

当在一个位置上获取到的两个钢筋保护层厚度数值之间的差距超过1mm的情况下，那么这一组数据就是无效的，应当详细对问题形成原因进行分析，切实依据问题形成原因，对现有检测方案进行改进，而后重新在此位置上开展检测工作。如果在检测的过程中仍然难以获取到精准性比较强的结果，就应当更换钢筋探测仪或者是应用其他方法进行检测。

楼板厚度检测工作进行的过程中，应当将钢质直尺放置在楼板两个想对面的垂直方向上，而后再对楼板的厚度进行检测。

混凝土强度检测工作进行的过程中，回弹仪的轴线始终都应当和混凝土检测面之间保持垂直关系，缓慢的增加压强，每一次增压读取以此数值，而后快速的复原，在每一个测量区域当中都应当读取15个回弹数值，每一个检测点位上的回弹数值应当精确到1，测点应当在测量区域当中的均匀的分布；在具备代表性的测量区域当中认真测量碳化深度数值，测量点位数量不应当少于总测量点位数量的三分之一，将各个测量点位上测量结果的平均数值当成构件的碳化深度数值，从而也就可以对检测结果的精准性做出一定保证。

3.3抽样工作进行的过程中应组训的原则

在检测对象是整个建筑物或者是建筑物当中一部分的情况下，应当将其当成一个或者多个独立的结构单元，并在各个结构单元当中划分出若干个检测单元。在每一个检测单元，设置的检测区域数量都不应当少于5个，建筑物当中的各个构件都应当当成独立的测量区域，在每一个检测单元当中的构件数量不到5个的情况下，就应当将各个构件当成单独的检测区域。本次检测工作进行的过程中，将此建筑工程项目二层内外墙以及三层内墙砌体各自当成是一组，在每一组检测区域当中包含5个构件，每一个构件当中选取5个检测位置。只有妥善完成上文中所说的各项工作，才可以对检测结果的精准性做出保证。

检测的二层外墙砌体砂浆强度数值为7.5MPa，二层内墙砌体砂浆抗压强度为5.5MPa，三层内墙的抗压强度是5.3MPa，依据检测工作得到的结果，并和现行检测技术标准进行对比，可以了解到的是，本建筑工程项目待检测位置的抗压强度可以满足现行标准当中提出的要求。因此也就可以为后续各项工作的顺利开展做出保证，保证建筑工程项目施工工作可以在既定时间内完成，促使建筑工程项目施工单位在实际工作的过程中获取到更多的经济效益。

结语

在我国社会经济持续发展的背景下，施工质量要求呈现出一种越来越高的态势，为了能够对主体结构质量做出一定保证，应当在工程项目主体结构当中积极开展各项测试，切实依据各个部位的实际情况，使用科学合理的检测方法进行检测，在对检测结果精准性及检测效率做出保证的前提条件之下，尽可能节省下来一定资金。除去上文中所说的问题之外，检测人员实际工作的过程中，应当将自身的主动性充分激发出来，明确的了解到自身的职责，认真分析以往检测的的过程中发现的问题，找寻有效性比较强的问题解决措施，在原有建筑主体结构质量检测方案的基础上进行改进，促使建筑主体结构质量检测方法的效率及适应性得到大幅度提升，从而也就可以对建筑工程项目整体性质量做出保证，最终在我国构建可持续发展型社会的过程中，起到一定促进性作用。

参考文献：

[1]贺忠明，陈航.建筑工程主体结构质量检测方法研究[J].绿色环保建材，2018（11）：167-168.

[2]汪洋.高层建筑主体结构施工及质量控制[J].科技经济导刊，2018，26（29）：54-55.

[3]魏秀瑛，张同文.新时期建筑结构的试验及检测分析[J].四川建材，2018，44（10）：16-17.

[4]刘永青.建筑工程高层建筑主体结构施工技术探讨[J].住宅与房地产，2018（27）：194.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d3fc100f7efbab1bf8d56d3a.html