# 县级配电网规划电量负荷预测方法及其应用

杨海龙

（耿马供电有限公司677500）

摘要:负荷预测是配电网规划电量的重要组成部分，负荷预测的准确度将会直接影响到配电网规划和运行的科学性和有效性，只有提高县级配电网的电量负荷预测技术水平,才能保障好配电网的合理规划和进一步发展。对此，本文就县级配电网规划电量负荷预测方法中存在的问题进行探讨和研究，从而更好的为今后负荷预测工作提供参考和必要的依据。

关键词：县级配电网；负荷预测；规划区域

负荷预测是配电网设计和规划的重要环节，它是是配电网运行至关重要的环节，直接影响着配电网的规划和运行。目前，随着科学技术的不断进步和发展，配电网的发展在改革中不断推进，负荷预测的准确性和实效性得到进一步提升。负荷预测具有科学性的重要特点，任何数据、方法及对实际情况的把握情况都需要具有科学性的特点。虽然目前的负荷预测方法有很多，也在很大程度上提高了负荷预测的水平和准确度，但是仍然存在这样那样的问题，这是由多种因素共同作用形成的。

1.县级配电网规划电量负荷预测存在的主要问题

首先，由于配电网负荷预测的工艺非常复杂，难于操作，因而在实际操作中需要预测多种负荷，然而现存的负荷预测方法并不能满足所有条件下对负荷预测的可能性，没有一个统一的标准；再者，实际点和预测过程中，受到预测区域地域性的差异，我们对不同区域的负荷预测方法和思路不尽相同，各类区域的负荷预测重点和预测思路流程也有所不同，因而也没有一个统一适用的负荷预测流程。

2.不同负荷预测方法概述及对比

2.1时间序列法在县级配电网规划负荷预测中的应用

时间序列法的优势在于并不需要考虑负荷与其他因素之间的具体关系，只需要在大量历史数据的前提下将电力负荷看作是一组伴随时间不断变化的数列即可。在实际操作过程中，通用的数据模型为指数预测、二阶线性预测多项式预测和三阶多项式预测等。通过计算机的EXCEL软件进行数据处理，计算出相关的函数类型分别得出不同的模型公式，将自变量带入到公式中就可以得到各个时间段的负荷预测数据。

2.2弹性系数法在县级配电网规划负荷预测中的应用

电力弹性系数指的是一个地区的总用电量的平均年增长率与工农业总产值平均增长率的比值，是反映电力发展与国民经济发展之间关系的一个宏观指标。在现存的市场经济条件下，电力的弹性系数已经很难准确把握，与此同时，当前经济条件下科学技术迅猛发展，在国家提倡节约用电的大前提下，节约用电的技术和管理方式应运而生，从而引发了电力与经济关系的急剧变化。在实际弹性系数的确定过程中，由于该方法多注重历史资料的采集分析之后才能确定，因此，该方式通常用于中远期负荷预测。

目前，在保持较快经济增长的县级城市来说，随着国家宏观政策的调控以及对不合理企业的大力整治，优化产业结构，县级城市的高新技术产业和第三产业飞速发展，使得其经济结构更为合理。通用的用电量预测公式可以用一下公式来代表：

Ky=Kx?E；Am=A0(1+Ky)n

在上述公式中，Kx表示的是电力弹性系数;Ky表示的是电量增长率;E表示的是GDP增长率;A0为事先设定好的基准年用电量;Am表示规划年用电量;n表示年数。

2.3行业用电分析法在县级配电网规划负荷预测中的应用

在我国的国民经济行业用电分类中，将全社会分为国民经济各行业和城乡居民生活共两大类用电类型，然后将其细化为很多项。具体到第一到第三产业的方方面面。工作人员根据收集到的各行业的产品产量和产值计划确定具体的用电消耗量，并计算出不同行业之间的用电量。这种预测方法是基于政府职能部门在一定时期内符合国民经济发展情况而设定的，该方法通过综合分析近年各产业产值的单耗变化趋势而计算出各行业的电量负荷预测结果。

2.4人均用电量分析法在县级配电网规划负荷预测中的应用

顾名思义，该方式是在明确全县的总用电量以及人口数量的基础上进行的负荷预测方法。首先根据以往的全年用电情况及具体的人数确定不同模型的对应公式。通过县级城市的发展规划预测未来人口的发展趋势，并确定可能的人口数量。通过对县级城市历史数据的分析，并确定比较明显的模型曲线，通过模型公式我们就可以计算出未来几年内该县级城市不同地区最大的用电量预测。

2.5分区负荷预测法在县级配电网规划负荷预测中的应用

在县级负荷预测的实际操作过程中，我们要根据县里具体的地理位置及变电站分布情况将其划分为不同的区域。然后结合该县级城市的经济社会发展情况对已经划分好的不同区域的用电量进行分析，最终得出各个地区的最大用电量。

2.6不同负荷预测方法之间的对比情况

通过查阅资料和相关研究数据表明，时间序列法、电力弹性系数法和人均用电量法与预测结果相对比较接近。但是，由于电力弹性系数法反映能源消费和国民经济发展的比例关系，电量和负荷预测的准确程度有赖于对国民经济统计的大量原始数据，并且对其准确度要求很高。因而，这些方法受到人为因素的影响较大，很难把握。相比之下，分区预测法能够准确统计各供电期近几年内的负荷增长情况，能够准确的把握县级城市近年来的用电量情况，值得在县级城市进一步推广应用，对于该方法自身对远期的负荷预测存在的未知性，我们建议预测结果采用多次预测取平均值的方法来进行确定。

小结：相关文献报道指出，提高县级配电网的电量负荷预测技术水平，能够帮我们建立合理有效的用电规划，同时将更加有利于工作人员及相关职能部门合理安排电网的运行方式和变电站检修计划，有利于制定合理的电网建设规划，有利于提高电力系统的经济效益和社会效益。在近几年进行的县级电网网改造升级工程及新农村电气化建设过程中，正是由于采用了合理有效地电网规划负荷预测方式，引用其检测的准确成果，才保证了电网实施计划的顺利完成，大大提高了电网建设的实际效率，从而起到了事半功倍的效果。

参考文献：

[1]康重庆，夏清，刘梅.电力系统负荷预测[M].北京:中国电力出版社，2007.

[2]董继征.电力系统负荷预测方法研究及应用[D].长沙：湖南大学，2006.

[3]刘慷.电力电量负荷预测方法及应用分析[J].科技资讯，2012（33）:105-106.

[4]杨慢慢，王金凤，李燕青，等.改进的空间负荷预测法及其应用[J].电力科学与工程，2011，27（11）:35-38.

[5]康重庆，夏清，张伯明.电力系统负荷预测研究综述与发展方向的探讨[J].电力系统自动化，2004，28（17）:1-11.

[6]浦星材，沈晓风，张清扬，等.基于偏最小二乘法的支持向量机短期负荷预测[J].电网与清洁能源，2011，27（10）：32-34.

[7]王晓东.城网综合负荷预测方法的研究与工程应[D].天津：天津大学，2004.

[8]ZHANGJianhua，QIUWei，LIUNian，etal．Greymodelbasedonorthogonaldesignanditsapplicationinannualloadforecasting[J]．PowerSystemandCleanEnergy，2010，26（2）：28-32（inChinese）.

[9]张祥生,县级配电网规划电量负荷预测方法及其应用[J].水电与新能源，2014，1（114）:62-64

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d43d4b7d268c2b16722ca397.html