# 高剪切速率下硼与HTPB、PBT和GAP端羟基的反应活性

### 论文摘要

含硼富燃料推进剂具有较高的质量热值和体积热值,是固体火箭冲压发动机较理想的燃料之一,而无定形硼与黏合剂中的羟基可发生反应,导致推进剂药浆表观黏度增大快、药浆适用期缩短等问题。计算了分别以端羟基聚丁二烯（HTPB）、3,3?二叠氮甲基氧丁环?四氢呋喃共聚醚（PBT）和聚叠氮缩水甘油醚（GAP）为粘合剂的含硼推进剂的理论体积热值,并采用双螺杆转矩流变仪和红外光谱研究了B/HTPB、B/PBT和B/GAP体系在高剪切速率混合过程中的流变和红外特性,分析了硼粉表面酸性杂质与粘合剂端羟基的反应活性。结果表明,经过合理配方设计,B/PBT/AP和B/GAP/AP的质量比为50∶20∶30时的体积热值均超过64.00 MJ·-3,大于B/HTPB/AP体系的体积热值(61.08 MJ·dm-3)。在剪切速率为355.56 s-1、55℃条件下,含25%硼的B/HTPB体系表观黏度快速增加到260 Pa·s,混合110 min发生凝胶现象;含40%硼的B/PBT体系混合7 h黏度仅从3.63 Pa·s上升到10 Pa·s;含55%硼的B/GAP体系混合7 h黏度由5.96 Pa·s下降到0.33 Pa·s。B/HTPB混合体系红外光谱B—O振动吸收峰随着混合时间的增加而逐渐增强,C—O（伯醇）振动吸收峰随着混合时间的增加而逐渐减弱,而B/PBT和B/GAP体系混合420 min后红外光谱B—O振动吸收峰和C—O（伯醇、仲醇）振动吸收峰几乎没有变化。PBT和GAP端羟基与硼粉酸性杂质的反应活性比HTPB的端羟基的活性低很多,这有利于改善含硼推进剂药浆的工艺性能。

### 论文目录

- 1 引言

- 2 实验部分

- 2.1 实验原料

- 2.2 性能表征

- 3 结果分析与讨论

- 3.1 硼粉表面酸性杂质的表征

- 3.2 含硼推进剂配方理论热值的比较

- 3.3 B/HTPB、B/PBT和B/GAP三种混合体系流变性能的对比

- 3.4 混合体系混合过程中红外光谱特征

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张怀龙,王勇,周伟良,肖乐勤

关键词: 硼粉,端羟基聚丁二烯,叠氮聚醚粘结剂,流变性能

来源: 含能材料 2019年07期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 燃料化工,航空航天科学与工程

单位: 南京理工大学化工学院,上海航天动力技术研究所

基金: 总装预研重点基金(9140A280204BQ02025)

分类号: V512

页码: 622-628

总页数: 7

文件大小: 1497K

下载量: 67

### 相关论文文献

- [1].聚乙二醇的端羟基改性研究进展[J]. 化学推进剂与高分子材料 2015(02)

- [2].端羟基有机硅聚氨酯柔软剂的合成研究[J]. 纺织导报 2016(04)

- [3].端羟基改性超支化聚酯的热稳定性及分解行为[J]. 现代塑料加工应用 2012(01)

- [4].两种高热稳定性端羟基单阳离子型咪唑离子液体毛细管气相色谱固定相的性能评价[J]. 色谱 2010(08)

- [5].聚乙二醇中末端羟基的定量分析方法[J]. 中国胶粘剂 2008(03)

- [6].端羟基聚醚产品吹出罐结构强度与疲劳分析[J]. 石油化工设备 2011(05)

- [7].端羟基超支化聚酯的制备及改性[J]. 中南民族大学学报(自然科学版) 2011(01)

- [8].端羟基聚乳酸共聚物的合成及表征[J]. 高分子材料科学与工程 2011(12)

- [9].端羟基环氧环己烷-四氢呋喃共聚醚合成及表征[J]. 民营科技 2015(11)

- [10].紫外分光光度法测定端羟基环氧乙烷-四氢呋喃共聚醚中抗氧剂含量[J]. 化学推进剂与高分子材料 2017(02)

- [11].硝化棉/端羟基聚醚共混物的制备及其相容性研究[J]. 中国胶粘剂 2015(03)

- [12].聚乳酸的制备[J]. 包装世界 2014(04)

- [13].端羟基超支化聚酯接枝碳纳米管的合成与表征[J]. 化工新型材料 2015(03)

- [14].端羟基液体氟26橡胶的制备与应用研究[J]. 橡胶科技 2015(12)

- [15].端羟基流平剂的研制和应用[J]. 涂料技术与文摘 2016(10)

- [16].邻接交联型端羟基液体丁腈橡胶基聚氨酯弹性体的制备与性能(英文)[J]. 合成橡胶工业 2011(05)

- [17].两种端羟基聚醚预聚物及相应聚氨酯弹性体的热性能和机械性能[J]. 橡胶参考资料 2018(01)

- [18].端羟基超支化聚酯的稳定化改性及热分解行为[J]. 高校化学工程学报 2014(02)

- [19].端羟基聚碳酸亚丙酯的MDI扩链及热稳定性[J]. 合成树脂及塑料 2011(02)

- [20].端羟基水性聚氨酯分散体的合成研究[J]. 科技视界 2016(02)

- [21].端羟基聚醚型三乙氧基硅烷偶联剂合成工艺研究[J]. 山东化工 2012(03)

- [22].端羟基PU半预聚体改性酚醛发泡材料的研究[J]. 塑料工业 2010(01)

- [23].溶液与熔融相结合法合成端羟基聚乳酸[J]. 塑料 2014(02)

- [24].聚酯二醇端羟基活性对聚酯型水性聚氨酯力学性能的影响[J]. 涂料工业 2009(02)

- [25].端羟基聚苯乙烯改性UVWPU涂料制备与性能研究[J]. 湖南大学学报(自然科学版) 2015(12)

- [26].端羟基聚醚酯多元醇的研制[J]. 上海塑料 2011(04)

- [27].窄分子量分布端羟基聚四氢呋喃的合成与表征[J]. 材料导报 2012(08)

- [28].聚苯醚端羟基含量定量分析方法新思路[J]. 化工管理 2014(24)

- [29].一种端羟基聚酰胺-胺型分子的合成[J]. 合成化学 2017(02)

- [30].窄分布低分子质量端羟基聚四氢呋喃的合成与研究[J]. 现代化工 2011(09)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d468638dff661e687e7a59b6.html