# 水利工程特点及闸门的安装保养

广西南宁水利电力设计院广西南宁530001

摘要：近年来，国家对水利工程的建设越来越重视，并加强了这方面的开发和建设力度。水利工程建设不仅关系到国家的发展，而且与人们的生产生活有着密切的联系。水利工程在施工中需要修筑堤、坝、溢洪道、水闸、进水口和渠道等建筑设施，每个施工环节都有其不同的施工特点与技术手段。基于此，本文就水利工程的特点及闸门的安装保养进行简要分析，旨在促进我国水利工程建设质量的提升。

关键词：水利工程；特点；闸门；安装

1、水利工程的特点

1.1需控制工程所在地的水流

水利工程的施工地点通常是在湖泊和河流等处，在这些场所，很容易受到水流的影响，给施工带来风险。因此，为了减少安全隐患的出现，必须及时采取有效的措施控制水流。水利工程地基的稳定性决定了水利工程的安全性，因此在施工中一定要处理好地基，以保障流域内人们的生命和财产安全。在建筑实体正式投入使用前，应采取有效措施控制水流，防止因水流冲刷作用给建筑实体带来的损害。1.2要应对气候的变化

气候的变化，如酷暑、暴雨和强风天气等，会对水利工程的质量造成很大影响，这是因为水利工程通常在露天的环境下施工，因此受到气候变化的影响很大，为了应对气候变化带来的影响，必须采取行之有效的措施。在水体常年的浸泡下，水利工程的地基不可避免地受到侵蚀，因此对地基的施工有着更高的要求。在施工中，应采取不同的方法进行地基的处理，并且取决于水利工程各部位的相关功能和工程所处的地质条件。

1.3对于工程质量要求极高

水利工程的质量如何，直接影响到流域内人们生命和财产安全，并且由于水利工程的工期长、所需投资巨大，因此同普通的工程相比，对水利工程的质量有着更为严格的要求。水利工程具有很强的系统性，工程较为复杂，施工地貌的变化也较为频繁。

1.4涉及面广

水利工程建设有着很高的复杂性，需要满足不同的使用功能，如防洪、发电、交通运输，以及人们生产生活用水的需求，在建设过程中，很多单位和部门都会参与其中。为了防止和减少在施工中水流造成的影响，通常将江河等的枯水期作为主要的施工期。在施工开始前，明确安排好施工的进度。

1.5工程的准备时间长

当前，我国的很多水利工程都位于交通不便的山区，如峡谷和高山区域等，只有少数的水利工程位于平原地区。由于这些地区交通不发达，较为偏远，在施工前必修修筑生活和办公建筑，以及一些附属的设置，还要铺设外界同施工现场之间的通道，因此需要更多的前期准备时间。

2、铸铁闸门的安装和保养工作

2.1安装与调试

在水利工程的建设中，与施工技术相配套的机械设备很多，其中铸铁闸门在其应用中有着重要的用途。如在防洪、灌溉、给水、排水的过程中起到了水位调节、阻止或疏通水流的作用。首先，闸门安装前一定要先做好检查工作，竖框与横框之间，闸板与闸板之间的连接螺丝是否发生松动，接茬处是否在一个平面上，最后要牢固上紧螺栓，这是保证铸铁闸门安全使用的前提工作。其次，保持闸门以竖立形状放入闸槽中，然后固定两侧的立框，注意一定要保持立框稳定协调，可以利用垫块进行调节，使闸门和立框之间保持在一个水平线上，其中要注意的是闸框要时刻保持显露在外面，不要被泥土所覆盖。再者，实施浇注工作，在这个环节中需要保持闸框的清洁，避免将混凝土等杂物混入到闸框里。最后，就是收尾工作，清除加固物。因为闸门出厂前本身自带了色板压铁，是为了安装后减少空隙。所以，在间隙调整后要拆除勾板压铁和顶丝，以便闸门启闭。

2.2维护与保养

在铸铁闸门的检查过程中，要多关注和留意铸铁闸门的使用状况，以此来判断是否需要有针对性地采取一些维护和保养措施，而在这个环节中需要注意以下几点：

2.2.1着重检查闸板的上下级限的位置，不能让其超限，否则会损坏闸门和启闭机。

2.2.2要查看运行中的闸门和启闭机，目的是检查其是否在正常运行，如有异常情况应立即停机，及时对其进行补修，以免造成更严重的后果。

2.2.3要确保在关闭闸门时，闸槽底部没有任何异物，如有发现可以让闸门和槽底之间保持10cm的距离，并且暂停1min，这样激流就会冲走异物。

3、水利工程维修养护机械化及实施的前提工作

3.1培养维修养护技术人员

目前，我国工程建设朝着机械化方向发展，但却缺乏相关的机械维修技术人员，以确保维修养护机械的正常使用。因此，施工单位应有计划地培养一批善于学习、刻苦钻研的机械维修人员，多组织一些相关的技术培训和技术能力比赛等活动，从而帮助维修人员掌握相关的维修养护知识，加强对新工艺、新方法的了解，不断提高自身技术能力，从而打造一支具有维修养护经验，集操作、维修、保养于一体的一专多能的维修养护队伍。

3.2及时委托项目实施单位

水利工程的相关管理单位应根据实际维修养护项目的工作量，确定所需维修养护机械的种类、数量，适时委托相应的维修养护企业。例如，日常维修养护项目可委托给养护维修养护公司，专项工程可在维修养护公司、施工企业等单位中选择有实力的单位承担、签订维修养护公司，用合同约束双方的行为，搞好水利工程维修养护工作的实施。

3.3增加维修养护机械

明确了维修养护任务后，就要确定维修养护机械设备的种类、数量及其质量。因为这些都决定了是否能保质保量地完成维修养护任务。尽管一些维修养护企业配备了一定数量的维修养护机械，在施工中也起到了一定的积极作用，但是维修养护机械的数量与实际工作量相差较大，无法完成维修养护任务的目标，反而还需要人工辅助才能完成。所以，为了及时完成维修养护任务，需要增加维修修养机械的品种和数量。

综上所述，闸门的安装、维护与保养是水利工程安全运行的基本保障，也是提高工程质量的先决条件，通过日常养护还可以延长机械设备的使用寿命，节约成本。与此同时，水利工程朝着机械化的方向发展，大大加快了水利工程建设，有利于提高工程建设的经济效益与社会效益。

参考文献

[1]路遥.分节闸门安装施工技术解析[J].黑龙江科技信息,2014,20:267.

[2]薛公平.生态水利工程的主要特点及设计探讨[J].农业与技术,2014,08:35.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d485039a9d8a71e12954c17b.html