# 小议建筑工程外墙保温节能施工及其特点

郎忠强

晋城市城区建筑工程质量监督站山西晋城04800

摘要：建筑外墙保温节能主要内容包括外墙内保温、外墙外保温和内外混合保温三个方面的内容。当前我国应用比较广泛的就是外墙外保温节能施工技术。这一技术对保温隔热系统的性能提出较高要求，这种情况下，需要设计科学合理的保温系统，实现理想的保温效果。本文就首先介绍了外保温节能施工技术优点，从技术角度分析进行分析，以期促进我国外保温节能施工技术的不断发展。

关键词：建筑；外墙保温；施工技术

前言：建筑工程与人们生活有着密切联系，其施工质量一直都是关注要点。建筑工程施工与后期应用产生的能耗较多，而在持续发展战略下，需要就工程施工技术进行研究，积极应用各类新型节能技术与材料，在降低能耗的同时满足各类基础功能应用需求。在建筑工程施工过程中外保温技能施工技术能够较好的应用于外墙施工中，并且可以达到较好的节能效果。

1外墙保温节能技术的优点

第一方面，外墙保温技能技术具有较为广阔的应用范围，不但能够起到良好的保温效果，同时还能够为建筑隔热，进一步促使建筑物内部达到恒温目标，这促使外墙保温节能技术不但适合在北方使用，同时在南方也比较适用。第二方面，为建筑结构提供保护，墙体外部设置相应保温材料，为建筑外墙体提供了保护层，通过这种方式，能够降低紫外线、风霜雨雪等对建筑外墙的侵害，避免建筑物出现渗水问题，有效减少建筑物维修工作量[1]。第三方面，建筑围墙设置保护层，能够有效解决冷热桥问题，起到良好的保温效果。第四方面，建筑外墙保温系统能够有效调节建筑内部气温，对外墙保温节能技术进行应用，促使建筑室内热传导得以降低，进一步促使是室内温度的平衡性，提升住房的满意度。

2建筑外墙保温施工技术

2.1外墙内的保温施工技术

所谓外墙内保温，主要是指在外墙内侧填充一些保温砂浆或者苯板保温材料，从而使建筑结构实现保温节能之目的的一种施工方法。该种保温施工技术具有施工方便，建筑外墙的垂直度要求不高以及施工周期短等特点，因此在现代建筑工程施工过程中己被广泛的应用。虽然使用范围比较广泛，但是建筑外墙的内保温施工方法仍然存在着一些问题，主要表现在以下几个方面：热功率非常的低。因保温层主要位于住户的室内，所以会给二次装修或者增设一些吊挂设备带来很多的麻烦；墙体的内保温所占用的室内空间比较大，这样会减少房屋的实际使用面积[2]。

2.2夹层保温施工技术

所谓夹层保温施工技术，主要是对建筑结构的外围护墙进行分层处理，从而形成一个墙律“保温材料”墙体建筑体系，从而可以有效的实现节能保温之目的。

2.3外墙外保温施工技术

所谓外墙外保温施工技术，主要是指在建筑结构的外墙外侧加上适量的保温材料，以实现节能保温之目的"较之于外墙内保温施工技术而言，外墙外保温施工技术即便是在材料构件和施工环境都相同的情况下，都会略胜一筹，而且外墙外保温施工技术既适用新建的建筑结构，也适用于旧建筑的节能改造。

3建筑外墙保温施工技术

3.1保温材料合理选择

就我国建筑外墙保温系统施工现状来看，所应用的保温材料主要为保温板，如陶粒混凝土保温板、聚苯乙烯板等，在实际施工中要根据需要来选择合适的类型，保证其性能满足工程建设要求。保温板制作工艺比较复杂，除了要保证其要具有较高的强度与硬度外，还需要利用压花工艺来进行外观处理，最终具有良好的保温性、防火性与绝缘性。随着建筑外墙保温施工技术的不断成熟，保温板制作技术也不断更新，现在保温板除了具有传统性能外，还具有透气性、降噪性以及耐高温性，应用到建筑外墙施工中具有更好的效果。

3.2建筑外墙保温施工工艺

建筑外墙保温施工技术，其施工工艺流程相对比较复杂，即对房屋基层墙面进行清理、通过吊垂直开找水平、制作适量的灰饼、对墙面的平整度进行复验、对界面进行合理的处理、用水对砖墙面浇水使其变得湿润一些、配制一些保温浆涂抹于墙体之上、对保温层进行验收、弹上适量的分格线、开分格槽、嵌贴上适当的滴水槽抹上水泥抗裂砂浆并压上耐碱网格布、对抗裂防护层进行验收、涂刷高分子乳液底层涂料，最后再刮上适量的抗裂柔性和耐水腻子装饰涂料。

3.3内外混合保温施工技术分析

外墙内外混合型保温技术是指在施工中，因地制宜，如果内保温施工比较方便，且室内装饰不会影响到保温结构，就采用内保温的形式；如果一些地方内保温施工或者结构不适应做保温，则采用外保温措施。最终达到对整个建筑优化保温措施。从混合型保温施工做法上看，其可以提高施工速度，同时保证保温材料不会因为温差而大面积破坏，能够对保温材料起到保护作用。然而混合型保温施工做法，也有缺点。混合型保温技术会对整个建筑物的结构造成严重损害，且内外混合保温，本身保温结构整体性差，衔接方面必然存在问题。外墙保温的做法可以使墙体处于室内环境中，温度差异不大，结构相对稳定；而内墙保温做法使外墙墙体处于室外环境中，温差大影响墙体结构的稳定性，容易发生开裂。这会出现整个建筑处于不均匀变形中，导致其发生不均匀变形，处于不稳定的环境中。影响建筑物的使用期限。

3.4保温板规范性安装

保温板安装是建筑外墙保温系统施工难点之一，需要控制好保温板与建筑外墙间的密封性与牢固性，按照要求喷涂粘结剂，确保保温板具有良好的粘结效果，且要多余的粘结剂清除干净，利用砂浆对存在的缝隙进行填塞，避免后期开裂或者漏水质量病害的产生。另外，还要注意外墙转角与门窗部位的处理，所有环节完成后，还需要进行质量验收，提高施工整体性效果。

3.5膨胀聚苯乙烯板并用玻璃纤维加强技术

膨胀聚苯乙烯板使用多层材料符合而成，其中存在的各种材料应变系数和导热系数之间均存在一定差异。如果温度发生较大变化，也就是温差发生较大变化时，则会产生裂缝。因此，在对材料进行具体选择过程中，需要对膨胀聚苯乙烯板各种组成材料的变形能力进行充分考虑，同时还需对不同材料之间相容性以及匹配性进行充分了解。玻璃纤维网属于一种新型保温材料，这种材料具有较强的稳定性，强度较高，此外还具备较强的抗腐蚀能力，在对这种材料进行使用过程中，不会出现干裂现象，施工工艺也相对简单。因此，在对其进行实际应用过程中，主要使用的是膨胀聚苯乙烯板和玻璃纤维并用技术，对这一技术进行应用，能够有效避免材料板出现裂缝现象。可以使用机械固定物或者粘结胶浆方式，对聚苯乙烯板进行固定，作为基层墙体，或者对两种方式进行混合应用。当下，建筑外墙保温施工中，这项技术已经形成了一个相对成熟的体系，无论是在装饰上、保温上、粘层上均需要进行配套使用，这种工艺较为简单，操作企业也十分方便，具体施工过程中较为方便，掌握起来比较容易。与此同时。此外，膨胀聚苯依稀板价格低廉，因此在建筑外墙施工中，得到了广泛的应用。

总结：

当今中国，科学技术不断完善，建筑行业也得到了迅速发展。外墙保温技术不断更新，满足人们对舒适居住环境的需求。外保温节能施工技术在建筑外墙施工中的运用，可以有效地增加建筑整体的使用年限，并且对于建筑的安全以及稳定都能够起到一定的保障作用。保温节能施工技术的应用使得建筑物外墙施工质量有了很大程度的提高，但是在施工过程中还需做好质量的监督以及管理工作，使得外墙节能保温施工质量得到有效的保障，最大程度上确保工程的施工质量。

参考文献：

[1]李跃成.建筑工程外墙施工环节存在的保温节能施工技术探究[J].绿色环保建材，2017(12):42.

[2]曾宗功.保温节能施工技术在土建建筑外墙施工中的应用[J].科技创新与应用，2017(30):164+166.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d4addce96498dc342fc250f4.html