# 大理岩力学与裂隙渗流特性研究

### 论文摘要

随着岩体工程不断向深部发展,迫使其所处的地质和应力环境变得更为复杂、多样。掌握高地应力和高渗透压力条件下岩石的力学性质是确保地下工程结构长期稳定的基础内容。面对地下工程岩体赋存区域广泛、应力场复杂等问题,如何准确模拟岩体结构以及力学性质是开展地下工程结构力学响应的核心。鉴于此,针对锦屏二级水电站深埋引水隧洞开挖过程中伴随的两大问题:高地应力下围岩的岩爆灾害和高水压力下的突(涌)水灾害,开展了大理岩力学与裂隙渗流特性的室内试验研究,分析了大理岩的基本力学性质,对大理岩破坏裂隙面进行了室内渗流试验,总结获得了结构面的渗流特性,基于voronoi多边形建立了大理岩的数值模型,合理表现出了大理岩力学特性。本文的主要研究内容如下:(1)对大理岩标准圆柱形试样进行了波速测试,在室内进行了单轴压缩试验及直剪试验。获取了大理岩的常规单轴压缩强度、剪切强度。绘制了大理岩单轴压缩过程中的应力应变全过程曲线,通过观察归纳大理岩的宏观破裂过程,掌握了大理岩试样的破坏特性。(2)借助三维扫描设备获取了圆柱形试样剪切裂隙面的点云数据,然后通过Geomagic Studio软件对点云数据进行提取,通过Matlab软件对裂隙面点云数据进行进一步的处理与并对剪切裂隙面的形貌参数进行了定量的分析与计算。(3)研制了径向渗流的试验装置,对圆柱形裂隙面端部设置不同法向荷载,通过控制入渗流量,得到并探讨了渗流量、入渗水压、法向应力的相互关系,从剪切裂隙面形貌对渗流过程的角度出发,探究了大理岩剪切裂隙的渗流特性。(4)开展了复杂应力路径下的直剪切试验。通过与常规剪切试验的结果进行对比,讨论了复杂应力路径对岩样强度产生影响及机制,对比分析了不同应力路径下大理岩试样的破坏过程及破坏特性。(5)基于voronoi凸多边形建立了大理岩的圆柱形及方形试样的数值模型,基于离散元方法,模拟了常规单轴压缩和复杂应力路径下岩石的变形破坏过程,总结归纳了裂隙的产生与发育过程。与室内试验一同探讨了大理岩在不同应力路径下的变形破坏过程。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 选题依据及研究意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 岩石力学特性试验的研究现状

- 1.2.2 岩石结构面形貌测量研究现状

- 1.2.3 岩石流固耦合试验研究现状

- 1.2.4 卸荷应力路径下的岩石力学试验研究现状

- 1.3 本文的研究内容与思路

- 1.4 本章小结

- 第2章 大理岩力学性能的试验研究

- 2.1 引言

- 2.2 试验准备

- 2.3 大理岩单轴压缩试验

- 2.3.1 大理岩单轴压缩试验设备描述

- 2.3.2 大理岩单轴压缩试验结果及分析

- 2.4 大理岩钻孔圆柱试样直剪试验

- 2.4.1 试验准备

- 2.4.2 直剪试验开展

- 2.4.3 含钻孔大理岩试样剪切试验结果及分析

- 2.5 本章小结

- 第3章 剪切裂隙面形貌获取及形貌参数计算

- 3.1 引言

- 3.2 基于三维扫描技术的裂隙面形貌获取方法

- 3.2.1 采用三维扫描仪获取点云数据

- 3.2.2 采用Geomagic对点云数据后处理

- 3.3 裂隙面形貌参数

- 3.3.1 裂隙面等值线云图获取

- 3.3.2 裂隙面形貌参数计算

- 3.4 本章小结

- 第4章 裂隙渗流试验

- 4.1 引言

- 4.2 渗流试验方案

- 4.3 裂隙渗流特性分析

- 4.3.1 常法向力下裂隙渗流特性

- 4.3.2 不同法向力下裂隙渗流特性

- 4.4 本章小结

- 第5章 卸荷应力路径下的大理岩剪切试验

- 5.1 引言

- 5.2 试验准备

- 5.3 常规剪切试验

- 5.3.1 常规剪切试验大理岩力学特性分析

- 5.3.2 常规剪切下大理岩试样破坏形式分析

- 5.4 卸荷应力路径下的剪切试验

- 5.4.1 卸荷应力路径下的剪切试验大理岩力学特性分析

- 5.4.2 卸荷剪切条件下大理岩破坏形式分析

- 5.5 对比分析

- 5.6 本章小结

- 第6章 不同应力路径下大理岩破坏过程的离散元数值模拟

- 6.1 引言

- 6.2 基于三维随机块体的岩石结构数值模型

- 6.3 数值模型的计算原理和参数选取

- 6.4 大理岩的单轴压缩试验

- 6.5 大理岩方形常规应力路径下的直剪数值试验

- 6.6 复杂应力路径下大理岩方形试样的直剪数值试验

- 6.7 本章小结

- 第7章 结论与展望

- 7.1 结论

- 7.2 展望

- 参考文献

- 在学研究成果

- 致谢

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 谢业统

导师: 范鹤,周辉

关键词: 岩石力学,剪切,岩体裂隙,渗流,结构面形貌,硬脆性,数值模拟,离散元

来源: 沈阳工业大学

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅱ辑

专业: 地质学,建筑科学与工程

单位: 沈阳工业大学

分类号: TU45

总页数: 80

文件大小: 4141K

下载量: 201

### 相关论文文献

- [1].三维交叉裂隙渗流特性的实验和数值模拟研究[J]. 岩石力学与工程学报 2016(S2)

- [2].隧道裂隙水渗流特性分析与工程应用[J]. 中外公路 2008(04)

- [3].土石坝加固工程中缺陷防渗墙渗流特性研究[J]. 人民黄河 2017(09)

- [4].红石岩堰塞湖整治工程渗流特性研究[J]. 施工技术 2018(S1)

- [5].土石坝的渗流特性分析及仿真模拟研究[J]. 江西建材 2016(06)

- [6].煤层底板岩层的渗流特性以及水岩耦合作用的理论研究[J]. 煤矿现代化 2020(02)

- [7].第1届大坝长效和渗流特性国际会议将在南京召开[J]. 河海大学学报(自然科学版) 2008(03)

- [8].温度-应力-渗流耦合条件下红砂岩渗流特性试验研究[J]. 岩石力学与工程学报 2020(10)

- [9].吸附气体对突出煤渗流特性的影响[J]. 煤炭学报 2015(09)

- [10].温度对煤岩渗流特性影响规律试验研究现状[J]. 科技风 2018(14)

- [11].某水电站防渗墙深度对围堰渗流特性及地震稳定性影响的计算研究[J]. 岩土力学 2009(S2)

- [12].不同类型降雨条件下的基坑边坡渗流特性研究[J]. 佳木斯大学学报(自然科学版) 2019(05)

- [13].深覆盖层上砂砾石坝渗流特性及防渗措施分析[J]. 科技致富向导 2013(12)

- [14].临海环境基坑渗流特性研究[J]. 水利水电技术 2019(07)

- [15].变形历程对破碎岩体水沙渗流特性影响试验研究[J]. 采矿与安全工程学报 2016(02)

- [16].沥青路面裂缝细观渗流特性及试验研究[J]. 建筑材料学报 2019(03)

- [17].深覆盖层地基碎石土心墙堆石坝的渗流特性分析[J]. 三峡大学学报(自然科学版) 2008(06)

- [18].松散砂土边坡渗流特性的离心模拟试验研究[J]. 科技信息(学术研究) 2008(24)

- [19].极细颗粒黏土渗流特性试验研究[J]. 岩石力学与工程学报 2010(06)

- [20].强降雨作用下昔格达边坡渗流特性及稳定性分析[J]. 土木与环境工程学报(中英文) 2020(04)

- [21].碾压混凝土层面渗流特性研究[J]. 浙江水利科技 2017(03)

- [22].分阶段卸载条件下突出煤变形特征与渗流特性[J]. 煤炭学报 2017(06)

- [23].不同类型降雨条件下含裂隙土质边坡渗流特性分析[J]. 三峡大学学报(自然科学版) 2018(05)

- [24].希尼尔水库放水涵洞渗流特性分析[J]. 云南水力发电 2017(01)

- [25].降雨工况下覆盖层边坡渗流特性及稳定性分析[J]. 矿冶工程 2017(04)

- [26].稠油油藏注水渗流特性与改善开发效果研究分析[J]. 化工管理 2015(11)

- [27].贯通充填裂隙类岩石渗流特性试验研究[J]. 岩土工程学报 2017(06)

- [28].不同加载条件下原煤力学渗流特性试验研究[J]. 煤矿安全 2018(01)

- [29].复杂地基心墙堆石坝三维建模及渗流特性分析[J]. 地下空间与工程学报 2017(S2)

- [30].砂土中筒型基础沉放过程渗流特性和沉贯阻力研究[J]. 岩土力学 2018(09)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d4bde0befa8f634f090ac935.html