# 波导场论文_田伟成

导读:本文包含了波导场论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:波导,电磁场,平面波,矩形,傅立叶,隔离器,声源。

### 波导场论文文献综述

田伟成[1]（2018）在《基片集成波导场移式隔离器组件的研究与设计》一文中研究指出SIW结构具有传统波导和微带型结构传输线的优点,即具有低辐射、低插损、较高Q值、高功率容量、小型化、易于连接等优点。论文分析了空气填充基片集成波导优缺点。设计了一种加入磁性圆柱的SIW传输线。利用铁氧体的旋磁性能,设计了两个相同结构不同频带的X波段的基片集成波导场移式隔离器,该隔离器损耗低,体积小,易于集成。并传统场移式隔离器的铁氧体形状进行了结构改进探索,又设计了一种铁氧体采用非连续性周期圆柱结构的Ku波段窄带隔离器。对近年来研究热点之一的空气填充的基片集成波导进行了研究。空气填充的基片集成波导损耗比介质填充的低很多,平均功率处理能力也高于介质填充基片集成波导。设计了一种加入磁性圆柱的新型传输线,该传输线在插入损耗和回波损耗性能提升了15%,并得到尺寸经验公式。隔离器的使用有时候需要搭配滤波器,本文设计了一种广义切比雪夫的X波段窄带滤波器与隔离器形成隔离器组件。滤波器基于空气填充基片集成波导,用6阶谐振腔,实现了沿中心线和上下对称结构的滤波器,中心频率为11.6679GHz,带通为11.663~11676,带宽:13.5M,20dB矩形比:2.14。滤波器的突出优点在于,高矩形比和较低的相对带宽。在介绍了各种微波铁氧体隔离器的原理和特性后,设计了两个相同结构的基片集成波导的场移式隔离器中心频率为10.6GHz,20dB隔离的带宽为78MHz场移式隔离器,插入损耗小于1dB,隔离度最大为40dB。研究了铁氧体材料饱和磁化强度和外加偏磁场对器件性能的影响。研究了铁氧体与就近金属圆柱距离对器件性能的影响,同时以及其它器件尺寸对场移式隔离器器件的影响。还设计了一种异性铁氧体结构的SIW场移式隔离器,铁氧体采用非连续性周期圆柱结构,这种结构类似SIW金属通孔结构。对铁氧体的直径和铁氧体圆柱之间的间隙进行了分析。最终实现了Ku波段的窄带场移式隔离器。对传统结构的场移式隔离器进行了结构创新,减小了铁氧体体积,实现了一种新型结构的场移式隔离器,隔离点频率为13.1GHz,隔离度为34dB,插入损耗为1.5dB。对所设计的叁个场移式隔离器进行了Auto CAD加工图制作。(本文来源于《电子科技大学》期刊2018-03-30）

孙海,汪天飞,李洪恒[2]（2014）在《脊位于窄边的介质加载双脊波导场结构的计算》一文中研究指出将矢量有限元方法应用到脊位于窄边的四种加载介质双脊波导的场结构特性计算中,这其中包括脊位于窄边的加载介质双脊矩形波导、脊位于窄边的加载介质双脊V形波导、脊位于窄边的加载介质双脊椭圆形波导以及脊位于窄边的加载介质双脊梯形波导。多种模式的场结构特性随脊尺寸的变化而变化,其图形结果将有助于微波器件的设计。(本文来源于《激光与光电子学进展》期刊2014年03期）

孙岐峰,逯迈,陈小强[3]（2013）在《脊的变化对双脊波导场图的影响分析》一文中研究指出对称双脊波导脊的大小变化改变其传输特性参数,采用亥姆霍兹方程有限元方法计算出双脊波导主模截止波长数值,结果与文献结果对比说明计算方法精确有效,求对应的特征向量,就可得到脊波导横截面上的电场分布,从而分析脊大小变化对场结构图的影响。(本文来源于《激光杂志》期刊2013年06期）

吕秀丽,李延菊,王明吉,李贤丽[4]（2010）在《基于Matlab的矩形波导场分布仿真实验研究》一文中研究指出根据电磁场与电磁波课程的教学现状,在实验教学中利用Matlab软件的图形技术对时变电磁场的叁维空间分布进行仿真,对矩形波导中的TE10模的场结构进行了动态仿真,将抽象的电磁场概念形象化、可视化,有利于学生对电磁波传播特性的理解。(本文来源于《实验技术与管理》期刊2010年03期）

牟宁[5]（2009）在《基于有限元方法的平板波导场模分析》一文中研究指出介质光波导是在光波导器件和集成光路中用以限制和传播光的元件,它包括具有圆形截面的波导(光纤)以及平板波导、条形波导等。研究光波导通常以光的电磁场理论和介质光学特性的理论为基础,由支配光波导现象的麦克斯韦方程组及其边值条件,推导作为光波导波动理论基础的波动方程。由于结构和参数复杂,除有限的几种结构和折射率分布,光波导具有严格的精确解之外,绝大多数非均匀波导没有精确解,只能用近似法和数值法求解。近似方法中,光线近似和WKB近似具有物理图像清晰、分析简单的特点,因而获得了广泛的应用。但它们只适用于变化缓慢的折射率分布和波导中远离截止的模式。有限元方法是波导光学模式求解的重要方法之一。有限元方法中全域被离散成多个小单元,因此问题的求解被近似成在每个单元中的求解。有限元方法适用于结构复杂的或有任意折射率分布的光波导模式分析,是当今工程分析中获得最广泛应用的数值计算方法。本论文的工作是用基于变分原理的有限元方法把对光波导中的波动方程的求解转化为对相应的线性方程组求解。本文采用标量节点有限元方法,推导给出了满足边值条件的方程组,分析了平板光波导中的导模。论文数值模拟结果与现有文献理论和实验数据相吻合,可以此为借鉴进行其他器件的有限元数值分析,表明有限元方法具有解决光波导问题的能力,是一种有效可靠的数值计算方法。(本文来源于《江西师范大学》期刊2009-05-01）

殷瑞剑,刘濮鲲,肖刘[6]（2008）在《损耗介质周期加载圆柱波导场分析》一文中研究指出本文利用傅立叶级数将损耗介质周期加载圆柱波导结构的场展开,通过分界面上场匹配的模式分析方法得出了TM0n模的色散曲线、电磁场分布以及品质因数等特性参量。编写了程序DDET-TM并计算TM01模的各特性参量,得到的结果与HFSS的仿真结果吻合较好,验证了本方法的适用性。(本文来源于《微波学报》期刊2008年S1期）

王郁,刘文帅[7]（2005）在《浅海波导场中空间分布接收阵及拖曳声源定位研究》一文中研究指出本文研究了由发射船拖曳的无指向性声源和布放于浅海平面波导场海底的接收阵元之间相互定位的可行性及定位精度。接收阵元空间分布,其接收信号由电缆以数字形式传输到接收船计算机,必须确定阵的几何形状及发射声源到接收阵元的间距。(本文来源于《第十届船舶水下噪声学术讨论会论文集》期刊2005-08-01）

张思炯,佘守宪,马永红[8]（1999）在《多量子阱波导场的等效折射率近似分析》一文中研究指出当多星子阱周期与芯区厚度之比趋于零时，利用转移矩阵技术，证明了任意折射率分布多量子阱波导的场分布与其等效折射率波导的场分布近似相等，为利用等效折射率方法分析多量子阱波导特性充实了理论基础．文中的数值实例表明了理论的正确性．(本文来源于《量子电子学报》期刊1999年05期）

覃玉荣[9]（1999）在《简明非均匀填充矩形波导场模式求解方法》一文中研究指出鉴于传统方法求解非均匀介质填充矩形波导场的过程具有复杂和非直观的特点,本文用局部平面波法讨论了这一问题,整个过程简单,各参量物理概念明确,物理图象清晰,所得结果正确。(本文来源于《无线电通信技术》期刊1999年03期）

覃玉荣[10]（1999）在《用平面波法分析矩形波导场模式理论》一文中研究指出用平面波法分析了矩形波导场模式理论及其传输特性，有物理图像清晰、各参量物理意义明确等优点，分析结果同分离变量法一致．(本文来源于《广西科学院学报》期刊1999年01期）

### 波导场论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

将矢量有限元方法应用到脊位于窄边的四种加载介质双脊波导的场结构特性计算中,这其中包括脊位于窄边的加载介质双脊矩形波导、脊位于窄边的加载介质双脊V形波导、脊位于窄边的加载介质双脊椭圆形波导以及脊位于窄边的加载介质双脊梯形波导。多种模式的场结构特性随脊尺寸的变化而变化,其图形结果将有助于微波器件的设计。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 波导场论文参考文献

[1].田伟成.基片集成波导场移式隔离器组件的研究与设计[D].电子科技大学.2018

[2].孙海,汪天飞,李洪恒.脊位于窄边的介质加载双脊波导场结构的计算[J].激光与光电子学进展.2014

[3].孙岐峰,逯迈,陈小强.脊的变化对双脊波导场图的影响分析[J].激光杂志.2013

[4].吕秀丽,李延菊,王明吉,李贤丽.基于Matlab的矩形波导场分布仿真实验研究[J].实验技术与管理.2010

[5].牟宁.基于有限元方法的平板波导场模分析[D].江西师范大学.2009

[6].殷瑞剑,刘濮鲲,肖刘.损耗介质周期加载圆柱波导场分析[J].微波学报.2008

[7].王郁,刘文帅.浅海波导场中空间分布接收阵及拖曳声源定位研究[C].第十届船舶水下噪声学术讨论会论文集.2005

[8].张思炯,佘守宪,马永红.多量子阱波导场的等效折射率近似分析[J].量子电子学报.1999

[9].覃玉荣.简明非均匀填充矩形波导场模式求解方法[J].无线电通信技术.1999

[10].覃玉荣.用平面波法分析矩形波导场模式理论[J].广西科学院学报.1999

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d4d4b8b22cf3e4688026fbc3.html