# 物理气相沉积系统中膜厚分布的模拟及优化

### 论文摘要

物理气相沉积（PVD）系统具有重复性好、生产成本低和膜层表面质量高等优点,被广泛应用于光学薄膜制备中。膜厚均匀性是衡量薄膜质量的一项重要指标,其优劣严重影响光学薄膜的性能,如何有效地控制膜厚均匀性已成为物理气相沉积系统中的一个技术难点。本文对PVD系统中膜厚均匀性进行研究,为薄膜均匀性的提高及薄膜沉积设备的研制提供了理论依据和技术支撑。基于余弦及非余弦定理,对点源、面源、扩展源、虚拟源以及溅射源的发射特性进行研究,从而确定蒸发源及溅射源的膜厚分布模型:蒸发源服从cosnφ分布,溅射源服从cosn（φ+φ0）分布。通过建立精准的数学及物理模型,模拟蒸发源和溅射源的相对膜厚分布,探究了挡板和设备几何配置对膜厚分布均匀性的影响。使用Mathcad编程研发了一款新的膜厚均匀性模拟仿真程序,将仿真结果分别与厚度分布理论和实验结果进行比较,吻合性很好,验证了软件程序的正确性。根据实际情况优化仿真程序,在程序中增加调节离子辅助沉积（IAD）膜厚均匀性的功能,在K9基底上沉积短波通多层膜,将膜厚均匀性控制在1%以内。此外,对影响膜厚均匀性的因素如基板倾斜,真空度,温度不均匀等因素进行分析并提出改进方法。利用编制的软件对不同结构沉积系统进行均匀性修正,自动设计的挡板能够快速解决膜厚均匀性问题,将旋转平面系统的膜厚不均匀性由30.7%降低到了0.89%,旋转球面系统的膜厚不均匀性由15.4%降低到了0.58%,行星系统的膜厚不均匀性由4.5%降低到了0.26%。旋转鼓状溅射系统的膜厚不均匀性由5.3%降低到了0.74%。满足了大面积高精度光学薄膜对膜厚均匀性的要求。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 本课题研究的背景及意义

- 1.2 国内外发展现状

- 1.3 课题主要研究内容

- 第2章 源的发射特性及膜厚分布特性研究

- 2.1 蒸发源的发射特性

- 2.1.1 小面源

- 2.1.2 扩展源

- 2.1.3 虚拟源

- 2.2 溅射源的发射特性

- 2.3 膜厚分布特性研究

- 2.3.1 蒸发源的膜厚分布特性

- 2.3.2 溅射源的膜厚分布特性

- 2.4 典型沉积系统膜厚分布特性的研究与计算

- 2.4.1 旋转平面蒸发系统

- 2.4.2 旋转球面蒸发系统

- 2.4.3 行星蒸发系统

- 2.4.4 矩形溅射系统

- 2.4.5 旋转平面溅射系统

- 第3章 物理气相沉积系统中的膜厚均匀性仿真

- 3.1 蒸发系统膜厚均匀性的仿真

- 3.1.1 蒸发源模型的确定

- 3.1.2 蒸发系统膜厚均匀性分布仿真

- 3.2 溅射系统膜厚均匀性分布仿真

- 3.2.1 溅射靶材刻蚀区域的确定

- 3.2.2 溅射系统膜厚均匀性分布仿真

- 第4章 膜厚均匀性的实验验证

- 4.1 实验设备简介

- 4.1.1 蒸发实验设备

- 4.1.2 溅射实验设备

- 4.2 蒸发系统均匀性的实验验证

- 4.2.1 旋转平面工件盘

- 4.2.2 旋转球面工件盘

- 4.2.3 行星工件盘

- 4.3 溅射系统均匀性的实验验证

- 第5章 误差分析及程序修正

- 5.1 误差分析

- 5.2 程序修正

- 5.3 膜厚均匀性影响因素

- 第6章 总结

- 6.1 主要工作总结

- 6.2 本文主要创新点

- 6.3 不足与展望

- 参考文献

- 攻读学位期间发表论文与研究成果

- 致谢

- 附录A

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 王奔

导师: 付秀华

关键词: 光学薄膜,均匀性,挡板,模拟,程序优化

来源: 长春理工大学

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅱ辑

专业: 物理学,工业通用技术及设备

单位: 长春理工大学

分类号: O484.41

总页数: 77

文件大小: 5702K

下载量: 469

### 相关论文文献

- [1].光学薄膜与技术[J]. 国际学术动态 2013(04)

- [2].合力同行 创新共赢——“辽宁光学薄膜专业技术创新平台”第一次工作暨技术交流会议成功召开[J]. 真空 2017(04)

- [3].空间光学薄膜上的舞者——记中国科学院上海技术物理研究所研究员刘定权[J]. 科学中国人 2019(22)

- [4].2017年光学薄膜前沿国际会议成功举行[J]. 科学家 2017(22)

- [5].金利宝:光学薄膜先行者[J]. 标签技术 2016(11)

- [6].膜层的光学薄膜参数测量方法研究[J]. 真空与低温 2013(04)

- [7].3D眼镜光学薄膜膜系设计与制备技术[J]. 光电技术应用 2018(06)

- [8].“光学薄膜与技术”课程体系整体优化的研究与探讨[J]. 长春理工大学学报 2012(01)

- [9].第六届国际光学薄膜技术及应用研讨会通知[J]. 红外与激光工程 2012(06)

- [10].第六届国际光学薄膜技术及应用研讨会通知[J]. 红外与激光工程 2012(08)

- [11].光学薄膜及其进展[J]. 光学学报 2011(09)

- [12].光学薄膜专题及其他[J]. 激光与光电子学进展 2009(07)

- [13].光学薄膜分析软件——Essential Macleod[J]. 激光与光电子学进展 2008(11)

- [14].光学薄膜参数测试[J]. 中国光学与应用光学文摘 2008(04)

- [15].纳米多孔二氧化硅光学薄膜的制备方法[J]. 中国粉体工业 2009(05)

- [16].光学薄膜与系统的偏振控制[J]. 红外 2018(12)

- [17].国产高档光学薄膜比肩国际[J]. 塑料科技 2013(11)

- [18].帝人化成扩大光学薄膜产能[J]. 国外塑料 2012(08)

- [19].独立学院《光学薄膜技术》课程体系的构建和主动式教学方法研究[J]. 价值工程 2011(07)

- [20].光学薄膜设计最新理论与技术动态高级讲习班[J]. 红外与激光工程 2008(01)

- [21].光学薄膜参数测试[J]. 中国光学与应用光学文摘 2008(02)

- [22].投身于光学薄膜的研究[J]. 高科技与产业化 2008(08)

- [23].中国首个偏光片用光学薄膜国产化基地开始建设[J]. 橡塑技术与装备 2017(24)

- [24].离子束辅助沉积大口径光学薄膜[J]. 红外与激光工程 2015(S1)

- [25].第六届国际光学薄膜技术及应用研讨会通知[J]. 红外与激光工程 2012(09)

- [26].光学薄膜参数测试[J]. 中国光学与应用光学文摘 2008(03)

- [27].应用于高性能光学薄膜表征的光热光声检测技术[J]. 中国光学 2014(05)

- [28].大口径光学薄膜激光预处理系统缺陷检测控制[J]. 激光技术 2012(02)

- [29].毛书正:为光学薄膜打开一片新视野[J]. 今日科苑 2012(24)

- [30].一种简单的光学薄膜厚度测量方法[J]. 真空 2011(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d5655bbf728e7edb3d6c33f3.html