# PVAc乳液-改性油菜籽分离蛋白共混胶黏剂的制备

### 论文摘要

利用油菜籽分离蛋白(RPI)和聚醋酸乙烯酯(PVAc)乳液制备高性能无醛胶黏剂,代替部分醛类胶黏剂.通过正交试验考察RPI与葡萄糖质量比、改性RPI与PVAc乳液质量比、改性RPI与PVAc乳液共混温度、固化剂质量分数对共混胶黏剂剪切强度的影响,优化热压工艺.结果表明:共混胶黏剂的最佳制备工艺为RPI与葡萄糖质量比85∶15、改性RPI与PVAc乳液质量比7∶3、改性RPI与PVAc乳液共混温度30℃、固化剂质量分数3%;制备胶合板的最优热压工艺参数为热压温度140℃、热压时间1.5 min/mm、热压压力0.8 MPa、施胶量300 g/m2,胶合板干剪切强度为1.865 MPa,按照Ⅱ类板胶合板标准测得湿剪切强度为0.885 MPa.

### 论文目录

- 1 材料与方法

- 1.1 材料

- 1.2 仪器

- 1.3 试验方法与设计

- 1.4 胶合板的制备与检测

- 1.5 热失重分析 （TGA）

- 2 结果与分析

- 2.1 胶黏剂制备及力学性能分析

- 2.2 热失重分析

- 3 小结与讨论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 任伟斌,李春风

关键词: 油菜籽分离蛋白,聚醋酸乙烯脂乳液,剪切强度

来源: 北华大学学报(自然科学版) 2019年03期

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑

专业: 有机化工

单位: 北华大学材料科学与工程学院

基金: 国家自然科学基金项目(31400503),北华大学大学生创新项目(201317102)

分类号: TQ430.6

页码: 416-420

总页数: 5

文件大小: 1731K

下载量: 77

### 相关论文文献

- [1].PVAc制备方法和工艺[J]. 化学与粘合 2008(02)

- [2].PVAc-nano-OMMT/PP-EVA复合材料的制备与性能[J]. 复合材料学报 2011(02)

- [3].两性离子型PVAc共聚乳液用于高盐沙地生态固沙性能的研究[J]. 中国塑料 2019(10)

- [4].PVAc改性水泥砂浆耐化学腐蚀性能[J]. 硅酸盐通报 2017(03)

- [5].非均相混合溶剂法制备高缩醛度PVAc的影响因素[J]. 合成树脂及塑料 2020(01)

- [6].PVAc弹性微球包覆的高能化学点火具的点火性能[J]. 含能材料 2018(06)

- [7].Fe_2O_3/PVAc复合改性彩色水泥砂浆性能研究[J]. 硅酸盐通报 2018(12)

- [8].PVAc改性酚醛树脂制备铝木复合材料研究[J]. 西北林学院学报 2013(01)

- [9].PVAc耐水性能改性研究[J]. 中国胶粘剂 2011(09)

- [10].高聚合度PVAc醇解工艺研究[J]. 化学工程师 2011(11)

- [11].催化剂对聚乙烯醇缩甲醛改性PVAc乳液性能的影响[J]. 粘接 2010(11)

- [12].聚醋酸乙烯酯醇解动力学[J]. 化学反应工程与工艺 2011(05)

- [13].乳液聚合制备POSS/PVAc复合材料及其热性能[J]. 高分子材料科学与工程 2011(11)

- [14].聚醋酸乙烯酯的聚合度测试研究[J]. 化工技术与开发 2009(10)

- [15].单组分聚醋酸乙烯酯乳液的改性研究[J]. 中国胶粘剂 2012(12)

- [16].铜配位聚醋酸乙烯酯的制备[J]. 安徽工程科技学院学报(自然科学版) 2008(01)

- [17].VAc聚合无害催化剂研究[J]. 安徽科技 2012(04)

- [18].PVAc乳液黏度的影响因素研究[J]. 中国胶粘剂 2013(03)

- [19].PMMA和PVAc共混改性对TiO_2/PAN混合基质膜结构及性能的影响[J]. 膜科学与技术 2019(06)

- [20].PLLA/PVAc共混体系形状记忆性能及其对温度和组成的依赖性[J]. 杭州师范大学学报(自然科学版) 2017(05)

- [21].EVA、PVAc的水解行为与热稳定性研究[J]. 高分子通报 2015(12)

- [22].自交联水性PVAc乳液胶粘剂的合成及耐水性研究[J]. 中国胶粘剂 2019(12)

- [23].溶剂对PVAc/SnO_2杂化纳米纤维可纺性及热学性能的影响[J]. 纺织学报 2011(12)

- [24].PVAc胶乳改性水泥砂浆的性能[J]. 材料科学与工程学报 2016(06)

- [25].低分子质量聚醋酸乙烯酯的合成与亲二氧化碳性能研究[J]. 中国科技论文 2016(18)

- [26].PVAc型UF树脂固化剂的应用研究[J]. 林产工业 2008(03)

- [27].壁画保护材料PVAc、PVA的性质研究与表征[J]. 敦煌研究 2011(06)

- [28].国内期刊荟萃[J]. 现代涂料与涂装 2008(05)

- [29].一种高强度双组分拼板胶PVAc乳液的制备[J]. 当代化工 2017(04)

- [30].高固含量PVAc乳液即粘和初粘强度的影响因素[J]. 中国胶粘剂 2017(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d57a5c80a240b34b28f73750.html