# 层间插入论文_高胜男

导读:本文包含了层间插入论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:层状,石墨,离子交换,化合物,荧光,岩石圈,卟啉。

### 层间插入论文文献综述

高胜男[1]（2018）在《层状硅酸盐层间插入金属螯合物及其光学性质研究》一文中研究指出层状硅酸盐Magadiite的结构中存在二维的纳米空间,目前多应用于合成沸石分子筛和插层功能材料等方面。利用插层法对其结构进行改性是近年来的研究热点,而在Magadiite的层间结构中插入金属有机螯合物的研究尚未见诸报道。本论文将金属离子与Magadiite中的钠离子进行交换,利用固相插层法将有机物插入到Magadiite的层间结构中,形成螯合物,研究了插层后产物的结构、形貌变化以及层间螯合物的形成机理。固相反应的操作相对简便易行,具有很好的环保性,合成的产物在光学方面存在一定的应用潜能,对于构建新型纳米复合材料的精密控制也具有一定的价值。利用固相插层的方法,将钙黄绿素(Calcein)成功嵌入M-mags(M=Al、Ca、Zn)的层空间。结构的表征表明,Calcein分子成功进入M-mags(M=Al、Ca、Zn)层间。由于反应是基于Magadiite层间金属和有机物之间的螯合作用。在Magadiite层间具有发光性能。硅酸盐的层间距是由交换的金属离子和插入的钙黄绿素所决定的。插层化合物中的螯合物的分子排列方式不同导致结构不同。采用固相插层的方法,将配体8-羟基喹啉-5-磺酸(8HqS)成功插入M-mags(M=Al、Ca、Zn)的层空间。结构表征表明,8HqS分子进入Magadiite层间后与金属离子形成M-8HqS(M=Al、Ca、Zn)螯合物。插层后生成的螯合物有不同的微观结构及不同的分子堆积方式。在插层化合物中8HqS的量不同是由于金属离子的含量和金属离子的配位能力的不同造成的,这叁种金属离子的配位能力强弱顺序依次为Ca~(2+)>Zn~(2+)>Al~(3+)。将配体10-羟基苯并喹啉(HBQ)成功插入M-mags(M=Al、Cr、Cu)的层空间。将HBQ分子嵌入M-mags(M=Al、Cr、Cu)后,插层后复合材料的层间距增加,这叁种金属离子的配位能力强弱顺序依次为Cu~(2+)>Cr~(3+)>Al~(3+)。螯合物结构的差异,尤其是在Magadiite层空间的螯合物的分子堆积方式,以及主客体相互作用,导致了吸收和荧光峰的位移。(本文来源于《辽宁师范大学》期刊2018-05-01）

吴雪艳,安振涛,姚恺,傅孝忠,李冀辉[2]（2014）在《再次插入法制备超大膨胀体积石墨层间化合物(英文)》一文中研究指出为进一步增大膨胀石墨的膨胀体积,用二次插入的方法制备了石墨层间化合物。首先用化学氧化法制备了膨胀体积为250mL/g的可膨胀石墨,然后以膨胀体积为250mL/g的可膨胀石墨为原料,用二次插入的方法制备了膨胀体积为380mL/g的膨胀石墨。讨论了各种反应物比率、反应温度和反应时间对膨胀体积的影响。对制得的膨胀石墨进行了各种表征,XRD谱显示产物保持了天然石墨的层状晶体结构,但是产物的石墨层间距离增大。扫描电镜照片显示通过二次插入石墨层间确实被进一步打开。结果显示这种新的制备方法是可行的,它为纳米石墨材料的研究提供了新的思路。(本文来源于《功能材料》期刊2014年S1期）

郭艺楠[3]（2014）在《Cu~(2+)、Co~(2+)、Ni~(2+)与AAPTS的络合行为及其在HNbWO_6及HTaWO_6层间的插入行为研究》一文中研究指出插入化学在最近几十年来倍受人们关注。通过逐步离子交换过程将过渡金属络合离子嵌入到层状过渡金属氧化物的层间，是构建新颖功能材料的有效方式。在本研究工作中，我们探究一些过渡金属离子M2+（包括Cu2+、Co2+、 Ni2+等）与3-（2-氨基乙基氨基）丙基叁甲氧基硅烷（简写为AAPTS）之间的络合行为，以及络合离子M(AAPTS)n2+与正丙胺预支撑层状铌钨酸（简记为C3-HNbWO6）或正丙胺预支撑层状钽钨酸（简记为C3-HTaWO6）之间的插层反应行为，借助多晶粉末X射线衍射（XRD）、傅里叶变换红外光谱（FT-IR）、漫反射紫外-可见光谱（DR UV-Vis）和扫描电子显微镜（SEM）等技术手段对插层中间体以及终态插层产品的结构进行表征。本工作的主要研究内容及研究结果概括如下：（1）Cu(AAPTS)22+及Co(AAPTS)n2+与C3-HNbWO6或C3-HTaWO6的插层反应，以及氧化铜(或氧化钴)与氧化硅共柱撑层状铌钨酸或钽钨酸的研究硝酸铜或氯化钴的甲醇溶液与AAPTS混合，形成含络合离子M(AAPTS)n2+的溶液。该溶液与正丙胺预支撑层状过渡金属氧化物（C3-HNbWO6或C3-HTaWO6）反应，M(AAPTS)22+被有效地嵌入各层状主体的层间。同时，溶液中的AAPTS也相伴进入层间，并在洗涤过程中发生水解和聚合，形成含硅齐聚体离子。研究结果表明，n(M2+)/n(AAPTS)比例对插层行为有重要影响。插层产物在空气气氛中经高温（673K）焙烧，层间的络合离子M(AAPTS)n2+及含硅齐聚体离子发生氧化分解，形成MOx和SiO2粒子，作为层间柱子共同起着支撑层板的作用。（2）AAPTS和Ni2+在C3-HNbWO6或C3-HTaWO6层间的插层行为及其在层间的现场络合行为研究与Cu2+或Co2+的情况不同，在硝酸镍、AAPTS和甲醇叁者混合形成的溶液中，Ni2+与AAPTS分子之间难以发生有效络合作用。当含硝酸镍和AAPTS的甲醇溶液与前驱体C3-HNbWO6或C3-HTaWO6混合时，Ni2+和APPTS一起，将前驱体层间的正丙胺物种交换出来，并在层间现场络合形成Ni(AAPTS)n2+。因层空间有限，Ni2+与AAPTS分子不能够现场形成体积庞大的络合离子Ni(AAPTS)32+。因此，层间的镍物种以Ni(AAPTS)22+或Ni(AAPTS)2+形式存在。插层产物在空气气氛中经高温（673K）焙烧后，则形成NiO与SiO2共柱撑的层状铌钨酸或钽钨酸。(本文来源于《郑州大学》期刊2014-05-01）

刘东任,李旺兴,杨占红,邱仕麟,罗英涛[4]（2011）在《KF熔盐中钾插入石墨层间的电化学研究(英文)》一文中研究指出通过循环伏安法和计时安培法对1163K温度下钾与石墨在KF熔盐中的插层反应动力学进行研究。循环伏安研究结果表明钾与石墨在KF熔盐中的插层/脱嵌反应包括动力学因素。用可逆及准可逆理论对计时安培曲线进行分析,进一步确认钾插入石墨层间这一过程是由钾离子在石墨中的扩散和相变动力学共同控制的。用准可逆动力学方程对电流-时间瞬态曲线进行非线性拟合,求得插层反应的传递系数为0.364。通过扫描电镜对发生钾插层反应后的石墨表面进行分析,发现石墨基体被严重腐蚀。(本文来源于《Transactions of Nonferrous Metals Society of China》期刊2011年01期）

岳钦艳,李静,李倩,高宝玉,原爱娟[5]（2009）在《单体插入-层间聚合法合成聚环氧氯丙烷二甲胺/膨润土》一文中研究指出以二甲胺、环氧氯丙烷、乙二胺和钠基膨润土为原料采用单体插入-层间聚合法制得了一系列聚环氧氯丙烷二甲胺/膨润土(EPI-DMA/Bt),研究了二甲胺投加量、环氧氯丙烷和二甲胺的摩尔比、乙二胺投加百分比、反应温度、聚合时间等因素对制得的EPI-DMA/Bt吸附性能的影响,并对EPI-DMA/Bt的结构进行了XRD和比表面积表征。实验结果表明,当二甲胺投加量为膨润土阳离子交换容量的4倍(3mmol·g-1),n(环氧氯丙烷/二甲胺)=1∶1,m[乙二胺/(环氧氯丙烷+二甲胺)]=2%,反应温度为65℃,聚合反应时间为3h时,合成的EPI-DMA/Bt的聚合物负载量为100mg·g-1左右,对活性翠兰的脱色率达90%以上。(本文来源于《化工学报》期刊2009年05期）

石士考,刘颖,韩士田,周济[6]（2007）在《四苯基卟啉在改性磷酸锆层间的插入及荧光增强》一文中研究指出近年来,出于节约一次性能源的考虑,人们已经加大对太阳能等天然资源的利用,致力于模拟天然光合作用的研究[1￣3],而光合作用中的捕光复合物又称为光子天线。光子天线中往往存在一种或几种猝灭剂,猝灭剂吸收光子后产生激发态的能量可以在不同分子或者同一分子的不同生色团之间转移,转移出能量的一方为能量给体,另一方为能量受体。(本文来源于《无机化学学报》期刊2007年04期）

袁坚,陈恺,陈铭夏,上官文峰[7]（2005）在《层间插入CDS/ZNS的K_4NB_6O_(17)的制备及其光解水制氢研究》一文中研究指出以高温固相反应法合成了层状结构半导体金属化合物K4NB6O17,并通过相应的层间离子交换、胺插入反应和硫化处理,制备了层间CDS/ZNS插入的H4NB6O17/CD1-XZNXS纳米复合材料。用XRD和BET比表面分析证实了层间反应的发生,用紫外-可见吸收光谱研究了材料的光吸收特性,用自制的光催化制氢检测装置分析了材料的光解水制氢性能。结果表明,所制备的H4NB6O17/CD1-XZNXS纳米复合材料具有良好的光谱利用率和光解水特性。同时,NA2SO3作为空穴捕捉剂提高了光解水产率。(本文来源于《太阳能学报》期刊2005年06期）

袁坚,陶武刚,陈铭夏,上官文峰[8]（2004）在《CdS层间插入铌酸钾薄膜的制备及其光解水制氢性能》一文中研究指出采用分析纯Nb2O5和K2CO3粉末为原料,通过高温固相反应合成具有层状结构的K4Nb6O17粉末,经湿磨和离心沉淀分离,用旋转涂敷法在石英玻璃基片上制备出K4NbeO17薄膜,通过相应的层间离子交换、层间胺插入反应和硫化处理,制备了层间CdS插入的CdS/H4NbeO17纳米复合薄膜。用XRD衍射分析证实了层间反应的发生,用紫外可见吸收光谱研究了材料的光吸收特性,用自制的光催化制氢装置检测了材料的光解水制氢性能。结果表明,所制备的CdS插入的CdS/H4Nb6O17纳米复合薄膜具有良好的光谱利用率和光解水特性,同时,Na2SO3作为正孔捕捉剂加大了光解水产率。(本文来源于《全国第叁届溶胶—凝胶科学技术学术会议论文摘要集》期刊2004-06-30）

陶武刚[9]（2004）在《CdS层间插入的CdS/H_4Nb_6O_（17）复合材料的制备及其光催化性能研究》一文中研究指出二十世纪以来，人类的工业文明得以迅速发展，由此引发的能源危机和环境污染成为人们亟待解决的问题。占地球总能量的99％以上的太阳能作为一种可再生资源，具有所有其它能源所不可比拟的优点。因此开发和利用太阳能是解决世界范围内能源危机和环境污染问题的一条重要途径。而纳米光催化技术无论在利用太阳能方面还是在综合治理环境污染方面都展现出了广阔的应用前景。而实现这一技术的关键是高效光催化剂的获得。 氧化物半导体TiO_2是使用最多的光催化剂，但由于其较宽的禁带宽度(3.2eV)限制了其光催化效率的提高。而其他单一的半导体材料又具有各种各样的缺点，因而近年来复合薄膜和颗粒的研究及使用越来越受到广泛的重视。其中层状纳米复合半导体材料由于具有二维空间结构所带来的光催化效率高、反应活性高、反应速度快等特点而成为近期人们研究重点。层状化合物中的铌酸钾K_4Nb_6O_(17)已被证实是一种性能优异的半导体材料，具有光催化和光电转换性能，其独特的结构是处于层间的带正电的K~+可以被其它阳离子所替代，正是由于其多元素、复合型的特点，为材料的修饰和改性提供了广阔的技术空间。 本课题的主要内容是：高温固相反应合成具有层状结构的K_4Nb_6O_(17)晶体材料，然后以此为母体材料，通过离子交换、层间胺插入、硫化处理等过程制备出CdS/H_4Nb_6O_(17)粉末形式的光催化材料；通过旋转涂覆法在石英玻璃基片上制备了K_4Nb_6O_(17)薄膜，采用一定的热处理制度后对薄膜分别进行离子交换、层间胺插入、硫化处理等处理过程制备了CdS/H_4Nb_6O_(17)薄膜形式的光催化材料。最后，在0.1mol／1的Na_2SO_3作为正孔捕捉剂的情况下，用光解水制氢测试装置分别对K_4Nb_6O_(17)粉末、CdS／H_4Nb_6O_(17)粉末、K_4Nb_6O_(17)薄膜、CdS／H_4Nb_6O_(17)薄膜进行了光解水制氢的实验，测得了不同情况下的氢气产生情况。通过XRD检测了粉末和薄膜及其各中间产物的结构，用BET比表面分析仪比较了K_4Nb_6O_(17)粉末与CdS／H_4Nb_6O_(17)粉末的比表面积，采用UV-VIS紫外可见分光光度计分析和讨论了所制CdS／H_4Nb_6O_(17)粉末与CdS／H_4Nb_6O_(17)薄膜材料的光催化活性。最后研究结果表明：(1)固相烧成武汉理工大学硕士学位论文反应及条件为:3肠20，+2尤Zc仇一犬4Nb6o:7+ZcoZt(1 Z000c往sm认);(2)CdS/H必化6017粉末具有比瑜卜七601:粉末更大的比表面积;(3)CdS/H必化6017粉末与CdS汪么Nb6017薄膜的光吸收闭值分别为2.21eV、2.17eV;(4)瑜Nb60i7粉末、CdS汪么Nb6O17粉末、K妇b601:薄膜、CdS/场到七6017薄膜的产氢率分别为:2·15、2.43、0.633、1.15 mmolg一‘h一1。(本文来源于《武汉理工大学》期刊2004-05-01）

赵俊猛,张先康,刘占坡,黎益仕[10]（2003）在《天山造山带岩石圈二维密度结构与“层间插入消减”模型》一文中研究指出1.引言大陆地球动力学已经成为地球科学最活跃的研究领域之一。不同的地球物理观测结果均显示出地壳上地幔介质不论在纵向上还是横向上都是非均匀的。这种非均匀性的表现之一就是密度的不同。为了研究天山与准噶尔盆地岩石圈密度结构及其动力学过程,在地震宽角反射/折射探测的基础上,系统地收集了新疆西北部1:200000(部分地区1:1000000)布格重力异常资料、地形高程(本文来源于《中国地球物理.2003——中国地球物理学会第十九届年会论文集》期刊2003-10-01）

### 层间插入论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为进一步增大膨胀石墨的膨胀体积,用二次插入的方法制备了石墨层间化合物。首先用化学氧化法制备了膨胀体积为250mL/g的可膨胀石墨,然后以膨胀体积为250mL/g的可膨胀石墨为原料,用二次插入的方法制备了膨胀体积为380mL/g的膨胀石墨。讨论了各种反应物比率、反应温度和反应时间对膨胀体积的影响。对制得的膨胀石墨进行了各种表征,XRD谱显示产物保持了天然石墨的层状晶体结构,但是产物的石墨层间距离增大。扫描电镜照片显示通过二次插入石墨层间确实被进一步打开。结果显示这种新的制备方法是可行的,它为纳米石墨材料的研究提供了新的思路。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 层间插入论文参考文献

[1].高胜男.层状硅酸盐层间插入金属螯合物及其光学性质研究[D].辽宁师范大学.2018

[2].吴雪艳,安振涛,姚恺,傅孝忠,李冀辉.再次插入法制备超大膨胀体积石墨层间化合物(英文)[J].功能材料.2014

[3].郭艺楠.Cu~(2+)、Co~(2+)、Ni~(2+)与AAPTS的络合行为及其在HNbWO_6及HTaWO_6层间的插入行为研究[D].郑州大学.2014

[4].刘东任,李旺兴,杨占红,邱仕麟,罗英涛.KF熔盐中钾插入石墨层间的电化学研究(英文)[J].TransactionsofNonferrousMetalsSocietyofChina.2011

[5].岳钦艳,李静,李倩,高宝玉,原爱娟.单体插入-层间聚合法合成聚环氧氯丙烷二甲胺/膨润土[J].化工学报.2009

[6].石士考,刘颖,韩士田,周济.四苯基卟啉在改性磷酸锆层间的插入及荧光增强[J].无机化学学报.2007

[7].袁坚,陈恺,陈铭夏,上官文峰.层间插入CDS/ZNS的K_4NB_6O_(17)的制备及其光解水制氢研究[J].太阳能学报.2005

[8].袁坚,陶武刚,陈铭夏,上官文峰.CdS层间插入铌酸钾薄膜的制备及其光解水制氢性能[C].全国第叁届溶胶—凝胶科学技术学术会议论文摘要集.2004

[9].陶武刚.CdS层间插入的CdS/H_4Nb_6O_（17）复合材料的制备及其光催化性能研究[D].武汉理工大学.2004

[10].赵俊猛,张先康,刘占坡,黎益仕.天山造山带岩石圈二维密度结构与“层间插入消减”模型[C].中国地球物理.2003——中国地球物理学会第十九届年会论文集.2003

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d580d947edb88030d2f4835e.html