# 谈钻孔桩施工技术基础下的土木工程施工

贺州市广厦建筑安装工程有限公司

摘要：钻孔桩是工程建设桩基础的支护技术，对于提高桩基稳定性起到巨大作用。从而保证整体建筑的质量和安全。随着建筑工程发展，钻孔桩广泛应用到地基支护当中。本文对钻孔桩施工技术基础下的土木工程施工进行了分析。

关键词：钻孔桩；施工技术；土木工程施工

钻孔桩是建筑工程桩基础支护技术之一，对于提高桩基础的稳定性能具有重要的作用。由于该技术具有施工成本低、施工简便、实用性强、桩基支护性能好的特点，因此广泛应用于土木工程桩基施工中。但是要做好钻孔桩施工技术，其岩层地质勘测、材料和施工设备的选择、以及钻孔桩点位的确定必须准确。做好钻孔桩的前期准备工作，这样就能提高钻孔桩施工效率和施工质量，提高钻孔桩桩基支护效果。

1.钻孔桩技术的含义

钻孔桩施工技术通常情况下是在土木工程施工前期开展，是一项重要的工程建设。在建筑施工过程中，可以应用机器进行对地基的处理，或者也可以对地基进行挖掘再将钢筋混凝土灌注到钻孔中。一般来说，钻孔桩技术包括冲击钻孔和循环钻孔两种技术，其中冲击钻孔是通过设备对土层岩石进行冲击打碎，然后将泥沙带出，而循环钻孔是通过钻机进行桩打孔，用真空泵将泥浆带出。钻孔桩技术不仅可以确保土木工程地基的稳定性，还能够有效地保障后期建筑工程施工的进行。

2.钻孔桩技术在土木工程施工中的具体应用

2.1进行地质勘查

地基是整个建筑工程的基础，不同的地基岩层结构对建筑的支撑是不一样的，进而影响钻孔桩技术的施工。因此在进行钻孔桩施工前首先对地基基础岩层进行详细的地质结构勘查，弄清岩石层、软土层、地下水位、粘土层，以便采取相应的冲击钻孔、循环钻孔、反循环钻孔技术。若发现地质岩层出现不同情况时要及时进行处理，然后进行钻孔施工，如岩层坍塌、移动等，首先进行支护然后再进行钻孔施工。

2.2对材料和设备的选择

不同地域的地质结构，以及温度环境是不同的，因此再进行土木工程桩基施工中应选择相应的施工材料和设备，以提高工程施工质量和效率。其次，对钻机进行调试，以达到理想状态，如钻杆、钻头、护筒、水泥浆抽泵等，在遇到地下水位时，还需及时抽取地下水，然后才能钻孔施工。对这些机器设备进行定期的检查维修。以免因机器问题延误工期，耽搁工程进度。

2.3准确确定钻孔桩点位

事实上对钻孔桩点位的确定是很重要的，因为只有准确测定桩点位，才能对钻孔的直径进行测量，如果桩点位平面上没有进行测定，那么钻孔孔大小也就无法确定。所以在进行桩点位确定时还必须结合地质结构勘查进行。这样不但快速进行钻孔，而且有利于后期的护筒放置和钻孔桩的施工以及钢筋混凝土浇筑。

3.钻孔桩技术在土木工程中的施工方法

3.1钻孔和清孔

在土木工程钻孔桩施工技术中一般主要有两种方法：一是钻孔，在确定好钻孔桩点位时进行钻孔，其施工流程为护筒支护、钻孔、成孔、灌注等必须的流程。在这几个流程中灌注是最关键的，决定着钻孔桩的质量。再进行钻孔施工时，钻机必须与护筒中心位置进行对准，在钻机保持平衡的状态下，才能将钻机投入到工作中去。其次，对砂石泵进行检查，是否能正常运转，如果砂石泵能循环往复运转正常，才能启动砂石泵，然后再将钻机慢慢运转起来。二是清孔，清孔与钻进很大的区别在清孔作业的时候，当冲洗液的含渣量较低时，必须停止这一操作。在土木工程施工中很容易由一些特殊因素引起坍塌的现象，为了防止这种事故的出现，在清孔时，应当保证钻孔内水头的高度。清孔一共分为两次，第一次要注意在适当的时候要停止钻头往回钻的现象。第二次清孔时，是在第一次完成之后利用导管等工具来完成的操作。

3.2混凝土的灌注施工要求

混凝土灌注是钻孔桩施工技术中的最主要环节，为了提高钻孔桩浇筑质量，对混凝土灌注必须认真对待，为此我们从以下方面入手：一是控制好导管与钻孔之间的距离，保持一定距离是为了更好的进行排水。二是导管必须深埋，在混凝土灌注的过程中，必须对导管进行保护，防止暴露在外面，发生破管现像，导致混凝土灌注失败。三是保持混凝土浇筑的连续性，在第一次混凝土浇筑完毕后，紧接着继续浇筑，期间不能有间隔停顿，一旦停顿那么第一次浇筑的混凝土就会出现凝结现象，造成钻孔桩断桩的情况，对于灌注桩的质量产生很大危害。四是在浇筑时间上必须控制好，在整个浇筑过程中必须连续进行，其次浇筑时间不是越长越好，而是在浇筑到钻孔桩桩顶时应该停止浇筑。

3.3对钻孔技术的特殊要求

钻孔技术在土木工程施工中起到了非常重要的作用，保证了施工的质量要求。在钻孔技术实施的时候就有了一些不同层面的细节问题需要被关注，否则或导致施工过程繁琐，或者施工达不到目标要求甚至可能会导致施工的失败，所以对施工的细节要重视起来。例如在浇筑过程中，钻孔桩的钢筋骨架应当整体的放到孔内去，并且在混凝土浇筑的过程中来完成之一步骤，目的就是为了钢筋骨架在孔内发生偏移。其次，土木工程的根基是在建筑中的一大影响因素。如果建筑物的根基不稳定，即使一些非常轻微的地震感，都能够毁灭这些建筑物，特别是对于楼层较高的建筑物来说更具有考验。以此根基对于建筑物来说是最重要的部分，对土木工程行业来说也是一项极具挑战的技术要求，所以根基的质量就倍受人们关注，对一般土木工程施工来说，钻孔桩技术刚好能够把根基的质量保持在稳定的状态。

4.钻孔技术实施过程中的问题与解决方法

虽然钻孔桩施工技术有很多的施工优势，但是在施工过程中也会产生施工问题，不同地域的地质结构对钻孔桩的影响是不相同的，主要表现在：

4.1钻孔壁回缩、塌陷

这是显而易见的，因为不同的水文地质条件对钻孔桩的影响是不一样，在遇到含水量较高的粘土层时，由于粘土层中的水无法及时进行抽取，这样出现外渗就会挤压钻孔壁，从而使钻孔壁出现回缩变形情况，如果继续挤压则整个钻孔壁就会出现坍塌的情况，一旦坍塌则整个钻孔工程就会失败，然后进行返工重新进行施工，这样就会大大延迟工期。为了解决这一问题，我们只有改变钻孔的方法才能应对。我们用前面提到的冲击钻的方式进行钻孔，这样就会可以保证钻孔壁的硬度和强度，从而避免钻孔壁出现回缩、坍塌现象。

4.2桩孔裂纹

由于我国地形地貌复杂，在实施钻孔桩技术的过程中受很多因素的影响，使得钻孔桩技术实施也难以提高。在不同的地质构造中其中溶洞是一种特殊的地层结构，因为溶洞一般是一个空壳，这样溶洞与钻孔之间就会存在缝隙，相应桩孔裂纹的形成则会致使后期浇筑混凝土时引起泥浆流失等问题，甚至会产生钻孔崩塌的现象。因此，在实际施工的过程中，为了实现对这一问题的有效规避，就需要按照相应施工技术标准来落实施工工艺技术内容，确保操作的规范性，并要求相应的技术人员一定要加倍小心。

5.结束语

综上所述，钻孔桩作为建筑工程的基础施工技术，对于提高桩基质量具有很重要的作用，但是也受地质结构的影响，在施工过程中如不严格按照施工程序进行，则就会影响钻孔桩的施工质量，因此在施工之前必须做好地质勘查、施工设备选择等基础性工作，然后才能进行钻孔灌注混凝土。

参考文献：

[1]郭永浩.基于钻孔桩施工技术的土木工程施工研究[J].赤峰学院学报（自然科学版），2016，32（05）：77~78.

[2]王军平.浅谈钻孔桩施工技术基础下的土木工程施工[J].建材与装饰,2018(28):21.

[3]周长荣.基于钻孔桩施工技术的土木工程施工研究[J].住宅与房地产,2018(02):188.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d5b195485df7f0f6f1a36768.html