# Al-30Cu-3P中间合金组织及其对Al-20Si合金的变质效果

### 论文摘要

采用熔体混合法制备Al-30Cu-3P中间合金,研究了熔体混合情况下制备的Al-30Cu-3P中间合金凝固组织的演变及其对Al-20Si合金的变质效果。结果表明,Al-30Cu-3P中间合金组织由初生α-Al+（α-Al+CuAl2）共晶+AlP组成。随着熔体搅拌时间延长,Al-30Cu-3P合金的组织中,初生α-Al相数量逐渐减少,AlP数量逐渐增多,尺寸逐渐增大。熔体搅拌时间为20 min时制备的Al-30Cu-3P中间合金中形成的AlP尺寸最小,将其加入到Al-20Si合金中进行变质,初生Si的尺寸由61.36μm细化到20.24μm。

### 论文目录

- 1 试验过程

- 2 试验结果与分析

- 2.1 Al-30Cu-3P合金凝固组织的表征

- 2.2 搅拌时间对Al-30Cu-3P合金凝固组织的影响

- 2.3 Al-30Cu-3P中间合金的变质效果

- 3 讨论

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 任为,黄玉多,陈淑英,李青春,常国威

关键词: 中间合金,凝固组织,熔体搅拌,过共晶合金

来源: 特种铸造及有色合金 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 辽宁工业大学材料科学与工程学院

基金: 国家自然科学基金资助项目(51674138)

分类号: TG146.21

DOI: 10.15980/j.tzzz.2019.05.027

页码: 560-563

总页数: 4

文件大小: 4449K

下载量: 40

### 相关论文文献

- [1].熔炼工艺对铝钛硼中间合金组织的影响[J]. 铸造技术 2020(09)

- [2].ICP-OES法测定铝-硼中间合金中硅铁铜锰镁铬镍锌钛锆钒镓硼[J]. 轻金属 2017(09)

- [3].自蔓延法制取锰铝中间合金的实验[J]. 重庆大学学报 2013(09)

- [4].熔盐电解法制备铝-钪中间合金的研究进展[J]. 矿产保护与利用 2013(05)

- [5].金属改变世界 我们改变金属——功能中间合金的自述[J]. 中国有色金属 2015(24)

- [6].中间合金配比对汽车用镁合金铸态组织与性能的影响[J]. 热加工工艺 2016(03)

- [7].铝-钪中间合金中钪元素含量的分析[J]. 轻合金加工技术 2014(02)

- [8].铝钪中间合金的制备技术[J]. 世界有色金属 2010(01)

- [9].电感耦合等离子体发射光谱法测定铝锶中间合金中的杂质元素[J]. 中国石油和化工标准与质量 2019(24)

- [10].美国一公司成功生产铝-钪中间合金[J]. 特种铸造及有色合金 2019(10)

- [11].铝镁中间合金研制及应用[J]. 铸造技术 2009(09)

- [12].电感耦合等离子体原子发射光谱法测定锡锗中间合金中锗[J]. 理化检验(化学分册) 2008(08)

- [13].金属热还原法制备V-Ti-Fe中间合金(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2012(06)

- [14].熔融制样-X射线荧光光谱法测定稀土铝中间合金中稀土元素[J]. 冶金分析 2020(03)

- [15].中国钛合金用多元中间合金[J]. 世界有色金属 2019(06)

- [16].钒铝中间合金中铝含量的测定[J]. 理化检验(化学分册) 2016(01)

- [17].激光辐照参数对自蔓延合成铝-钛-硼中间合金组织和性能的影响[J]. 机械工程材料 2009(09)

- [18].电感耦合等离子体原子发射光谱法测定铝锶中间合金中锶[J]. 理化检验(化学分册) 2018(02)

- [19].加料方式对制备铝钛硼中间合金的影响[J]. 热加工工艺 2014(07)

- [20].用于铝合金生产的高硅含量铝-硅中间合金的试制[J]. 轻合金加工技术 2010(06)

- [21].火焰原子吸收光谱法测定钇-镁中间合金中铁[J]. 赣南师范学院学报 2009(06)

- [22].熔盐电解制备铝钕中间合金及其机理[J]. 中国有色金属学报 2015(12)

- [23].铝锶中间合金连续挤压过程中的组织演变（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2017(02)

- [24].添加Al-TiB中间合金对铝合金组织、磨损和压缩变形行为的影响(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2012(05)

- [25].热爆法合成Al-Ti-C中间合金的工艺研究[J]. 轻合金加工技术 2010(09)

- [26].浅谈高纯铝镁中间合金的试生产[J]. 山西冶金 2009(03)

- [27].EDTA滴定法测定稀土铝中间合金中稀土总量[J]. 冶金分析 2020(04)

- [28].一种铝热还原制备铝-钪中间合金的方法[J]. 有色冶金节能 2018(05)

- [29].重要用途钼铝中间合金生产工艺研究[J]. 中国钛业 2016(03)

- [30].氢化钛制备铝钛硼中间合金的实验研究[J]. 材料导报 2015(S1)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d5b9128b12cba80e11f4ab34.html