# 基于匝间过电压试验的干式空心电抗器绝缘缺陷诊断分析

### 论文摘要

本文中作者介绍了一起干式空心电抗器故障,测试了同批次干抗的匝间绝缘状况,确定了匝间绝缘缺陷的位置和原因,提出了一种查找干抗匝间绝缘缺陷的方法。

### 论文目录

- 1 引言

- 2 事件起因与现场试验测试

- 2.1 事件起因

- 2.2 现场匝间过电压试验测试

- 3 匝间绝缘缺陷诊断试验研究及其分析

- 4 包封拆解分析

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王琼,车传强,叶涛,赵磊,王琰,褚文超

关键词: 干式空心电抗器,过电压,损耗

来源: 变压器 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 内蒙古电力科学研究院,内蒙古电力(集团)有限责任公司,乌兰察布电业局

分类号: TM47

DOI: 10.19487/j.cnki.1001-8425.2019.02.014

页码: 61-65

总页数: 5

文件大小: 1707K

下载量: 110

### 相关论文文献

- [1].35kV干式空心电抗器常见故障及处理措施[J]. 科技视界 2019(36)

- [2].桥臂空心电抗器磁场对金属结构件温升影响特性研究[J]. 变压器 2020(02)

- [3].一种可用于干式空心电抗器包封绝缘微裂纹判定及修复的渗透剂[J]. 化学与粘合 2020(04)

- [4].干式空心电抗器故障类型及成因研究[J]. 电力设备管理 2020(08)

- [5].空心电抗器常见运行问题及处理[J]. 电气时代 2020(09)

- [6].干式空心电抗器的试验模态特征分析[J]. 应用声学 2020(05)

- [7].基于有限元的干式空心电抗器振动特性研究[J]. 电力电容器与无功补偿 2020(05)

- [8].干式空心电抗器振动的测试方法研究[J]. 高压电器 2019(11)

- [9].基于场-路耦合的干式空心电抗器稳态电磁场及电动力分析[J]. 电力系统保护与控制 2019(21)

- [10].基于等温升法的交直流混合干式空心电抗器设计[J]. 变压器 2019(11)

- [11].户外干式空心电抗器全绝缘问题探讨[J]. 科技创新导报 2016(27)

- [12].干式空心电抗器全包封防潮工艺分析[J]. 电子世界 2017(02)

- [13].基于分布式光纤测温的干式空心电抗器温升监测方法的研究[J]. 仪表技术与传感器 2017(02)

- [14].干式空心电抗器匝间短路在线监测系统研制[J]. 哈尔滨理工大学学报 2017(02)

- [15].基于等电流相位法的单相干式空心电抗器设计[J]. 电工技术学报 2017(10)

- [16].基于小波的干式空心电抗器匝间短路故障瞬时特性研究[J]. 电工技术 2017(05)

- [17].干式空心电抗器故障及解决方法[J]. 电子技术与软件工程 2017(14)

- [18].干式空心电抗器运行维护探讨[J]. 电工电气 2017(04)

- [19].35kV干式空心电抗器故障隐患预防措施研究[J]. 变压器 2017(08)

- [20].干式空心电抗器常见缺陷分析及防范措施[J]. 机电信息 2017(30)

- [21].空心电抗器电感有限元仿真计算[J]. 中国科技信息 2016(06)

- [22].空心电抗器匝间短路故障监测方法的研究[J]. 电力电容器与无功补偿 2015(05)

- [23].干式空心电抗器全包封防护工艺对设备散热的影响分析[J]. 电子世界 2020(22)

- [24].空心电抗器绕组磁场及电感数值分析[J]. 云南电力技术 2020(05)

- [25].干式空心电抗器包封受潮对绝缘的影响研究[J]. 高压电器 2020(05)

- [26].空心电抗器投切下的电场和电动力分析[J]. 电子科技 2019(03)

- [27].基于多物理场耦合的车载空心电抗器振动特性研究[J]. 机电工程 2018(03)

- [28].干式空心电抗器匝间绝缘检测技术[J]. 电力系统及其自动化学报 2016(S1)

- [29].干式空心电抗器温度场计算与试验分析[J]. 电工技术学报 2017(03)

- [30].基于操作过电压作用35kV干式空心电抗器故障原因分析[J]. 电工电气 2016(11)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d5e4ddafa0dd501921fb9160.html