# 中小跨径波纹钢板桥梁薄板加强技术研究

### 论文摘要

为了促进波纹钢板桥梁在公路工程中的应用,解决解决现有生产工艺的缺陷即钢波纹管厚度薄引起的结构不稳定问题,采用有限元数值模拟分析,得出单层板、双层板、隔一个波长加强、隔两个波长加强和隔三个波长加强技术在有无荷载作用下波纹钢板波峰、波谷的挠度和应力变化规律。通过研究取得以下结论:两种工况下(有、无车辆荷载),波峰(或波谷)的最大挠度均出现在45°和135°位置处,而最大等效应力均出现在15°和165°位置处,在不同加强技术下施工时应重点对该位置进行观测;通过对比分析,隔两个波长和隔三个波长加强方案的波纹钢板受力均小于其它方案,从材料的特性、结构的安全性及经济性考虑,采用隔三个波长加强技术为最优方案。

### 论文目录

- 1 有限元数值模拟方案

- 1.1 单元类型

- 1.2 材料参数

- 1.3 网格划分

- 1.4 车辆荷载

- 1.5 波纹钢板桥结构概况

- 2 有限元数值模拟结果分析

- 2.1 无车辆荷载情况下各加强技术对比分析

- 2.2 车辆荷载作用下各加强技术对比分析

- 2.3 两种工况下（有、无车辆荷载）各加强技术对比

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 史贵君,王轶君,刘辉民,梁养辉,窦艳宁,李涵

关键词: 中小跨径,波纹钢板桥梁,薄板加强,模拟分析

来源: 公路交通科技(应用技术版) 2019年11期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 公路与水路运输

单位: 中交第一公路勘察设计研究院有限公司,中交第二公路工程局有限公司,西安工业大学

分类号: U445.4

页码: 129-132

总页数: 4

文件大小: 1586K

下载量: 21

### 相关论文文献

- [1].无屈曲波纹钢板墙抗震性能与设计理论[J]. 建筑结构学报 2020(05)

- [2].正弦开洞波纹钢板剪力墙抗侧性能研究[J]. 建材与装饰 2020(14)

- [3].波纹钢板在主题乐园中的装饰[J]. 施工技术 2018(S4)

- [4].梯形波纹钢板的几何形状对波纹钢板拱的力学性能影响研究[J]. 钢结构 2018(09)

- [5].基于连接单元的无屈曲波纹钢板剪力墙弹性简化分析模型研究[J]. 结构工程师 2020(05)

- [6].一种波纹钢板无缝式橡胶伸缩缝[J]. 橡塑技术与装备 2020(19)

- [7].波纹钢板套衬解决隧道衬砌掉落病害的效果分析[J]. 隧道建设(中英文) 2018(S2)

- [8].波纹钢板拱桥结构性回填影响及措施浅析[J]. 青海交通科技 2018(05)

- [9].侧边加劲波纹钢板墙弹性剪切屈曲分析[J]. 地震工程与工程振动 2015(03)

- [10].波纹钢板涵洞在公路上的应用浅析[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2013(S1)

- [11].波纹钢板桥涵稳定性数值分析研究[J]. 山西建筑 2008(36)

- [12].梯形波纹钢板剪力墙抗震性能试验研究[J]. 建筑结构学报 2018(S2)

- [13].波纹钢板剪力墙抗震性能试验研究[J]. 土木工程学报 2018(05)

- [14].波纹钢板剪力墙结构的抗侧性能分析[J]. 天津大学学报(自然科学与工程技术版) 2016(S1)

- [15].覆土波纹钢板桥涵自振特性试验及分析[J]. 北京交通大学学报 2014(04)

- [16].大跨覆土波纹钢板拱桥结构加强措施研究[J]. 北京交通大学学报 2013(04)

- [17].波纹钢板拱桥在公路工程中的应用[J]. 青海交通科技 2018(04)

- [18].双向余弦三维波纹钢板-混凝土复合结构抗震塌性能研究[J]. 防护工程 2013(06)

- [19].覆土波纹钢板拱桥施工过程的受力分析[J]. 公路交通科技 2010(01)

- [20].覆土波纹钢板桥涵的结构分析与设计[J]. 中外公路 2009(06)

- [21].重载作用下波纹钢板加固旧桥的应变测试[J]. 筑路机械与施工机械化 2019(06)

- [22].一种新型波纹钢板隔墙在拌和站料仓的应用研究[J]. 交通世界 2018(31)

- [23].模块化集装箱建筑波纹钢板剪力墙抗震性能试验研究[J]. 建筑结构学报 2018(12)

- [24].“结缘”大跨径波纹钢板桥[J]. 交通建设与管理 2019(03)

- [25].大跨径覆土管拱形波纹钢板桥涵加强效果分析[J]. 公路 2020(02)

- [26].波纹钢板管涵力学性能影响参数分析[J]. 中国水运(下半月) 2011(05)

- [27].土-钢共同作用下大跨度波纹钢板管廊结构局部屈曲分析[J]. 工程力学 2019(10)

- [28].波纹钢板加固盾构隧道衬砌管片抗弯性能试验研究[J]. 隧道建设(中英文) 2019(02)

- [29].两边连接竖向波纹钢板剪力墙的抗侧性能[J]. 天津大学学报(自然科学与工程技术版) 2019(S2)

- [30].波纹钢板拱桥横断面受力分析与优化设计[J]. 铁道学报 2018(11)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d5ee29bfe3e268e20f5e571e.html