# 基于FPGA的水质监测平台通信协议设计

### 论文摘要

设计水质监测领域平台,引入现场可编程门阵列(FPGA)嵌入式智能设备及移动客户端,硬件各单元数据传输采用Modbus与传输控制协议/因特网互联协议(TCP/IP)两种协议相结合的方式,使用Quartus II软件对Modbus协议进行设计实现,利用Socket编程实现平台与服务器的连接,完成数据的云端存储。在移动端建立本地数据库,完成数据的多级存储,使用仿真软件Modelsim对Modbus进行功能仿真,调试后证明数据在平台中传输情况良好,移动端显示的数据变化曲线无误,对工业数据通信、互联网与水质监测领域的结合有一定的借鉴意义。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 平台总体框架设计

- 2 Modbus协议[6]的设计与实现

- 2.1 波特率发生器与Modbus接收模块设计

- 2.2 发送模块设计

- 2.3 CRC校验模块

- 2.4 Modbus仿真

- 3 TCP/IP协议的Socket编程实现

- 4 移动端设计要点

- 5 结束语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 徐华龙,衷卫声

关键词: 现场可编程门阵列,通信协议,水质监测,移动端

来源: 传感器与微系统 2019年05期

年度: 2019

分类: 信息科技,工程科技Ⅰ辑

专业: 环境科学与资源利用,无线电电子学

单位: 南昌大学信息工程学院

基金: 江西省科技厅科技成果重点推广指导项目(2011ZBBI90006)

分类号: X84;TN791

DOI: 10.13873/J.1000-9787(2019)05-0084-03

页码: 84-86+89

总页数: 4

文件大小: 548K

下载量: 195

### 相关论文文献

- [1].水质监测工作中的技术问题及应对策略分析[J]. 科技经济导刊 2019(34)

- [2].便携式分析仪器在环境空气、水质监测中的应用进展[J]. 山东化工 2019(23)

- [3].水质监测实验室全过程质量控制思考[J]. 清洗世界 2020(02)

- [4].山东省水文水质监测面临的形势与建议[J]. 山东水利 2020(04)

- [5].环境水质监测的质量控制与质量保证[J]. 化工管理 2020(15)

- [6].水质监测工作技术问题及改进[J]. 中国科技信息 2020(14)

- [7].水质监测工作中的技术问题及改进[J]. 中国科技信息 2020(15)

- [8].建议进一步开展生态环境和水利部门水质监测职能和资源整合[J]. 前进论坛 2020(09)

- [9].水质监测设备反弹明显 全面开启“品牌时代”[J]. 化学分析计量 2018(04)

- [10].水质监测质量管理问题及应对措施分析[J]. 节能 2019(02)

- [11].地质水水质常规监测中常见问题及对策[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2019(03)

- [12].浅谈水质监测工作中常见技术问题与措施[J]. 资源节约与环保 2019(08)

- [13].水质监测浮标的技术现状和展望[J]. 海峡科技与产业 2019(04)

- [14].基于大数据的水质监测技术初探[J]. 科技传播 2018(07)

- [15].浅谈水质监测的存在问题及策略研究[J]. 资源节约与环保 2018(09)

- [16].水质监测组件温度补偿新方法[J]. 传感器与微系统 2017(01)

- [17].水质监测工作中的技术问题及应对策略分析[J]. 科技创新与应用 2017(01)

- [18].水质监测这样测[J]. 环境 2017(02)

- [19].怎样控制水质检验的过程与水质监测质量[J]. 临床医药文献电子杂志 2017(06)

- [20].水生生物水质监测方法的研究进展[J]. 现代农村科技 2017(03)

- [21].流动水质监测车设计特点及优化建议[J]. 当代化工研究 2017(02)

- [22].关于水质监测工作中常见技术问题分析与对策探讨[J]. 化工管理 2017(26)

- [23].趁势而为 不断提升流域水质监测能力[J]. 治淮 2016(01)

- [24].环境水质监测的分析方法及意义分析[J]. 科技传播 2014(16)

- [25].水质监测技术中应用紫外光谱分析的相关研究[J]. 化工管理 2014(35)

- [26].水质监测技术的应用解决方案[J]. 资源节约与环保 2015(02)

- [27].浅析水质监测技术应用解决方案[J]. 中国水运(下半月) 2015(04)

- [28].水质监测工作中的技术问题及应对策略分析[J]. 化工管理 2015(27)

- [29].“水质监测机器人”的设计[J]. 中国信息技术教育 2014(11)

- [30].水质如何,秒测[J]. 大学生 2017(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d608a186a2bef94a6080006d.html