# 建筑节能材料导热系数测定方法综述

### 论文摘要

该文在材料导热系数测定过程机理上,对比叙述了稳态热流法和动态热流法中较常用的测定建筑节能材料导热系数的方法、原理及优缺点,提出两种较为合理的测定建筑保温材料导热系数的方法,以供在相关工作中参考和选择。

### 论文目录

- 0概述

- 1 稳态热流法

- 1.1 热流计法

- 1.1.1 测试原理

- 1.1.2 试验

- 1.2 防护热流计法

- 1.3 防护热板法

- 1.3.1 测试原理

- 1.3.2 仪器装置

- 1.3.3 试验

- 2 动态热流法

- 2.1 热脉冲法

- 2.1.1 测定原理及装置

- 2.1.2 试验

- 2.2 热线法

- 2.2.1 测定原理

- 2.2.2 要点总结

- 3 试验

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 董恒瑞,秦砚瑶,邓铃夕,刘军

关键词: 导热系数,热流计法,防护热板法,热线法,热脉冲法

来源: 重庆建筑 2019年11期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 建筑科学与工程

单位: 中煤科工集团重庆设计研究院有限公司绿色建筑技术中心

分类号: TU551

页码: 54-57

总页数: 4

文件大小: 3478K

下载量: 322

### 相关论文文献

- [1].材料导热系数实验教学研究[J]. 课程教育研究 2016(35)

- [2].建筑工程材料导热系数测定方法及影响因素研究[J]. 广东建材 2020(02)

- [3].含湿建筑材料导热系数研究进展[J]. 西安建筑科技大学学报(自然科学版) 2017(02)

- [4].“材料导热系数的测定”延伸的本科生创新思维培养[J]. 高教学刊 2020(30)

- [5].吸湿对外墙夕卜保温系统常用保温材料导热系数的修正研究[J]. 绿色建筑 2014(05)

- [6].外界环境对材料导热系数的影响研究探讨[J]. 混凝土 2018(10)

- [7].稳态法测量高温材料导热系数的实验研究[J]. 冶金能源 2017(S2)

- [8].保温材料导热系数测试数据复现性优化研究[J]. 新型建筑材料 2020(04)

- [9].基于Callaway模型InGaN材料导热系数的理论研究[J]. 人工晶体学报 2018(05)

- [10].新型泡粒混凝土复合墙体材料导热系数试验研究[J]. 四川建材 2019(07)

- [11].TPS单面法测量材料导热系数（英文）[J]. Journal of Measurement Science and Instrumentation 2019(03)

- [12].建筑材料导热系数的影响因素及测定方法[J]. 工程质量 2008(07)

- [13].IXPE保温材料导热系数影响因素的研究[J]. 塑料科技 2019(08)

- [14].双箱法测定墙体材料导热系数的研究[J]. 暖通空调 2009(12)

- [15].铝电解槽新型内衬材料导热系数的测量[J]. 材料与冶金学报 2008(02)

- [16].耐火材料导热系数的影响因素[J]. 工程与试验 2010(03)

- [17].基于激光热成像技术的耐火材料导热系数测试新方法[J]. 耐火材料 2019(03)

- [18].基于热线法的纺织材料导热系数测试研究[J]. 上海纺织科技 2016(10)

- [19].保温材料导热系数检测仪器的开发与实现[J]. 自动化与仪表 2012(10)

- [20].船用铝合金与复合材料用防火材料导热系数研究[J]. 中国舰船研究 2020(04)

- [21].PE-XC材料导热系数的测量[J]. 广东化工 2012(06)

- [22].掺杂对相变材料导热系数的影响[J]. 广东工业大学学报 2010(04)

- [23].早期和硬化水泥基材料导热系数试验系统研究现状[J]. 结构工程师 2010(06)

- [24].建筑保温材料导热系数环境影响因素的确定及方法研究[J]. 建筑科学 2017(08)

- [25].基于物理模型的纳米隔热材料导热系数预测方法[J]. 九江学院学报(自然科学版) 2019(01)

- [26].干密度对生土材料导热系数的影响及对测试方法适用性的分析[J]. 青海科技 2019(03)

- [27].水泥基保温材料导热系数的模型研究[J]. 建筑材料学报 2009(03)

- [28].编制《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》的试验及验证[J]. 建筑技术 2013(12)

- [29].TCI导热仪测试材料导热系数的影响因素分析[J]. 中国测试 2016(07)

- [30].机场道面材料导热系数的测定[J]. 路基工程 2010(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d60b2fa33730438c8aaebda5.html