# 声波在桥梁桩基检测中的优势体现

深圳市宝安区工程质量检测中心广东深圳518000

摘要：本文旨在针对声波在桥梁桩基检测中的优势体现展开论述，通过对声波利用优势的详细介绍，为我国桥梁建设工程质量水平的提高打下了坚实的基础，同时也有利于我国基础民生建设工程质量水平的进一步提高。

关键词：声波；桥梁桩基检测；优势体现

随着时代的快速发展和进步，我国桥梁建设工程的质量水平已经成为社会公众广泛关注的问题。桥梁的建设不仅关乎人民生活水平的提高，更重要的是还体现了我国基础设施建设的质量发展情况。只有保证桥梁建设工程质量的稳步提高，才能够为后续基础民生建造工程的长远发展打下坚实的基础。

1.声波应用的工程概况

目前，声波的应用不仅仅局限于单纯的桥梁工程桩基检测阶段，在一些高速公路的桥梁施工建设项目中也有所涉及。在不同工程的施工项目中，施工人员要根据桥梁建设类型的不同采取相应的检测方式，以便得出最为可靠合理的数据，为后续的数据分析和整理归纳打下坚实的基础。同时，在进行桥梁建设之前一定要对当地的实际情况进行勘探，通过对工程地质的勘察了解施工场地的地质条件和地下水位情况，避免桥梁在建设过程中出现一些不可改变的错误。如果说在桥梁建设之前对实地的勘探是整个工程建设的基础，那么用超声波对桥梁桩基进行检测则是整个工程的纽带。由于桥梁的建设不同于普通实地建设项目，它们需要将整个桥梁的力分布在桩基上，因此一旦桥上桩基建设存在缺陷或者不合理现象，那么将会对整个桥梁工程建设施工质量产生严重的影响。下图为桥梁桩基展示图：

2.声波透射法原理及判断依据

在桥梁工程的建造过程中，声波透射法是应用得较为广泛的一种建造方式，它主要是利用到了超声波透射力强的特性，从而来对桥梁桩基的完成性进行检测。超声波不同于普通声波，它具有较大的能量，而且对于坚硬物体具有很强的透射力和穿透力。在桥梁桩基完成后，通过超声波的使用，可以及时的发现桩基建设过程中存在的缺陷，以便采取相应的措施来进行整改，避免对整个桥梁建设工程造成更严重的后果。如果超声波在传播过程中遇到缺陷，则其各个基本参数特征就会发生变化，比如波幅、波形还有声时以及主频率等。利用超声波穿透力强的特性进行的声波透射法在桥梁桩基建设的检测工程中起到了至关重要的作用，但同时，如何通过声波参数特征的变化来判断出各种缺陷所属的特征和类型，已经成为目前相关工作人员需要重点考虑的问题。从目前我国桥梁建设工程的发展现状来看，还没有出现比较可靠和完善的方法来对桥梁桩基建设的缺陷进行判断，他们普遍都是通过相应的经验来进行综合的判断，更具体的数据还需要未来不断地创新和依靠科技的进步来完成。

3.声波透射法操作的注意事项

3.1要注意声测管的清洗

在正式对桥梁桩基的桩身进行完整性检测之前，应当对声测管进行彻底的清洗，通过保证硬件检测设备的干净卫生来确保能够有效检测到整个桩身。同时，在进行检测的过程当中，应当小心使用声测管并对其进行保护，以避免有工地上的细石或者粉尘掉落到深测管中对测试结果造成影响。但是从目前我国用超声波对桥梁桩基进行检测的过程来看，很少有施工场地会对声测管的卫生进行关注，他们都是要进行检测工作时将声测管从设备中拿出来，检测工作完成后又原封不动的放回到设备中，并没有涉及到对声测管的清洁工作。但随着声测管使用时间的延长，由于施工场地存在很多的细小微粒会影响声测管的检测效果，久而久之声测管的检验精度就会有所下降。对声测管进行清洁，一方面是为了延长声测管的使用寿命，从根本上降低施工成本和费用，另一方面是为了提高每次测量的精度，从而为下一环节的施工打下坚实的基础。

3.2注意卡探头的处理方式

所谓的卡探头问题，就是在声测管的使用过程中由于钢筋焊接处的效果较差，导致声测管出现弯曲变形，当探头放下去拉回来时就卡在弯曲处的现象。对于这种现象，不仅要确保没有损坏到声测管，更重要的是还必须改变弯曲变形的现状。一般来说，目前的处理方法就是：轻轻上下抖动导线，并往上提拉，注意一定要轻轻往上拉，不能大力施加，通过抖动的方式来缓解探头卡在管中的现象。如果这种方式仍然无法提起探头，那么可以采用另外一种方式：在侧身上系一根直径与探头相近，长度为20厘米的钢筋头，接着将其下放至探头的深度处，然后通过提拉测绳和电缆的方式将探头引上来。其实在实际的过程中造成探头卡顿的原因有很多种，但主要的解决策略就是上面提到的这两种。在选择方法时，一定要结合当时的实际情况，使用方便简单应用性较强的策略一定会达到事半功倍的效果。

3.3对线和拉线中的问题

在用声波对桥梁桩基的建设进行检测的过程中，普遍都是采用平测的方法。采用这一方法需要注意的就是一定要把刻度对齐，一定要按照要求来进行操作，否则就会出现斜侧的问题。在桥梁的摩擦桩的施工过程中，一定要根据其受力特点对桩底的质量控制要求做到科学、合理。对线和拉线式设计是超声波检测的一个重要方法，为了确保检测数据和结果的准确性，操作过程中就必须对拉线和对线采取高标准、严要求的操作方式，这样才能够将检测数据的误差控制在最小，并且能够确保检测到首波的位置所在。

4.声波在桥梁桩基检测中的具体优势体现

4.1声波检测法在桥梁桩基检测中具有较高的准确度

由于声波检测法是采用超声波的透射力强这一特点来进行检测工作的，因此相对于其他机器检测或者人工检测手段来说，声波检测法在整个检测过程中具有很高的准确性。由于桥梁建设工程具有很高的复杂性，检测工作一定要根据当地的实际情况来进行选择。因此，在进行方式的选择时除了要具有较高精确度的优点，还必须具有较高的应用性。随着时代的快速发展和进步，传统的人工检测方式已经被时代所淘汰，一则是人工检测方式的成本较高，更重要的是人工检测的方式需要的时间较长，就会在一定程度上拉大工程的建造周期。应用声波检测法就可以在最大程度上解决这种问题，只要让工作人员掌握用声波检测法进行检测的方式，就可以在桥梁桩基工程施工完毕后进行灵活的处理和检测，有助于保证工期的正常进行和工程质量的提高。

4.2更直观地反映出桥梁桩身结构的混凝土均匀性、缺陷部位和程度

通过对声波检测法得出的数据进行详细的分析和探讨，可以从直观程度上看出桥梁桩身在建造过程中还存在哪些方面的缺陷，以及这种缺陷已经发展到何种程度。只有对桥梁建设情况有全面深入的了解，才能够便于后续修改政策的提出，从而有效提高整体桥梁修建的质量水平。综合声波检测法具有较高精确度这一特点，通过对数据的分析处理，不仅能够让相关工作人员了解到前期在建造过程中出现的问题，更重要的是还有利于整体建造行业质量水平的提高。通过有效的监管机制和相关政策的落实，共同为我国基础民生建设质量工程质量水平的提高保驾护航。除此之外，通过对桥梁桩身结构混凝土均匀性的分析，有助于对后续桥梁建造的设计理念进行有效调整。从一定意义上来说，桥梁的建设工程是一个动态变化的过程，随着时间的变化，桥梁建设施工场地的环境也在发生不断的变化。因此，相关施工单位只有做到与时俱进，不断修改自己的施工条件和方法，才能够更好的适应环境的变化。

4.3声波检测法的应用效率较高

对于建筑施工场地中的那些大直径冲孔灌注桩来说，利用声波检测的方法比应变反射波法的检测效果要更加直观。由于声波检测法避免了很多外在因素的干扰，保证了检测环境的专一性和规范性，因此在用声波检测法对相关环境进行检测时，除了要实现应用性较强的特性，另外还要不影响整个施工进程的顺利推进。从目前我国桥梁建设工程的施工现状来看，检测阶段方式方法的选择将会在直观程度上影响整个工程施工进程的顺利推进。因此，为了更好的实现我国桥梁建设质量水平的提高，不断满足人民日益增长的物质文化需要，就必须保证我国基础民生建设工程的顺利完成。另外，由于我国工程建设在开始之前都会签订相关的合约，以此来确

保工程能够在约定的时间内完成，在这个发展背景下，提高施工效率就显得尤为重要。在新形势的发展背景下，要想从根本程度上促进我国桥梁建造工程质量水平的提高，除去完备的监督管理体制外，更重要的，还是要依靠施工团队自身建造水平的提升。俗话说打铁还需自身硬，只有建设团队的建设理念和方法有所提升和改变，才能够从根本上提高桥梁建设行业的综合竞争力。

5.总结

本文通过对声波在桥梁桩基检测中的优势体现进行深入的研究和探讨，为我国桥梁建设工程的进步提供了参考，同时也有利于声波在建筑行业的广泛应用。随着时代的快速发展和进步，只有注重资源的合理开发和利用，才能够更好的实现人民生活质量水平的提高。

参考文献：

[1]单国伟，梁智.低应变法和声波透射法在桩基检测中的综合应用[J].江西建材.2016（11）

[8]肖霄.声波透射法在桩基检测中的应用[J].中国建材科技.2014（S2）

[9]林锦滔.浅谈声波透射法检测基桩技术[J].河南科技.2013（20）

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d6167d7ec993fd922c08726a.html