# 建筑施工中基础工程的施工要点探究陈成北

关键词：建筑施工；基础工程；施工要点

一、常见基础形式概述

1、桩基础

桩基础为桩基与柱连接而成的单桩基础，打桩技术、接桩工艺、试桩、力学计算和质量监控等已经实现了规范化。我国建筑行业每年都会需要大量的钢筋混凝土桩，其中直径在0.8～3m的大直径挖孔灌注墩（桩）的应用越来越广泛。除此以外，还有钢管桩、振动桩、预应力桩、碎石桩、砂桩和木桩等。各种桩在长度上都有了很大突破，其中灌注桩长最为明显。广泛用于港口、桥梁、高层建筑、近海工程和大跨度柱网工程。

2、箱一桩联合基础

有些建筑需要用筏一桩或箱一桩等联合基础，是否使用联合基础主要由建筑的性质和施工区域的地址情况决定。

3、板壳深基础

烟囱、高炉和电视塔等高耸结构通常采用M型板壳和环板组合而成的深基础，其耗材量很大，某烟囱高度达210m，用了3081t混凝土才建成其筒身。随着技术的进步，我国通过改善M型板壳基础创造出了空腹板壳空间结构基础，其主要组成部分是正、倒锥壳。相比M型板壳基础其耗材量减少了很多，且其结构更合理。

4、管柱基础

沉箱基础已渐渐被管柱基础取代，管基础很大程度上摆脱了水位和水深对施工的束缚，适应能力很强，在一些高炉基础和桥梁基础中都有很好的运用。

二、建筑施工中基础工程的施工要点

1、基坑支护施工要点

土方开挖。对于深基坑的土方开挖，通常采用分层开挖和分段开挖的形式，这种开挖形式有利于增强土方开挖效果。在对深基坑进行土方开挖时，要严格按照科学合理的施工方案进行施工操作，实现对支护系统不均衡受力的有效避免。在对深基坑土方的分层开挖中，要加强对土方开挖厚度的控制，使之保持在2米以下。基础工程施工的测量人员，要加强对深基坑土方开挖深度和开挖区域的实时监测，防止开挖深度对设计标高的超出。开挖深度超出设计标高，会增加土方开挖的施工成本，导致施工进度的延误。因此，为避免对基坑土方的过度开挖，通常在开挖到深基坑标高200米的位置时，要进行人工开挖。在进行较大面积的基坑土方开挖时，要统筹安排施工人员的配合开挖，有效防止基底局部的长时间暴露而导致基坑的结构失稳。

排降水技术。在基础工程施工中，要考察建筑工程施工的实际情况，科学合理地选择排降水方式。在对深基坑的土方开挖之前，主要采用明排水形式，在深基坑土方开挖之后，最好采取轻型井点降水，实现对基坑底部积水的有效避免。在深基坑的土方开挖过程中，要采取疏通手段实现对基坑积水的有效排放。当深基坑出现积水渗漏时，要及时对积水进行排除。对于基坑中较少的积水渗漏，可以通过对海绵等吸水物体的使用，实现有效排水。对于基坑中较多的积水渗漏，需要压实土体，采用注浆技术封堵渗漏区域。

2、混凝土灌注施工技术控制

浇筑基础所用的混凝土要满足相关要求，浇筑约1.5h后需搅拌，搅拌时所用的材料如水泥、水、外加剂、掺合料等，其误差必须在规定的合理范围内。搅拌必须控制好时机，这对搅拌后的均匀程度影响非常大，通常搅拌时间为投放完全部搅拌所用材料到混凝土开始卸料所用时间，若用强制式搅拌机进行搅拌，至少需要90s，一旦加入外加剂则至少需要120s。混凝土运输时，保证搅拌地点到浇筑地点时间不超过2小时，采用预拌混凝土施工时不得随意加水，若出现离析情况，则在浇筑工作前需再次搅拌，不得使用已发生初凝的混凝土。需做好相应的防水措施再运输。必须控制混凝土振捣时间，以混凝土表面呈水平并出现均匀的水泥浆、不再有显著下沉和大量气泡上冒时为止。为减少混凝土表面气泡，采用二次振捣工艺，通过分层振捣均匀密实，排净气体。灌注过程在清孔1小时内开始，采用导管法，并用剪球法将混凝土封顶灌注。

3、地基施工要点

注浆法。在使用注浆法之前，要对钻孔点进行确定，并对钻孔深度进行准确计算，确定科学合理的注浆配比。在注浆过程中，要对钻点和钻孔进行深度打孔，适当对钻孔进行注浆，并对注浆过程的数据进行详细记录，为漏孔复查提供依据。在注浆过程中，要对地基承载力进行充分考虑，并加强对压力的控制。要按照自上而下的顺序进行土加固处理。另外，当注浆过程中出现漏浆时，要及时停止注浆并对漏浆原因进行查找，对注浆参数进行适当地调整。

地基换填。在基础工程施工中，地基土质较软，无法实现对建筑工程整体结构的有效承载时，可以采用地基换填技术对地基进行处理，以增强建筑工程整体结构的安全性。在地基换填施工中，要将地基中的软弱土体进行挖除，将具有较大强度和压缩性的材料，诸如矿渣、卵石等回填到地基作业面上。通过夯实回填材料，形成稳固的持力层，实现对建筑工程整体施工质量和结构安全的有效保障。在地基回填的过程中，要科学合理地选择回填材料，保障建筑工程整体结构的安全。

挤密桩。在基础工程的地基处理施工中，挤密桩技术较为常见。在灰土挤密桩地基的施工过程中，通过施工机械击打重锤，实现钢管对地基土体的置入，实现侧向挤密成孔，将钢管拔出，将回填土材料填入桩孔之中并夯实，使之与周围土体形成复合地基，实现对建筑工程地基强度和承载力的有效提升。

结束语

总而言之，任何一个建筑都必须重视地基基础建设，基础的其质量好坏对整个建筑质量都会有巨大影响。因此，在基础施工过程中，对地基基础质量的控制的重要性可想而知。在以后的基础工程施工中今，工程技术人员必须结合工程的实际情况，从工程从材料、施工技术人员、基础施工质量管理等各个方面入手，来采取合理的措施来加强对基础质量的控制。

参考文献

[1]曹国民.房屋建筑施工中基础工程的施工要点探析[J].科技创新与应用,2014,(35):262.

[2]孙良斌.高层建筑基础工程施工质量控制要点[J].中华民居(下旬刊),2014,(08):428-429.

[3]王春国.浅谈高层建筑基础工程施工质量控制要点[J].中华民居(下旬刊),2014,(07):438-439.

[4]梁敏毅.浅谈高层建筑基础工程施工质量控制要点[J].四川水泥,2014,(07):99.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d61be989294dddf74487deae.html