# 一起不锈钢反应釜渗漏事故的原因分析及处理

### 论文摘要

使用单位用硅酸铝纤维保温棉对不锈钢反应釜进行保温,运行一段时间后,反应釜底部出现渗漏现象。通过现场检查、水样分析后进行了事故分析。事故原因是保温层破损,大量水进入保温层,保温层中的氯离子超标,长此以往,夹套底部金属被腐蚀并出现渗漏。本文提出了建议及措施,以避免类似事故再次发生。

### 论文目录

- 1 事故反应釜概况

- 2 现场检查

- 3 水样分析报告

- 4 产生渗漏的原因分析

- 5 建议措施及处理

- （1） 进行挖补或者更换。

- （2） 防腐涂层。

- （3） 控制保温层质量。

- （4） 控制水中氯离子含量。

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 文胜

关键词: 不锈钢反应釜,硅酸铝纤维保温棉,渗漏,事故分析,建议措施

来源: 特种设备安全技术 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 轻工业手工业

单位: 湖南省特种设备检验检测研究院

分类号: TS203

页码: 9-10

总页数: 2

文件大小: 114K

下载量: 55

### 相关论文文献

- [1].一种用于合成橡胶生产的反应釜[J]. 橡塑技术与装备 2020(01)

- [2].外循环反应釜在乙氧基化反应中的应用[J]. 辽宁化工 2020(03)

- [3].搅拌反应釜振动分析及结构优化[J]. 化工机械 2020(01)

- [4].一种化工设备用反应釜设计[J]. 科学技术创新 2020(14)

- [5].反应釜消解与微波消解在茶叶检测中比较研究[J]. 福建茶叶 2020(05)

- [6].废弃反应釜改进为水喷射真空泵的综合利用技术[J]. 山东工业技术 2017(02)

- [7].机械搅拌反应釜概述[J]. 橡塑技术与装备 2015(22)

- [8].简易型动态电化学反应釜设计[J]. 设备管理与维修 2020(01)

- [9].一起夹套反应釜封头接管开裂事故原因分析与处理[J]. 广东化工 2020(16)

- [10].对一台反应釜缺陷产生的原因及处理[J]. 化工管理 2017(11)

- [11].一种新型反应釜的结构设计[J]. 石油化工设备 2016(02)

- [12].天然气水合物反应釜系统设计[J]. 石化技术 2016(06)

- [13].基于本质安全的硝化反应釜的概念设计[J]. 高校化学工程学报 2015(02)

- [14].对机械密封在化工反应釜上的应用的探讨[J]. 化工管理 2014(11)

- [15].反应釜清洗新工艺——高压水射流清洗方案[J]. 中国设备工程 2013(02)

- [16].新型电磁加热反应釜[J]. 山东工业技术 2013(Z1)

- [17].大容量反应釜的技术特点与改进[J]. 林业科技情报 2009(01)

- [18].夹套反应釜开孔接管区的应力与疲劳分析[J]. 机械工程与自动化 2020(05)

- [19].浅析间歇反应釜控温方式的选择[J]. 广东化工 2019(11)

- [20].威海自控反应釜有限公司[J]. 工业催化 2011(08)

- [21].聚酯多元醇反应釜内真空度控制方法[J]. 天津化工 2012(06)

- [22].卧式反应釜螺旋导流夹套传热性能研究[J]. 化工机械 2010(03)

- [23].机械密封在光气酯化反应釜上的应用[J]. 中国氯碱 2010(11)

- [24].半盘管钛反应釜结构介绍及改进[J]. 世界有色金属 2019(21)

- [25].反应釜内衬清洗系统的设计[J]. 电子世界 2019(19)

- [26].间歇反应釜降温过程的多目标控制[J]. 现代化工 2018(02)

- [27].微球成胶反应釜衬胶脱落问题简析及其修补处理[J]. 化工机械 2016(05)

- [28].工艺流程设计缺陷致反应釜爆炸[J]. 劳动保护 2015(02)

- [29].制药企业氯化反应釜反应失控火灾爆炸事故风险分析[J]. 南开大学学报(自然科学版) 2013(04)

- [30].威海自控反应釜有限公司[J]. 天然气化工(C1化学与化工) 2014(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d61f2fa26ae02084fa4e84d3.html