# 煤直接液化轻馏分油加氢裂化产品预测

### 论文摘要

采用加氢裂化催化剂对煤直接液化产物中的轻馏分油进行中型试验,研究了石脑油、喷气燃料馏分和改质柴油产率及性质随温度变化的规律,以及不同切割方案对产品收率及性质的影响。结果表明:在反应总压13.0 MPa,总催化剂体积空速0.73 h-1,氢油比800∶1等条件下,反应温度提高20℃对石脑油芳烃潜含量的影响不大,在64%～71%,是优质的重整原料;对喷气燃料烟点影响不大,在25.5～28.6 mm,是优质的喷气燃料;柴油凝点由-47℃提高至-40℃,仍然是优质低凝柴油,柴油BMCI值降幅由1.86增至14.97,链烷烃含量提高,同时芳烃含量降低,十六烷指数增幅由2.02单位提高至6.99单位,十六烷指数提高幅度较大。以此数据为基础,结合六级总动力学模型,实现了重石脑油芳烃潜含量、喷气燃料馏分烟点、柴油凝点等产品性质的预测,与试验值相比,预测误差在5%以内。

### 论文目录

- 1 试验部分

- 1.1 装置和原料及催化剂

- 1.2 结果与讨论

- 1.2.1 工艺条件研究

- 1.2.2 馏分切割方案研究

- 2 产品性质预测

- 2.1 不同反应温度下产品性质预测

- 2.2 不同切割方案下产品性质预测

- 3 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王仲义,曹均丰,陈冬梅,刘昶,郝文月

关键词: 煤直接液化,轻馏分油,加氢裂化,产品预测,反应温度,石脑油芳烃潜含量

来源: 炼油技术与工程 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 燃料化工

单位: 中国石油化工股份有限公司抚顺石油化工研究院,中国石油天然气股份有限公司抚顺石化公司研究院

分类号: TQ529.1

页码: 25-28

总页数: 4

文件大小: 1324K

下载量: 89

### 相关论文文献

- [1].煤直接液化油品烃类组成研究[J]. 化工管理 2020(06)

- [2].大力发展煤制油工业[J]. 能源与环境 2020(01)

- [3].煤直接液化重油饱和分中烃类化合物的定性定量研究[J]. 煤质技术 2020(03)

- [4].煤直接液化加氢改质装置催化剂更换后装置运行情况分析[J]. 内蒙古石油化工 2019(11)

- [5].神华煤直接液化工艺气体微量硫的测定[J]. 粘接 2020(08)

- [6].煤直接液化反应中分散相催化剂研究进展[J]. 工业催化 2019(07)

- [7].煤直接液化用球阀关键零件数值模拟分析[J]. 阀门 2019(05)

- [8].煤直接液化油中混合酚的分离研究[J]. 燃料化学学报 2019(11)

- [9].煤直接液化性能的影响因素浅析[J]. 化工进展 2018(10)

- [10].煤直接液化生成气气相色谱分析条件研究[J]. 洁净煤技术 2017(02)

- [11].煤直接液化柴油产品特性研究[J]. 化工时刊 2015(12)

- [12].确保煤直接液化装置长周期运转的主要措施[J]. 辽宁化工 2016(03)

- [13].煤直接液化残渣利用的发展现状和趋势[J]. 河南化工 2016(02)

- [14].煤直接液化柴油产品特性研究[J]. 神华科技 2016(02)

- [15].煤直接液化项目沸腾床催化剂在线硫化分析[J]. 内蒙古石油化工 2015(12)

- [16].煤直接液化含固污油罐运行及清罐问题和应对措施[J]. 清洗世界 2020(01)

- [17].煤直接液化油制备航空航天燃料的工艺研究[J]. 含能材料 2020(05)

- [18].煤直接液化厂煤粉危险分析与风险管控[J]. 工业安全与环保 2020(08)

- [19].煤直接液化循环溶剂加氢体系中元素的转化与迁移[J]. 煤炭转化 2020(05)

- [20].煤直接液化热高分液控阀失效分析[J]. 阀门 2020(04)

- [21].煤直接液化长周期稳定运行瓶颈分析及对策研究[J]. 内蒙古石油化工 2018(10)

- [22].煤直接液化复合催化剂研究现状和前景[J]. 煤质技术 2016(S1)

- [23].煤直接液化油中硫氮化合物的类型分布[J]. 洁净煤技术 2015(04)

- [24].煤直接液化油加氢改质组合催化剂硫化过程分析[J]. 神华科技 2013(06)

- [25].煤直接液化油加氢改质生产清洁燃料研究[J]. 化学工程与装备 2014(08)

- [26].舒歌平:我经历的煤直接液化历程[J]. 能源 2014(11)

- [27].一种新的煤直接液化方法[J]. 现代化工 2013(08)

- [28].煤直接液化技术进展[J]. 化工进展 2012(S1)

- [29].煤直接液化干气综合利用研究[J]. 内蒙古石油化工 2011(14)

- [30].煤直接液化干气制氢应用研究[J]. 广州化工 2011(18)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d65af3693d1c2dc980255c27.html