# 三镜直腔结构MgO∶PPLN高效连续光参量振荡器

### 论文摘要

为了优化MgO∶PPLN连续光参量振荡器(OPO)的输出特性,对三镜直腔结构的内腔式OPO系统进行腔结构设计,对其同时输出高效的信号光和闲频光进行研究。采用半导体激光端面抽运Nd∶YVO4晶体实现连续的1 064nm激光为基频光。对比分析了基频激光腔和OPO腔各腔镜分别采用平面镜或平凹镜的三种腔型结构的激光输出特性。基于30.5μm的极化周期和12.4W入射抽运功率时,获得了最高输出功率3.92W(信号光2.6W和闲频光1.32W),转化效率31.6%的激光输出,对应的信号光和闲频光的中心波长分别为1 549nm和3 394nm。结果表明三个腔镜均采用平凹镜时,可有效的压缩基频激光腔在MgO∶PPLN晶体上的光斑,提升基频激光的功率密度,而且基频激光腔和OPO腔的基模光斑在MgO∶PPLN晶体上更好的匹配,从而提升变频效率。

### 论文目录

- 1 引言

- 2 实验装置

- 3 实验结果与分析

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 尉鹏飞,张永昶,张静,段延敏,朱海永

关键词: 光参量振荡,中红外激光,准相位匹配,端面抽运

来源: 光学精密工程 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,基础科学,工程科技Ⅰ辑

专业: 物理学,化学,仪器仪表工业

单位: 绍兴文理学院数理信息学院,温州大学激光与光电子技术研究所

基金: 国家自然科学基金资助项目(No.61505147,No.11474223),浙江省公益技术应用研究计划资助项目(No.2017C34008,No.2015C34017)

分类号: TH74;O734

页码: 45-50

总页数: 6

文件大小: 247K

下载量: 77

### 相关论文文献

- [1].MgO含量变化对工业铜渣固相改质的影响机理研究[J]. 硅酸盐通报 2019(12)

- [2].杂质相对MgO润湿行为和显微结构的影响[J]. 耐火材料 2020(03)

- [3].MgO薄膜次级电子发射材料研究现状与展望[J]. 北京工业大学学报 2020(10)

- [4].MgO含量对高炉渣SiO_2-CaO-MgO-Al_2O_3渣系的影响[J]. 兰州文理学院学报(自然科学版) 2017(02)

- [5].包钢含MgO球团矿矿相结构与冶金性能研究[J]. 烧结球团 2015(05)

- [6].外掺MgO水泥浆体自收缩的性能研究[J]. 市政技术 2016(01)

- [7].烧结矿中适宜MgO含量的研究[J]. 钢铁研究 2016(03)

- [8].MgO对烧结过程及烧结矿性能影响的试验研究[J]. 柳钢科技 2014(01)

- [9].硼铁矿碳热还原氮化过程中MgO的失重[J]. 河北冶金 2013(02)

- [10].单晶MgO纳米带的生长特性和发光性能[J]. 无机化学学报 2013(06)

- [11].粉煤灰对外掺轻烧MgO水泥浆体膨胀的影响[J]. 混凝土 2011(09)

- [12].外掺MgO混凝土自生体积变形反正切曲线模型参数计算式的改进[J]. 长江科学院院报 2020(10)

- [13].马钢烧结矿与高炉渣中适宜MgO含量的研究[J]. 安徽冶金 2015(04)

- [14].MgO对铁矿球团矿还原后强度的影响[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2016(10)

- [15].MgO对贝利特-硫铝酸钡钙水泥煅烧和性能的影响[J]. 建筑材料学报 2010(03)

- [16].MgO对激光合金化层裂纹的影响[J]. 新技术新工艺 2010(08)

- [17].活化剂MgO在氧化铝陶瓷金属化过程中的影响[J]. 真空电子技术 2009(05)

- [18].MgO对碱性气保护药芯焊丝熔滴过渡行为的影响[J]. 焊管 2008(02)

- [19].负载MgO固体碱对氰乙酸乙酯脱酸精制性能研究[J]. 应用化工 2008(04)

- [20].MgO对包钢特殊烧结矿组成与结构的影响[J]. 内蒙古科技大学学报 2008(01)

- [21].MgO对烧结矿性能的影响[J]. 河北冶金 2008(05)

- [22].水泥/粉煤灰/MgO固化对淤泥中重金属的固化效果及机理[J]. 福建建筑 2020(02)

- [23].溶胶-凝胶法制备莫来石纤维过程中MgO的影响[J]. 华东理工大学学报(自然科学版) 2014(06)

- [24].武钢烧结矿适宜MgO含量的试验研究[J]. 烧结球团 2014(03)

- [25].MgO膨胀剂的特性及在水工混凝土中的研究进展[J]. 混凝土 2012(03)

- [26].新型硅镁胶(MgO·2.4SiO_2)对亚甲基蓝的吸附性能[J]. 盐业与化工 2012(06)

- [27].外掺MgO水泥浆体孔结构特性研究[J]. 混凝土与水泥制品 2011(05)

- [28].准化学平衡条件下MgO对多元铁酸钙生成的影响[J]. 钢铁 2009(04)

- [29].MgO单晶一维纳米结构的制备与表征[J]. 稀有金属材料与工程 2008(S1)

- [30].mGO纳米复合材料吸附水中重金属的应用研究现状[J]. 工业水处理 2020(10)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d65e836c1c8e13a117dc48f6.html