# 燃烧转爆轰论文_吴海山,王迟

导读:本文包含了燃烧转爆轰论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:炸药,硝基,速度,距离,雷管,流体力学,射流。

### 燃烧转爆轰论文文献综述

吴海山,王迟[1]（2019）在《钝黑-5炸药中硬脂酸质量分数对燃烧转爆轰的影响》一文中研究指出为研究炸药中硬脂酸质量分数对燃烧转爆轰的影响,设计了一种传爆装置,在不同温度下对含有不同质量分数硬脂酸的钝黑-5炸药进行传爆试验,收集试验数据并进行分析。试验结果表明:随着温度的降低,低温下钝黑-5炸药燃烧转爆轰后传爆可靠性变差。当钝黑-5炸药中硬脂酸质量分数在1.0%～1.2%时,传爆装置能够可靠传爆;当硬脂酸质量分数大于1.2%时,其燃烧转爆轰后的输出威力随着硬脂酸质量分数的增加而降低,不能进行有效传爆。(本文来源于《弹道学报》期刊2019年01期）

赵生伟,周刚,丁洋,王长利[2]（2019）在《快速热点火熔奥梯铝炸药燃烧转爆轰实验研究》一文中研究指出以熔铸型含铝混合炸药熔奥梯铝为对象,研究铸装含铝混合炸药快速热点火后的燃烧转爆轰特性。建立了快速热点火燃烧转爆轰实验平台,由实验装置(加热装置、约束钢管、炸药)、压力测试系统、光纤测速系统组成;加热装置加热15 mm厚45钢钢板,峰值温度大于1 100℃,温升速率为85～95℃/s。开展了快速热点火带壳熔奥梯铝炸药燃烧转爆轰实验,由加热装置加热约束钢管内熔奥梯铝炸药,炸药化学反应阵面压力和传播速度分别由压电性高压压力传感器和光纤探针测定;实测阵面压力约1 GPa,传播速度最大约2 600 m/s。由光纤数据获得炸药化学反应阵面传播轨迹,通过特征线方法获得冲击形成点,半定量给出冲击形成距离大于850 mm;并比较了管体破片质量实测值与炸药完全爆轰时破片平均质量计算值,实测值远小于计算值。综合实测化学反应阵面传播速度和压力、冲击形成距离分析、破片质量比较,可确定熔奥梯铝炸药没有发生完全爆轰,其化学反应状态为爆燃。另外,采用Adams和Pack模型、CJ燃烧模型,都能够半定量的预估冲击形成距离和燃烧波后压力,为实验设计提供依据,但CJ燃烧模型的计算结果更接近于实测值。(本文来源于《爆炸与冲击》期刊2019年03期）

李梦娇,王雨时,闻泉[3]（2018）在《无起爆药雷管燃烧转爆轰的二维两相流数学模型》一文中研究指出为了研究无起爆药雷管中火药在填充域的燃烧转爆轰反应的问题,以某无起爆药火焰雷管为研究对象,建立了二维两相流数学物理模型,采用Mac Cormack两步预估校正差分格式及"运动控制体"运动边界处理方法进行数值计算,结果表明,该无起爆药火焰雷管燃烧转爆轰可行性,对无起爆药雷管的设计有一定参考价值。(本文来源于《兵器装备工程学报》期刊2018年05期）

丁建宝[4]（2018）在《燃烧转爆轰聚能爆炸装置设计与试验》一文中研究指出为克服聚能爆炸装置中的雷管在携带和使用中易产生意外爆炸的缺点,本文根据燃烧转爆轰原理,设计了一种燃烧转爆轰聚能爆炸装置,该装置采用递进式装药,选用黑火药为初始装药的主要成分,并且在初始装药中加入高热剂,以提高燃烧放热,使爆轰更加完全。同时,设计了一种高压电火花点火装置,对当前聚能爆炸装置点火方式进行了改进。通过测定和分析靶板的侵彻深度和爆炸后装置的破坏程度,验证该装置采用高压电火花点火方法的可行性。实验结果表明,装药爆炸后产生的聚能射流达到了预期的速度和毁伤效果。(本文来源于《当代化工研究》期刊2018年02期）

冯博,冯晓军,徐洪涛,田轩,赵娟[5]（2018）在《钝感剂及装药工艺对炸药燃烧转爆轰的影响》一文中研究指出分析了高密度成型炸药装药的燃烧转爆轰(DDT)过程及其特性,采用电探针法分别研究了钝感剂以及熔铸与压装两种装药工艺对炸药DDT的影响,对比了不同条件下炸药发生DDT的诱导爆轰距离。结果表明,高密度成型装药的DDT过程,主要是燃烧压缩波汇聚形成冲击波,并诱发爆轰的机制。由于钝感剂具有较大热容和较小导热系数,炸药中加入钝感剂,使炸药的诱导爆轰距离变大。熔铸炸药抗压强度低于压装炸药,且呈一定的脆性,在燃烧过程中易发生破碎,导致燃烧面增大,并进一步提高燃速,因此熔铸工艺可以减小炸药的诱导爆轰距离。(本文来源于《科学技术与工程》期刊2018年09期）

冯晓军,田轩,赵娟,冯博[6]（2018）在《DNTF基炸药燃烧转爆轰影响因素实验研究》一文中研究指出为了研究二硝基呋咱基氧化呋咱(DNTF)基混合炸药燃烧到爆轰转变(DDT)过程的有效调控技术,采用同轴电离探针测量技术研究了点火药量、DDT管壁厚约束、成型方式等对DNTF基混合炸药DDT性能的影响,从DDT管破裂状态、DDT过程不同位置处波阵面速度、诱导爆轰距离等变化对实验结果进行了分析。结果表明,DDT管壁厚约束对DNTF基混合炸药DDT的诱导爆轰距离没有明显影响,都在375 mm左右,但壁厚减小会使爆燃阶段持续时间增加,达到爆轰的初始速度减小到5515 m·s~(-1);点火药量增加对DNTF基混合炸药DDT反应剧烈性没有明显影响,但会减小初始燃烧持续时间和诱导爆轰距离;压制成型试样DDT的初始燃烧持续时间、爆燃持续时间及诱导爆轰距离均大于熔铸成型试样,但反应剧烈性没有差别。(本文来源于《含能材料》期刊2018年03期）

冯晓军,赵娟,田轩[7]（2018）在《四种典型炸药燃烧转爆轰试验研究》一文中研究指出为了对常用组分构成的炸药燃烧转爆轰(DDT)过程进行预估,采用熔铸工艺制备了P1(40%TNT/60%RDX)、P2(40%DNTF/40%HMX/10%TATB/5%Al/5%添加剂)、P3(25%DNTF/40%AP/30%Al/5%添加剂)3种混合炸药,采用浇注工艺制备了P4(30%RDX/30%AP/30%Al/10%添加剂)炸药,用同轴电离探针测试技术对4种炸药进行了DDT试验,从DDT管的破碎状态、DDT过程中波阵面传播速度及爆轰转变距离分析了DDT响应特征。结果表明,炸药P1、P2、P3发生了DDT,爆轰转变距离范围分别为750~825mm、375~450mm、675~750mm,炸药P4未发生DDT;炸药P2的DDT管破裂最剧烈,炸药P3次之,炸药P1最小,表明DDT管的破碎程度与炸药的爆压正相关;炸药配方中含有热分解温度接近的组分,使热分解放热量快速迭加,促使燃烧状态失稳,提高燃烧向爆轰的转变;浇注成型工艺由于存在惰性添加剂对炸药组分的隔离包覆和吸热作用,降低了炸药由燃烧向爆轰转变的可能性。(本文来源于《火炸药学报》期刊2018年01期）

张光辉,江资成,邱丽娜[8]（2017）在《烟花爆竹用烟火药剂燃烧转爆轰试验研究》一文中研究指出提出了一种改进的燃烧转爆轰试验装置和试验方法,新装置的规格及试样量与常用的发射筒烟花类似。根据烟花中烟火药剂作用的不同,对黑药开爆药、白药开爆药、笛音药、发射药、效果药等典型烟花爆竹用烟火药剂进行了燃烧转爆轰试验,若验证板出现变形深度超过17 mm、撕裂和破碎则视试样发生燃烧转爆轰,判定试样为白药,否则为黑药。结果表明,在同等装药条件下,烟火药剂的组成成分是决定是否发生燃烧转爆轰的关键,以KCl O4为氧化剂的开爆药和以笛音剂为主要成分的笛音发射药都被定为白药,而以KNO3为氧化剂的黑火药开爆药被定为黑药。将试验结果与时间-压力测试结果进行了对比分析,燃烧转爆轰的测试结果可避免对黑火药开爆药的误判。与时间-压力试验相比,燃烧转爆轰试验方法试验药剂量更大,操作更简单,判据更准确。(本文来源于《安全与环境学报》期刊2017年06期）

张超,赵凤起,金朋刚,宋秀铎,马亮[9]（2016）在《p(BAMO-AMMO)热塑性高能推进剂燃烧转爆轰试验研究》一文中研究指出采用燃烧转爆轰(DDT)管法研究了p(BAMO-AMMO)热塑性推进剂主要固体组分RDX和AP含量、AP粒度及级配等对其燃烧转爆轰响应规律的影响。结果表明,在相同试验条件下,含质量分数65%AP的p(BAMOAMMO)推进剂发生了燃烧转爆轰响应,而含等量RDX的p(BAMO-AMMO)推进剂仅发生了燃烧反应。当RDX质量分数从65%增加到85%时,样品由燃烧反应变为燃烧转爆轰反应。含等量细粒度(d50=1.0μm)AP的推进剂发生燃烧转爆轰的倾向较含粗粒度AP(d50=105μm)的低。当粗、细AP以质量比为10∶3级配时,p(BAMOAMMO)推进剂未发生燃烧转爆轰反应。(本文来源于《火炸药学报》期刊2016年04期）

冯晓军,杨建刚,徐洪涛,田轩[10]（2016）在《AP和Al含量对DNTF基炸药燃烧转爆轰的影响》一文中研究指出为了研究配方组分对二硝基呋咱基氧化呋咱(DNTF)基复合炸药燃烧转爆轰性能的影响,设计了AP和Al粉摩尔比分别为0.306、0.414、0.574的叁种配方。采用同轴电离探针测试技术,对这叁种DNTF基复合炸药配方进行了燃烧转爆轰性能试验。从燃烧转爆轰过程中波阵面传播速度及诱导爆轰距离的变化分析了AP和Al粉摩尔比对炸药燃烧转爆轰的影响。结果表明,随着炸药配方中AP和Al摩尔比从0.306增大到0.574,炸药初始燃烧持续时间从1065μs增大1395μs,燃烧速度从141 m·s~(-1)减小到108 m·s~(-1),但对流燃烧段和爆燃段持续时间快速减小,对流燃烧速度从500 m·s~(-1)增加到1668 m·s~(-1),爆燃速度从3000 m·s~(-1)增加到4800 m·s~(-1),发生燃烧转爆轰的诱导爆轰距离从675 mm左右减小到425 mm左右。(本文来源于《含能材料》期刊2016年08期）

### 燃烧转爆轰论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

以熔铸型含铝混合炸药熔奥梯铝为对象,研究铸装含铝混合炸药快速热点火后的燃烧转爆轰特性。建立了快速热点火燃烧转爆轰实验平台,由实验装置(加热装置、约束钢管、炸药)、压力测试系统、光纤测速系统组成;加热装置加热15 mm厚45钢钢板,峰值温度大于1 100℃,温升速率为85～95℃/s。开展了快速热点火带壳熔奥梯铝炸药燃烧转爆轰实验,由加热装置加热约束钢管内熔奥梯铝炸药,炸药化学反应阵面压力和传播速度分别由压电性高压压力传感器和光纤探针测定;实测阵面压力约1 GPa,传播速度最大约2 600 m/s。由光纤数据获得炸药化学反应阵面传播轨迹,通过特征线方法获得冲击形成点,半定量给出冲击形成距离大于850 mm;并比较了管体破片质量实测值与炸药完全爆轰时破片平均质量计算值,实测值远小于计算值。综合实测化学反应阵面传播速度和压力、冲击形成距离分析、破片质量比较,可确定熔奥梯铝炸药没有发生完全爆轰,其化学反应状态为爆燃。另外,采用Adams和Pack模型、CJ燃烧模型,都能够半定量的预估冲击形成距离和燃烧波后压力,为实验设计提供依据,但CJ燃烧模型的计算结果更接近于实测值。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 燃烧转爆轰论文参考文献

[1].吴海山,王迟.钝黑-5炸药中硬脂酸质量分数对燃烧转爆轰的影响[J].弹道学报.2019

[2].赵生伟,周刚,丁洋,王长利.快速热点火熔奥梯铝炸药燃烧转爆轰实验研究[J].爆炸与冲击.2019

[3].李梦娇,王雨时,闻泉.无起爆药雷管燃烧转爆轰的二维两相流数学模型[J].兵器装备工程学报.2018

[4].丁建宝.燃烧转爆轰聚能爆炸装置设计与试验[J].当代化工研究.2018

[5].冯博,冯晓军,徐洪涛,田轩,赵娟.钝感剂及装药工艺对炸药燃烧转爆轰的影响[J].科学技术与工程.2018

[6].冯晓军,田轩,赵娟,冯博.DNTF基炸药燃烧转爆轰影响因素实验研究[J].含能材料.2018

[7].冯晓军,赵娟,田轩.四种典型炸药燃烧转爆轰试验研究[J].火炸药学报.2018

[8].张光辉,江资成,邱丽娜.烟花爆竹用烟火药剂燃烧转爆轰试验研究[J].安全与环境学报.2017

[9].张超,赵凤起,金朋刚,宋秀铎,马亮.p(BAMO-AMMO)热塑性高能推进剂燃烧转爆轰试验研究[J].火炸药学报.2016

[10].冯晓军,杨建刚,徐洪涛,田轩.AP和Al含量对DNTF基炸药燃烧转爆轰的影响[J].含能材料.2016

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d6bf2522a18ea5059bc91377.html