# 回采顺序论文_夏世羽

导读:本文包含了回采顺序论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:顺序,巷道,数值,矿体,围岩,崩落,应力。

### 回采顺序论文文献综述

夏世羽[1]（2019）在《上向水平分层充填采矿法采场安全回采顺序研究》一文中研究指出为研究上向水平分层充填采矿法回采过程中顶板的变化特征,确定采场安全回采顺序,以鑫汇金矿地质和开采条件为背景,将该矿山地下采场回采过程划分为垂直矿体走向回采的四种方案为第一组,沿矿体走向回采的叁种方案为第二组。利用FLAC3D岩土工程数值模拟软件,对两组七种回采方案回采过程中的采场顶板拉应力值、拉应力区面积、顶板位移、矿岩接触面位移等数值计算研究。结果表明,两组回采方案对顶板的作用具有类似的变化特征;在第一组方案中,第四种方案即从矿体上盘向矿体下盘回采的顶板最大拉应力值、拉应力区域面积和顶板位移等值均为最小,且拉应力区远离回采作业点,为第一组中的最佳方案;在第二组方案中,第五种方案即沿矿体走向从一端向另一端回采为最佳方案;当生产能力需求较大时推荐使用第四种方案。(本文来源于《四川冶金》期刊2019年05期）

丁志清[2]（2019）在《近距离煤层回采顺序及工作面巷道布置方式分析》一文中研究指出针对近距离煤层回采时工作面布置的时空关系,通过分析近距离煤层回采,在理论阐述近距离煤层选择合理回采顺序依据的基础上,进一步分析了近距离煤层工作面巷道的不同布置方式及其优缺点。研究结果对掌握近距离煤层联合开采时的合理时空关系具有参考意义。(本文来源于《能源与节能》期刊2019年09期）

李鹏程,叶义成,姚囝,罗斌玉,陈常钊[3]（2019）在《宜昌晒旗河磷矿条带充填法采场结构及回采顺序研究》一文中研究指出复杂地形条件下矿体安全高效开采研究对于释放矿山资源产能有着重要意义。为解决目前房柱法开采对地表扰动程度大且矿柱难以回收等问题,基于条带充填开采技术,从采场结构及回采顺序两个方面对宜昌晒旗河磷矿展开了适应性研究,以期在提高矿石回收率的同时减少地表扰动。首先依据晒旗河高山河谷地形下地应力特征,在盘区内划分了高低应力采区,构建了分区采场结构,并引入极限强度理论得到条带矿柱的合理宽度;然后设计了高应力采区"隔一"、低应力采区"隔一采一"的条带回采顺序,运用FLAC~(3D)数值软件优选出高、低应力采区间的回采顺序,研究矿体在开挖过程中围岩应力变化特征及地表变形特征。结果表明:①从低应力采区向高应力采区的回采顺序优势明显,可缓解高低应力采区的应力不均匀程度;②在整个回采及充填过程中,采场围岩较稳定,矿柱所受的垂直压应力均小于抗压强度;③高山河谷地形下地表沉降曲线演化特征为"U→V→U→W",地表沉降得到了有效控制;④所设计的条带充填法与传统房柱法开采相比,矿石开采效率得到了大幅提升,可为晒旗河磷矿及类似高山河谷地形下矿床开采提供技术指导。(本文来源于《金属矿山》期刊2019年09期）

陈郑亮,许梦国,程爱平,王平,赵文斌[4]（2019）在《程潮铁矿深部矿体合理回采顺序研究》一文中研究指出程潮铁矿目前东区采用崩落法、西区采用充填法开采,由于西区地表选厂即将整体搬迁,西采区深部将改用无底柱崩落法采矿,开采深度也即将到达-500m水平。在采场上方同时存在崩落散体和充填法采场的条件下,研究了-500m水平采场采用无底柱分段崩落法采矿的回采顺序问题。由于矿体厚度较大、长度较长,回采顺序较多,通过对不同开采方案的数值模拟结果算出采场的围岩不稳定性系数,通过采场的稳定性情况对比分析,得出几种开采方案中方案一较优。(本文来源于《矿业研究与开发》期刊2019年07期）

欧任泽[5]（2019）在《基于3D-σ有限元法的采场回采顺序优化》一文中研究指出结合某地下矿山工程实际,针对高程和平面2个维度的回采顺序,采用叁维弹塑性有限元方法对回采过程中的应力场和位移场进行模拟计算,分析不同回采顺序的应力和位移状况,结果表明,在高程维度上从上而下开采时采场稳定性要优于由下而上开采;推荐在平面维度上采用"由内向外后退式回采"或"将矿体沿走向方向分为多段,在每一段内由内向外后退回采"的方案。研究结果对矿山的安全回采具有一定的指导意义。(本文来源于《矿业研究与开发》期刊2019年05期）

刘涛[6]（2019）在《深部厚大矿体回采顺序设计及优化研究》一文中研究指出本文通过对四种矿柱回收顺序以及五种合理的矿房回采顺序进行分析,并通过FLAC3D进行数值计算分析.需要保证所采用的方法能够在最小位移、最低应力集中、最高采场安全性的基础之上进行回采,并根据以上指标对所涉及的方案进行研究找出其中最优方案。(本文来源于《世界有色金属》期刊2019年01期）

关士良,陈国良,王志修,解联库[7]（2019）在《甲玛铜多金属矿盘区合理回采顺序动态模拟研究》一文中研究指出在甲玛铜多金属矿地上地下并行大规模开采的复杂条件下,针对地下二期复杂厚大矿体的安全高效回采问题,综合分析矿山开采现状的基础上,提出2种盘区回采顺序方案,采用数值模拟方法对不同的盘区回采方案进行了分析优选,通过对比分析不同回采顺序条件下采场等关键部位的应力、位移的动态响应特性,确定盘区间隔回采方案最佳,该方案可为地下二期矿体安全高效开采提供技术支持。(本文来源于《有色金属(矿山部分)》期刊2019年01期）

郭晓强,文兴,桂旺华,袁世伦,郑攻关[8]（2018）在《基于HyperMesh-FLAC~(3D)的矿体回采顺序研究》一文中研究指出针对深部高地应力、较不稳固围岩的矿体开采中的地压灾害问题,对矿体回采顺序进行了研究。充分考虑深井的构造应力特征、整体回采安全性,基于HyperMesh投影建模法与FLAC3D数值模型转换,建立了由极不规则矿、围岩体组成的叁维模型。通过数值模拟计算方法对比分析4种不同回采顺序方案下矿、围岩体各特征量的大小与分布特征,并通过现场应用对研究成果进行了验证。结果表明:建模方法可行,接续中段采用总体后退式推进、隔一采一的回采顺序合理,现场应用效果较好,地压显现情况与模拟分析结果一致,避免了地压灾害问题,提高了回采技术经济指标。(本文来源于《矿业研究与开发》期刊2018年12期）

陈郑亮,许梦国,程爱平,王平,胡兴浪[9]（2018）在《复杂采场环境下程潮铁矿西采区合理回采顺序研究》一文中研究指出在程潮铁矿西采区上方存在有充填体以及采场上部有崩矿过程中产生的松散体的复杂采场环境下,对程潮铁矿西采区-500～-570m水平之间的矿体进行崩落法采矿的不同回采顺序方案进行研究。用数值模拟的方法,以回采巷道群在采矿扰动作用下巷道顶板和底板的收敛情况作为判据,进行合理回采顺序的方案设计优选。根据多层巷道同步开采时上下层间错开巷道个数不同,共有4种方案。考虑到巷道交叉部位由于形状突变,容易出现应力集中现象,对每种方案巷道薄弱部位设置监测点,通过对模拟开挖后监测点的位移对比得到,多层同时开采时,上、下层间错开巷道数多的方案四较另外3个方案更优。(本文来源于《矿业研究与开发》期刊2018年12期）

胡世利,衣福强,周乐,张世玉,邱景平[10]（2018）在《傲牛铁矿叁采区充填体稳定性及间柱回采顺序研究》一文中研究指出随着傲牛铁矿叁采区矿柱的回采,矿房充填体失去矿柱的侧压限制且暴露面积越来越大,充填体的受力条件发生改变,影响其稳定性,为此需要进行充填体的稳定性及回采顺序优化研究。结合傲牛铁矿的矿岩物理力学性质和矿柱回采方法,对矿房充填体建立力学模型,分析充填体在开采时受力的稳定性,计算充填体的极限自立高度;同时根据现场情况,提出了2种间柱整体开采顺序方案和2种中段间柱回采顺序方案,并对其进行了数值计算分析。计算结果表明:在整体开采间柱顺序上,从下至上开采最优,应力集中程度低,安全性高;在265 m中段间柱开采顺序上,先开采(1)、(3)、(5)间柱,再回采(2)、(4)间柱,位移变化较小。研究成果为现场的间柱回采提供了理论依据。(本文来源于《金属矿山》期刊2018年12期）

### 回采顺序论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

针对近距离煤层回采时工作面布置的时空关系,通过分析近距离煤层回采,在理论阐述近距离煤层选择合理回采顺序依据的基础上,进一步分析了近距离煤层工作面巷道的不同布置方式及其优缺点。研究结果对掌握近距离煤层联合开采时的合理时空关系具有参考意义。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 回采顺序论文参考文献

[1].夏世羽.上向水平分层充填采矿法采场安全回采顺序研究[J].四川冶金.2019

[2].丁志清.近距离煤层回采顺序及工作面巷道布置方式分析[J].能源与节能.2019

[3].李鹏程,叶义成,姚囝,罗斌玉,陈常钊.宜昌晒旗河磷矿条带充填法采场结构及回采顺序研究[J].金属矿山.2019

[4].陈郑亮,许梦国,程爱平,王平,赵文斌.程潮铁矿深部矿体合理回采顺序研究[J].矿业研究与开发.2019

[5].欧任泽.基于3D-σ有限元法的采场回采顺序优化[J].矿业研究与开发.2019

[6].刘涛.深部厚大矿体回采顺序设计及优化研究[J].世界有色金属.2019

[7].关士良,陈国良,王志修,解联库.甲玛铜多金属矿盘区合理回采顺序动态模拟研究[J].有色金属(矿山部分).2019

[8].郭晓强,文兴,桂旺华,袁世伦,郑攻关.基于HyperMesh-FLAC~(3D)的矿体回采顺序研究[J].矿业研究与开发.2018

[9].陈郑亮,许梦国,程爱平,王平,胡兴浪.复杂采场环境下程潮铁矿西采区合理回采顺序研究[J].矿业研究与开发.2018

[10].胡世利,衣福强,周乐,张世玉,邱景平.傲牛铁矿叁采区充填体稳定性及间柱回采顺序研究[J].金属矿山.2018

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d6dfe543df4613431128e1e8.html