# 国省道干线公路沥青路面的养护维修丁东栋

山西省公路局太原分局山西太原030012

摘要：随着经济和交通行业的快速发展，国省道干线公路是我国交通基础设施重要的组成部分，随着近几年我国经济的快速发展，国省道干线公路建设呈现井喷式发展，进而大大提高了人们的出行便利性。为一进步延长项目运行周期，因此，在国省道干线公路的运营管理中需要加强沥青路面养护，这样才能确保国省道干线公路的质量满足要求，实现经济效益和社会效益的提升。

关键词：国省道干线公路；沥青路面；养护维修要点

引言

近年来我国所使用的很多国省道干线公路都出现了不同程度的病害，这也是长期应用国省道干线公路工程所必然存在的。为了全面提升国省道干线公路的综合性能、满足人们的出行需要，就应该充分的认识到这些存在的病害问题，同时总结出切实可行的处理方法，及时的采取修补措施，提升国省道干线公路的使用寿命，加速实现现代化发展。

1国省道干线公路沥青路面养护维修的重要性

自从我国进入到新世纪之后，我国基础建设逐渐的加速进行，国省道干线公路网络不断健全，并且积累了非常多的成熟经验。目前我国的国省道干线公路基本都选择使用沥青路面的形式，很多早期建设的公路都进入到了维修关键阶段，对于高质量的公路来说也进入到关键阶段。沥青路面应该加强养护管理，从而保证可以安全、稳定的运行，还能够有效的延长使用年限，实现经济效益社会效益的提升。根据当前的国省道干线公路运营管理状况，目前养护工作可以分为预防性养护与矫正性养护。沥青路面的预防性养护主要针对的是病害不严重的路面问题，从可以有效的降低沥青路面的损坏速度，避免严重病害造成公路无法正常运行。沥青路面的矫正性养护主要针对的是已经存在严重损坏，并且安全性极低的路面，对于损害问题需要及时的进行修理，否则将会导致公路运行安全性下降，从而诱发严重安全事故。

2影响国省道干线公路沥青路面养护维修质量的因素

2.1路面沉降

如果国省道干线公路沥青路面出现大面积沉降，特别容易出现撞车事故，严重影响人们的生命财产安全。例如，车辆在运行过程当中，一旦国省道干线公路沥青路面出现沉降现象，容易引发交通拥堵。由于国省道干线公路沥青路面施工强度较差，沥青路面铺设厚度不均匀，路基的稳定性不断下降，严重影响路面车辆的正常通行。为了有效减少国省道干线公路沥青路面沉降现象的发生，要严格控制路面铺设厚度，有效提升沥青路面结构的稳定性。

2.2坑槽

坑槽是早期沥青路面常见的病害问题，导致这种病害的主要原因就是沥青路面的材料设置不合理，以及在国省道干线公路运营期间中压力变大而导致的，其主要的表现形式就是基层坑槽与底层坑槽的病害问题，此外，还有在国省道干线公路建设使用的早期阶段中，对于新建设投入使用的沥青路面要采取必要的修补措施，沥青路面存在有局部的损害或者是松散问题，而导致表层出现有坑槽问题，底部的空隙处就会不断的有雨水渗入，达到底层中会造成地基不稳，即使经过了一定从修补处理措施之后，还会存在有一定的网裂、松散等等问题，导致这种情况的发生主要因为在早期建设中病害修补不合格，还是有就是交通过度压力所造成的。

2.3裂缝与推移问题

裂缝与推移问题也是国省道干线公路工程中常见的一种问题。其中，造成国省道干线公路出现裂缝与推移问题的原因有很多，譬如：施工技术水平较差、混凝土配比不合理以及路面养护工作不到位等，都会影响国省道干线公路安全使用。此外，地基处理工作作为国省道干线公路工程施工的主要基础性工作，其施工质量就在一定程度上影响着整个国省道干线公路的使用质量。但是，在实际道路工程的施工过程中，还存在着：地基表面的处理方式没有按照相关要求来展开处理以及基层表面后续工作开展不完善等问题，这样就会影响沥青与基层之间的粘合效率，从而也就会导致道路出现裂缝以及推移的现象。

3国省道干线公路沥青路面养护维修要点

3.1沥青路面沉陷、车辙养护维修要点

如果国省道干线公路沥青路面出现严重的沉陷现象，会降低车辆的运行速率，影响居民的正常出行。为了减少沥青路面沉陷现象的发生，可以按照以下养护维修流程进行养护：首先，结合沥青路面破损情况，在裂缝处涂抹粘层油，并将搅拌好的沥青混合料填入到裂缝中；其次，压实处理，针对处理完毕的沥青路面，运用相应的碾压设备进行压实；最后，检查，一旦发现路面平整度不符合相关规定，要及时采取合理的处理措施，不断提升沥青路面的平整度。为了更好的减少车辙现象的发生，要根据沥青路面的平整度，采取罩面处理措施进行处理，并结合沥青路基与沟槽的沉陷情况，填入适量的砂石与碎石，进一步提升沥青路基结构的稳定性。

3.2沥青路面坑槽的养护

在开始养护之前，需要充分了解坑槽危害的具体情况，需要选择使用冷修补与热修补两种方法来进行。冷修补的方法可以在任何季节环境中应用，对于环境温度要求也不高，使用范围较大。但是在修补处理的过程中非常容易出现渗水的问题，处理不合理也会导致最终的效果无法满足要求，并且修补连接的位置上容易存在有积浆问题，从而会对新路面产生一定的损坏，特别是在冬季环境温度非常低的情况下，修补效果非常差。热修补的方法通常是全天候实施的，可以实现无缝连接，并且工期补偿，可以确保修补的位置与原路面达到平整性的要求，最终的修补质量也非常好，主要的优势在修补中节约资源，成本也非常低。

3.3沥青路面裂缝病害养护

夏季自然环境温度较高，是处理裂缝问题的最佳阶段，可以提升修补效果。首先，沥青路面的养护维修技术人员在开始修理工作之前，应该对所在路面所存在的裂缝问题实施分析和研究，以了解裂缝所存在位置需要养护面积、导致裂缝的原因、裂缝类型以及数量等等，进而可以根据裂缝的实际情况来选择最佳的处理措施，还能够具体的估算出修补裂缝所需要支付的具体奋勇。其次，选择使用4cm沥青来实施二次施工。最后需不断的观察裂缝修补之后的具体情况，同时了解是否存在进一步的损坏，如果出现渗漏需要立即采取必要措施实施修补。此时应该选择使用改良措施来施工，养护人员要严格按照养护施工工艺来进行。

3.4路面翻修

路面修复工作只适用于路面局部出现问题的情况。倘若沥青路面出现大面积的损坏时，采用路面修复工作是远远不够的，此时就需采用路面翻修工作。而路面翻修工作主要就是采用路面再生技术对大面积出现损坏的路面进行翻修。其中，路面再生技术主要就是把旧的沥青路面，经过翻挖、破碎以及筛分后，并在其中加入相应的稳定剂进行重新搅拌，生成相应的路面再生混合料，以此就能实现对整个路面的翻修目的。

结语

不断的做好国省道干线公路沥青路面的养护工作，对于有效的延长国省道干线公路的使用寿命以及有效的方便人们的安全出行都具有至关重要的作用。因此，我们应首先认识与了解我国国省道干线公路沥青路面的常见问题，进而将国省道干线公路沥青路面养护技术不断的应用在国省道干线公路养护工作的开展过程中，这样就能不断的提高整个国省道干线公路的养护工作开展质量，从而就能有效的延长路面的使用寿命，以此来不断的提高人们的生活水平。

参考文献

[1]刘丽芬，邓小青，王亚宁，等.国省道干线公路沥青路面养护技术应用研究[J].城市道桥与防洪，2014（3）：118~121.

[2]邹长海.浅谈国省道干线公路沥青路面养护技术应用研究[J].黑龙江科技信息，2015（14）：155.

[3]郭莹.关于国省道干线公路沥青路面养护技术应用的研究[J].黑龙江科技信息，2016（33）：251.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d74e760d49cd732910410489.html