# 建筑结构施工中膨胀混凝土施工技术探讨

身份证号：41052119750525****

摘要：建筑结构施工中膨胀混凝土施工技术的应用十分普遍,该种施工技术主要应用在工程建筑规模非常大的地下工程中.因为工程规模越大,其防水施工难度就越大,应用膨胀混凝土施工技术,能够在比较短的时间内完成防水施工任务,同时对工程成本也有一定的控制作用.本文首先对膨胀混凝土概念、原理进行了介绍,其次对其材料特点进行了分析,最后对其具体的施工步骤进行了详细的讲解,希望能够为膨胀混凝土更广泛的应用提供借鉴.

关键词：膨胀混凝土；建筑工程；施工

1膨胀混凝土概念和功能分析

1.1膨胀混凝土的概念以及原理

与浇筑混凝土相比，膨胀混凝土级别更高，通常其主要是应用在混凝土结构最容易产生收缩应用的位置上，以使混凝土的密实度更强，使得混凝土的各方面性能都比较强，比如强度性能、防渗性能等。膨胀混凝土主要应用在超长地下室、游泳池、人防工程中。实际上，其原理非常简单，就是在混凝土中添加一定量的膨胀剂，因为水泥存在着水化热，这过程中产生相应的产物，该产物与膨胀剂之间会产生一系列的化学反应，这样混凝土在凝结期间，会自动膨胀。由于有钢筋以及邻位的控制，混凝土中会存在着自应力，此种自应力会对混凝土产生的收缩应力进行补偿，以此实现混凝土结构不会出现裂缝的情况。

1.2膨胀混凝土功能分析

1.2.1膨胀混凝土自身的特点

膨胀混凝土可以对建筑结构施工过程中混凝土的开裂现象进行很好的预防控制，这是膨胀混凝土在建筑结构工程中被广泛运用的主要原因，也是其技术应用的重要目的之一。在原有的混凝土中加入适量的ZY膨胀剂，可以通过膨胀剂在混凝土中发生水化的化学反应，造成混凝土的适量膨胀。混凝土在发生膨胀时可以与钢筋结构产生适当的预应压力，从而对于混凝土冷收缩时造成的拉力进行抵消，最终达到预防和控制建筑结构中混凝土开裂的现象。根据建筑结构位置的变化不同，对ZY膨胀剂的用量也有不同的要求，对于建筑结构中预应压力较大的部分采用膨胀加强带，对于建筑结构中收缩压力预应较小的未知部分，采用微量膨胀混凝土，达到对收缩应拉力良好的补偿。

1.2.2膨胀混凝土的功能

（1）产生自应力

混凝土的自应力就是混凝土预应力的一种，因为其是在化学变化中产生的，所以也叫作化学预应力。膨胀混凝土的预应力是通过添加适量的膨胀剂产生的，膨胀剂使得混凝土具有足够能量的膨胀力，使建筑结构的承载能力和工作能力都得到极大地提高，有效地防止了原有混凝土断裂对于工期和建筑结构工程的影响，进而满足建筑结构施工的要求。

（2）抗裂

和原有普通混凝土相比，膨胀混凝土中添加的膨胀剂使得混凝土有了膨胀纤维，有着极强的抗裂能力。这些膨胀纤维在混凝土中是乱向分布的，它们的存在不仅可以减轻混凝土结构的应塑收缩能力，还可以提高混凝土自身结构的抗拉能力。而且膨胀纤维有较高的强度，这也是得建筑结构中的混凝土结构的稳定性和强度大幅度的提高。而且随着科学技术的不断进步，人们将更多的工艺应用到混凝土膨胀纤维结构当中，使得混凝土膨胀纤维的能力不断提高，可以更好更均匀的分布在建筑结构混凝土层面。

（3）抗冲击及抗震

由于膨胀混凝土采用了混凝土表面处理技术，使得膨胀后的混凝土可以更好地和水泥基料相结合，提高了混凝土整体的强度。因膨胀后握裹水泥的高强度纤维呈紧密的、乱向分布网状增强系统，混凝土一旦受到冲击，膨胀纤维会吸收大量的能量，从而减少了集中应力的作用，并且使得混凝土中的裂缝不能扩展，达到抗冲击和抗震的作用。

（4）补偿收缩

在混凝土的施工过程中，混凝土极易受到外界因素的干扰，产生一定的拉应力，当混凝土结构中的拉应力超过混凝土自身的抗拉应力，建筑结构中的混凝土就会出现裂缝，从而影响到整个建筑结构的工程。为了预防这种现象的发生，施工人员就将膨胀混凝土技术应用到建筑结构施工的过程中，使膨胀剂在混凝土中产生的膨胀纤维补偿混凝土自身的收缩功能，使混凝土不会因为周边的环境因素产生裂缝，进而满足建筑结构的工程需要。

2建筑结构施工中膨胀混凝土施工技术的应用

2.1加强对混凝土膨胀加强带设置的管理

由于混凝土建筑结构各个部位收缩时产生的应拉力不同，所以在混凝土膨胀带进行设置时必须要加强管理，这是膨胀混凝土施工的重要环节。首先在施工前需要做好相应的准备工作。主要是根据混凝土建筑的结构设计和施工需要，对混凝土建筑结构的各个部位的收縮应拉力进行合理的分析，然后确定建筑结构的强度范围并将此作为混凝土建筑结构浇筑的基础。在这之后需要对膨胀剂的配合比进行合理控制，为混凝土膨胀带设置做好准备。其次，在混凝土膨胀带施工时需要在其两侧设置铁丝网，将此作为防护区域，目的是为了防止膨胀剂配合比有误而出现混凝土开裂或者渗漏的现象，进而影响混凝土建筑结构质量。再次，在对膨胀混凝土进行配置时一定要注意比例，只有当比例满足实际施工要求和标准以后才能开始施工。所以当实验室的生产配合比出来以后，还需要结合实际工程对配合比进行合理的调整和规范，保证实际施工所使用的膨胀混凝土是符合实际要求的。

2.2加强对钢筋绑扎的管理控制

在建筑工程实际施工时会受到复杂外界条件的干扰，尤其是温度对施工质量影响较大。当外界温度发生变化后，混凝土膨胀加强带的温度便会发生变化，从而使得膨胀带的温度应拉力发生变化，影响膨胀带的混凝土施工质量。所以必须要对膨胀带进行有效处理，使得膨胀带的温度应拉力控制在一个温度的状态中。为了实现这一效果就需要加强对钢筋绑扎的管理控制，可以从以下几个方面开展管理工作：首先，钢筋绑扎时要和混凝土膨胀带之间保持垂直，对绑扎钢筋的水平和钢筋绑扎的距离进行有效控制；其次，由于工程施工不一定是在一段时间内完成的，所以在混凝土膨胀带设置时可以根据现场施工的情况，适当地延长钢筋补偿位，这样在下一次开始施工时就能在补偿距离范围内对混凝土膨胀带进行延展。

2.3加强精细化管理措施

精细化管理指的是对膨胀混凝土施工整个过程，每一个施工环节和每一道施工工序都采用精细化的管理手段加强管理，精细化管理的作用是可以有效提高混凝土施工技术的水平。首先，在施工时必须要按照现场施工的要求对膨胀剂加入的数量、石灰、外加剂和水泥等用量进行合理的配置，保证膨胀混凝土配合比达到技术规范，并产生适量的膨胀，有效发挥膨胀混凝土施工的性能，提高建筑结构施工质量。其次，对现场施工工艺和施工流程进行监督控制，将现场施工的流程和技术进行推广，并及时发现施工中存在的工序不合理、流程混乱等情况然后给予调整，必须保证每一道工序和每一个步骤都是规范标准的。再次，要加强混凝土建筑结构的养护工作，避免混凝土在施工结束后受到破坏。

3膨胀混凝土应用中应注意的事项

为了防止膨胀过度或者滥用膨胀剂，有以下几点需要注意：首先一旦出现自由膨胀过度的现象必须立即采取措施进行处理；其次，如果是在无筋混凝土中加入膨胀剂，工程模板拆除作业应该适当延迟。在膨胀剂加入混凝土之后为了防止坍落程度加重，需要加入缓凝剂来解决，而如果是水泥无法适应膨胀剂的加入则需要更换水泥。再次，在进行膨胀混凝土配比时必须要注意配合比，膨胀剂的种类和掺入的量。

结束语

经过大量的工程项目实践，在膨胀混凝土施工当中，做好对施工各个环节的控制，提高施工技术水平，可以有效地实现连续浇注作业，对于特殊土木工程的施工有着重要的意义。加强对膨胀混凝土施工技术的研究，对现代工程技术水平的进步有着重要的影响。

参考文献

[1]张昆鹏.膨胀混凝土施工技术在建筑结构施工中的应用.四川水泥，2016.03.211.

[2]陈磊.膨胀混凝土施工技术在建筑结构施工中的应用.中国新技术新产品，2016.01.138.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d75166466383850aa3987fbb.html