# 燃煤电厂空气预热器改造关键技术研究与工程应用

### 论文摘要

某电厂1、2号锅炉空气预热器压差大,严重影响了锅炉的安全稳定运行。基于此,开展了空气预热器技术改造,同时对改造后空气预热器进行了性能试验,为准确评估改造技术效果提供了重要依据。研究结果表明:改造后1、2号锅炉烟气侧压差明显降低,满负荷下,1、2号炉压差分别为1 324.04 Pa、1 632.96 Pa,1、2号炉排烟温度分别为132.45℃、132.89℃。

### 论文目录

- 0引言

- 1锅炉设备介绍

- 2空气预热器存在的技术问题

- 3空气预热器技术改造内容

- 4空气预热器技术改造后现场优化试验

- 4.1空气预热器漏风率测试结果

- 4.3空气预热器进出口烟温测试结果

- 5结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 邱家煜,万立明,李德波

关键词: 空气预热器,压差高,技术改造,性能试验

来源: 机电信息 2019年15期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 环境科学与资源利用,动力工程,电力工业

单位: 广东粤电靖海发电有限公司,广东电科院能源技术有限责任公司

分类号: X773

DOI: 10.19514/j.cnki.cn32-1628/tm.2019.15.040

页码: 77-78

总页数: 2

文件大小: 67K

下载量: 100

### 相关论文文献

- [1].浅谈空气预热器的设计[J]. 装备维修技术 2020(01)

- [2].空气预热器密封片失效原因分析及建议[J]. 失效分析与预防 2020(02)

- [3].回转式空气预热器防堵技术分析[J]. 锅炉技术 2020(04)

- [4].常减压蒸馏装置加热炉空气预热器腐蚀分析与解决措施[J]. 涂层与防护 2020(08)

- [5].空气预热器换热过程数值模拟[J]. 中国重型装备 2019(01)

- [6].蒸汽空气预热器的结构及参数优化设计[J]. 特种设备安全技术 2019(04)

- [7].燃煤电厂空气预热器在线水冲洗技术的应用[J]. 工程技术研究 2017(12)

- [8].对锅炉管式空气预热器漏风及堵塞问题的研究[J]. 内燃机与配件 2018(04)

- [9].空气预热器硫酸氢铵积灰的数值研究[J]. 动力工程学报 2016(11)

- [10].新型石墨空气预热器试验研究[J]. 石油化工腐蚀与防护 2016(06)

- [11].炼油加热炉用新型陶瓷空气预热器结构优化模拟研究[J]. 石油化工设备技术 2017(03)

- [12].电站锅炉空气预热器性能计算及编程[J]. 科技视界 2015(03)

- [13].吹风气空气预热器位置的设计探讨[J]. 小氮肥 2015(03)

- [14].1000MW火电机组安装的三分仓和四分仓空气预热器的性能比对试验[J]. 锅炉制造 2020(01)

- [15].解决空气预热器出口温度偏低的措施方案[J]. 机械研究与应用 2020(02)

- [16].回转式空气预热器换热性能在线监测[J]. 锅炉技术 2020(04)

- [17].两段式空气预热器在常减压蒸馏装置的应用[J]. 石油化工腐蚀与防护 2020(04)

- [18].椭圆扭曲管内数值模拟及其在热风炉空气预热器的节能应用[J]. 新能源进展 2020(05)

- [19].空气预热器防堵塞控制及清洗技术研究与应用[J]. 甘肃冶金 2019(02)

- [20].宁海电厂600MW空气预热器液力偶合器改造[J]. 科技创新与应用 2015(03)

- [21].炼厂公用工程系统锅炉水热媒空气预热器改造[J]. 化工管理 2015(09)

- [22].重型空气预热器应用的节能环保效果[J]. 中国设备工程 2014(07)

- [23].基于灰色层次分析理论的电站锅炉前置式空气预热器的优选分析[J]. 锅炉技术 2013(05)

- [24].空气预热器可燃物二次燃烧事故分析及措施[J]. 科技资讯 2012(10)

- [25].姚电公司3号锅炉空气预热器改造[J]. 华中电力 2011(06)

- [26].300MW机组空气预热器漏风原因分析及改造措施[J]. 中国电业(技术版) 2011(09)

- [27].投油吹管空气预热器烧损事故分析及预防[J]. 东北电力技术 2019(10)

- [28].超低排放火电机组空气预热器压差控制措施[J]. 华电技术 2017(12)

- [29].锅炉空气预热器泄漏原因分析及改进措施[J]. 设备管理与维修 2018(16)

- [30].新型石墨空气预热器的开发及应用[J]. 石油化工腐蚀与防护 2016(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d81738ecd238a497e2d7e5cc.html