# 采动应力影响条件下护巷煤柱留设尺寸研究

### 论文摘要

为了优化煤柱尺寸及提高采出率,采用理论计算法和数值模拟法对腾晖煤矿合理煤柱宽度进行了研究。结合该矿2-204工作面的实际地质条件和开采条件,首先利用理论计算法得出护巷煤柱的合理留设尺寸,然后利用FLAC3D数值模拟软件分别模拟不同宽度的护巷煤柱,得出了相应的塑性区图和应力分布图。通过数值模拟与理论计算综合分析比较,确定当护巷煤柱宽度取27 m时,材料大巷稳定性相对较好,并且能够有效提高煤炭采出率,确保采动应力扰动下被保护的巷道不失稳,这对于矿井的安全生产和高产高效来讲至关重要。

### 论文目录

- 1 工程概况

- 2 护巷煤柱留设理论计算

- 3 护巷煤柱宽度数值模拟

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 吕晓波

关键词: 采动应力,护巷煤柱,煤柱宽度,数值模拟,巷道稳定性

来源: 煤矿安全 2019年12期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 矿业工程

单位: 煤科集团沈阳研究院有限公司,煤矿安全技术国家重点实验室

分类号: TD822.3

DOI: 10.13347/j.cnki.mkaq.2019.12.042

页码: 189-191+196

总页数: 4

文件大小: 2417K

下载量: 82

### 相关论文文献

- [1].高头窑煤矿两巷煤柱尺寸分析研究[J]. 内蒙古煤炭经济 2016(16)

- [2].厚煤层煤柱尺寸合理留设研究[J]. 煤炭科技 2015(04)

- [3].大采高工作面合理煤柱尺寸留设研究[J]. 中州煤炭 2016(12)

- [4].基于统一强度理论煤柱尺寸研究及应用[J]. 煤矿安全 2016(01)

- [5].沿空留巷煤柱尺寸留设数值模拟研究[J]. 机械管理开发 2016(04)

- [6].沿空掘巷窄煤柱尺寸及采掘加固方案研究[J]. 山西焦煤科技 2016(08)

- [7].倾斜煤层下行开采沿空掘巷煤柱尺寸研究[J]. 煤炭工程 2016(11)

- [8].综采工作面区段窄煤柱尺寸研究[J]. 同煤科技 2020(01)

- [9].煤柱尺寸留设与巷道围岩稳定性关系实验研究[J]. 地下空间与工程学报 2018(06)

- [10].王庄煤矿91采区合理煤柱尺寸研究[J]. 煤 2019(01)

- [11].合理区段煤柱尺寸与巷道支护技术研究[J]. 山东煤炭科技 2019(05)

- [12].哈拉沟煤矿2~(-2)煤综采工作面平巷间合理煤柱尺寸探讨[J]. 陕西煤炭 2019(S1)

- [13].不同窄煤柱尺寸对含软弱夹矸厚煤层巷道围岩影响数值模拟分析[J]. 内蒙古煤炭经济 2018(05)

- [14].近距离煤层安全开采研究现状与展望[J]. 煤矿安全 2017(10)

- [15].区段煤柱合理尺寸的数值模拟研究[J]. 江西煤炭科技 2017(02)

- [16].回采巷道合理煤柱尺寸的探讨[J]. 山西煤炭 2009(01)

- [17].煤炭资源开采区段煤柱尺寸数值模拟研究[J]. 科技风 2020(03)

- [18].煤柱尺寸留设数值模拟研究[J]. 华北科技学院学报 2014(11)

- [19].特厚硬煤层综放开采合理区段煤柱尺寸研究[J]. 煤炭工程 2012(01)

- [20].综放面沿空掘巷区段煤柱尺寸的优化研究[J]. 煤炭工程 2012(04)

- [21].辛置煤矿2-104综放工作面合理留设煤柱尺寸研究[J]. 煤矿现代化 2019(04)

- [22].大采深沿空掘巷煤柱尺寸的数值模拟[J]. 科技导报 2012(34)

- [23].孤岛面沿空掘巷煤柱尺寸优化及能量分析[J]. 采矿与安全工程学报 2017(05)

- [24].华亭煤矿合理煤柱尺寸确定及分层巷道布置优化[J]. 煤矿开采 2009(06)

- [25].深部矿井合理停采线煤柱尺寸研究[J]. 山东煤炭科技 2015(05)

- [26].块段式开采工艺合理保护煤柱尺寸研究[J]. 煤炭工程 2011(04)

- [27].软顶底采场沿空掘巷窄煤柱尺寸留设研究[J]. 山东煤炭科技 2017(03)

- [28].软煤层综放工作面回采巷道煤柱尺寸合理确定[J]. 内蒙古煤炭经济 2016(01)

- [29].相邻工作面合理煤柱尺寸的确定[J]. 江西煤炭科技 2014(02)

- [30].煤矿施工煤柱优化数值模拟分析[J]. 价值工程 2013(11)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d82597d942508a2087a364f6.html