# 激光立体成形技术中工艺参数的数值模拟分析

### 论文摘要

激光立体成形是一种非常复杂的热力学耦合过程,影响成形过程的因素很多.本文在对激光立体成形技术国内外发展研究现状进行概述的基础上,通过对同步送粉激光熔覆技术原理的分析建立了热力学模型,并针对10.6μm的CO2激光器加热熔覆不锈钢材料3Cr13进行了工艺参数的数值模拟分析.结果表明光斑直径越大能量密度越低,光斑直径越小能量密度越高;同一功率下,扫描速度越大,单道熔覆宽度越小;扫描速度相同,功率越大,单道熔覆宽度也越大.

### 论文目录

- 1 激光立体成形技术的发展现状

- 1.1 国外现状

- 1.2 国内现状

- 2 基本原理

- 2.1 激光立体成形技术原理

- 2.2 同步送粉激光熔覆技术

- 3 激光立体成形过程中的数值模拟

- 3.1 激光功率与单道熔覆宽度的关系

- 3.2 单道熔覆宽度与扫描速度的关系

- 3.3 激光能量密度与光斑直径的关系

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 魏勇,邓听之,周淑怡,陈缘,陶家友,周武军

关键词: 激光立体成形,激光熔覆,工艺参数,模拟分析

来源: 湖南理工学院学报(自然科学版) 2019年02期

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 湖南理工学院物理与电子科学学院,岳阳大陆激光技术有限公司

基金: 国家自然科学基金项目(21427801),湖南省教育厅优秀青年项目(17B112),2018年度湖南省大学生研究性学习和创新性实验计划项目(湘教通[2018]255号,项目序号:715)

分类号: TG665

DOI: 10.16740/j.cnki.cn43-1421/n.2019.02.011

页码: 49-52

总页数: 4

文件大小: 1236K

下载量: 133

### 相关论文文献

- [1].电子元器件制造中非正态工艺参数的质量控制与评价探讨[J]. 电子元器件与信息技术 2019(10)

- [2].烘丝工艺参数对烟丝加工质量的影响研究[J]. 报刊荟萃 2017(08)

- [3].湿法烟气脱硫系统化学工艺参数的分析与优化[J]. 石化技术 2019(05)

- [4].粗纱工艺参数的优化配置研究[J]. 河南工程学院学报(自然科学版) 2015(01)

- [5].铝合金夹层结构自动钻铆工艺参数研究[J]. 机械工程与自动化 2020(02)

- [6].奥氏体晶粒尺寸对工艺参数的灵敏度方程及应用[J]. 浙江大学学报(工学版) 2015(04)

- [7].基于物联网大数据分析的卷烟包装工艺参数自优化研究[J]. 机械设计与制造工程 2020(06)

- [8].油品储运系统工艺参数的关联和优化对策研究[J]. 石化技术 2020(06)

- [9].工艺参数对激光熔覆裂纹缺陷的影响[J]. 激光杂志 2016(04)

- [10].调整工艺参数 提高实物质量[J]. 科技信息(学术研究) 2008(14)

- [11].硬厚模切件品检工艺参数分析[J]. 时代农机 2020(01)

- [12].316L粉末间接激光烧结的工艺参数对温度场的影响[J]. 机械设计与制造工程 2013(07)

- [13].论卷烟加工过程中质量管理与工艺参数分级及精细化控制[J]. 企业科技与发展 2012(17)

- [14].磨料射流抛光中各工艺参数对材料去除率及抛光区形貌的影响[J]. 中国机械工程 2008(21)

- [15].湿法烟气脱硫系统化学工艺参数的分析与优化[J]. 广东电力 2008(09)

- [16].激光增材制造工艺参数的研究现状[J]. 模具工业 2019(09)

- [17].分子蒸馏工艺参数优化算法研究与实验[J]. 实验室研究与探索 2012(07)

- [18].电子元器件制造过程中非正态工艺参数的统计过程控制技术[J]. 电子质量 2010(01)

- [19].肉鸡浸烫工艺参数的研究[J]. 农产品加工(学刊) 2009(10)

- [20].具有高离子耐受性的非离子乳化体系的构筑及其稳定性相关工艺参数的研究[J]. 当代化工研究 2020(16)

- [21].基于男士西服用机织物性能的自动裁剪工艺参数[J]. 丝绸 2017(11)

- [22].刷磨和剔磨的工艺参数计算[J]. 宝石和宝石学杂志 2010(02)

- [23].选择性激光熔化工艺参数的分区控制[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版) 2020(08)

- [24].乳酸钠林格注射液制备工艺的研究[J]. 黑龙江科技信息 2017(15)

- [25].钛合金搅拌摩擦焊工艺参数对组织性能的影响[J]. 航空制造技术 2015(17)

- [26].压型板打弯工艺参数研究与优化[J]. 机械工程与自动化 2012(06)

- [27].稳定厚规格细晶钢性能[J]. 涟钢科技与管理 2017(04)

- [28].工艺参数对铸件质量影响的研究[J]. 装备制造技术 2018(03)

- [29].饱和聚酯辊涂工艺参数对涂层性能的影响[J]. 包装工程 2016(03)

- [30].镀锌生产线工艺参数及优化措施[J]. 冶金管理 2020(21)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d8b7c4b8e62dae1861855574.html