# 浅析建筑框架剪力墙结构工程的施工要点

烟台恒天置业有限公司山东烟台264000

摘要：框架剪力墙结构是由剪力墙结构和多种框架结构共同组成的一种承重结构，具有空间布置灵活、施工方便、抵抗水平荷载能力高等方面的优点，是目前建筑使用比较广泛的一种结构体系，本文概述了建筑框架剪力墙结构工程，阐述了建筑框架剪力墙结构工程的优势及其主要特征，对建筑框架剪力墙结构工程施工要点进行了探讨分析。

关键词：建筑框架剪力墙结构工程；优势；特征；施工要点

随着科技的进步发展以及城市化建设的不断推进，使得建筑结构体系日趋增多，其中框架剪力墙结构是建筑工程中常见的、使用较为广泛的承重结构，其可以增加建筑的稳定性，节约建筑的建造成本，提高建筑工程的施工质量，但是其在施工过程中经常会遇到各种因素的影响，导致施工效果不能满足建设要求，因此为了保障其施工质量，以下就建筑框架剪力墙结构工程的施工要点进行探讨。

1.建筑框架剪力墙结构工程的概述

建筑框架剪力墙结构工程是集剪力墙结构和框架结构为一体的综合性建筑结构工程，其一般是使用混凝土墙板作为结构的梁柱体系，利用剪力墙承担工程的水平荷载和竖向荷载的一种建筑，框架剪力墙结构是由于框剪结构是在继承了框架结构的基础上融合了剪力墙结构，达到了取长补短的效果。

2.建筑框架剪力墙结构工程的优势及其主要特征

2.1建筑框剪结构工程的优势。框剪结构工程在现代建筑工程中的应用具有众多优势，其在实际施工过程中，必须结合实际情况进行科学、合理的施工。其优势主要表现为：第一、为室内装潢和设计提供更多的发挥空间。第二、剪力结构本身的刚性以及防侧力性较好，有利于提升建筑物的整体稳定性。由于框架剪力墙结构是由剪力墙结构和框架结构共同构成的一种结构，是由两种结构不同的抗侧力形成的。因此，框架剪力墙结构是传统剪力墙结构和框架架构的一个综合结构体系，由于下部结构剪力墙的抗拉结构高、墙体位移小，可以承担大部分的水平荷载，随着外部荷载的不断增加，剪力墙的位移也会不断增加，结构会逐渐呈现出内收的趋势，剪力墙按照水平剪力变形的原理进行处理，并对负担外的附加水平力和水平力进行综合分析，使剪力墙上部形成了比较小的结构剪力，保证了工程质量的施工安全。

2.2建筑框架剪力墙结构工程的特征。

2.2.1抗震特征。结合建筑框架剪力墙受力特点，为提高其抗震能力，在进行设计时需要合理确定剪力墙刚度与框架的比例，以此来提高结构体系与框架对建筑结构稳定性的作用，提高建筑结构抗震能力。在设计建筑工程框架剪力墙系统时，还需要对施工当地地质情况进行分析，合理确定建筑抗震等级。

2.2.2刚度特征。建筑框架剪力墙基底一般占据总弯度的25%左右，认为框架剪力墙受力能力与框架结构相同，这样在进行设计时就需要对建筑的抗震级别进行明确的划分。当基底剪力墙承担弯度占总弯度70%时，其中框架结构需要承担30%，这时对建筑工程进行设计，必须要完全按照框架剪力墙体系设计要求来确定相关抗震构造措施。

2.2.3受力特征。框架剪力墙结构主要由框架与剪力墙两部分组合而成一种新的受力形式，与传统建筑结构形式具有很大的区别，在建筑低下的楼层，一般情况下剪力墙的位移比较小，变形的特征是拉着框架按照弯曲的曲线变形，并且能够承受大部分的水平力。而建筑上部分结构则会发生较大的位移，并且具有外侧的趋势，但是因为框架具有内收的趋势，框架拉剪力墙按照剪切型曲线变形，除了要承担外荷载产生的水平力，同时还承载了将剪力墙拉回的附加水平力。针对此特点，对于独立的框架剪力墙结构，可以将其看作为独立垂直于地面的悬臂梁，受力变形特征为弯曲型，并且层间变形特点为上大下小。

3.建筑框架剪力墙结构工程施工要点的分析

3.1模板施工要点。建筑框架剪力墙结构工程中模板施工发挥非常重要作用。

3.1.1优化设计内侧模板与外侧模板，其中内侧模板与外侧模板略短，才能确保其应用的精准性；而在支模过程中，也应当以浇筑完毕的混凝土墙体作为参考，模板与墙体紧贴在一起。

3.1.2在浇筑模板时，可能出现墙根移动现象，如果严重会影响模板质量，进而对整个工程的施工数据造成偏差，这就需要在模板内侧置放一个短小的钢筋头，以此增强模板的精确性、稳定性、实用性。

3.1.3增强墙体与楼板之间的紧密度，在浇筑混凝土时，应该在缝隙中添加砂浆、水泥等，避免发生漏浆现象。

3.2钢筋施工要点。建筑结构工程构建框剪结构时，其所选择的的建筑材料会直接决定建筑结构质量。如果在建筑施工过程中要用到钢筋，它也会有不同的规格和形状，有三级钢或一级钢，有直径为8毫米或12毫米的钢筋。我们在安装钢筋以及对其进行浇筑的过程中，很容易因为钢筋节点的高密集度，使其出现位移的情况。针对这种情况，我们会采取以下几种方法进行解决：

3.2.1在安装钢筋过程中，应结合工程的实际情况放样；在条件允许的前提下，也可以制作更加精确的模具，以确保工程的施工效率与进度；例如，对柱筋进行放样和定位，可以避免出现钢筋位移。

3.2.2对于现代高层建筑施工来说，越来越多地使用到钢筋结构，同时也涉及到各个梁柱的节点问题，为了确保节点的有序、精确，需要进行现场绘图并计算，按照一定比例制作模版，确保施工过程的顺利进行。

3.2.3在工程施工现场，涉及到各个部门、各个专业的人员，应确保各项工作有条不紊进行，遵循实体样板模式，提高工程质量水平，做到按时完工。

3.3混凝土施工要点及其裂缝控制。

3.3.1建筑框架剪力墙结构工程中的混凝土施工要点主要体现在：第一、控制混凝土材料的配合比。建筑框架剪力墙结构工程中的混凝土施工，要注意定期抽检混凝土配合比，确保浇筑混凝土符合施工标准。第二、严格按浇筑顺序进行施工。通常在施工中首先采取退筑法，在施工中要按浇筑强度依次浇筑，先浇筑等级强度较高的墙柱，再进行等级较低的混凝土梁板浇筑，从而确保混凝土浇筑质量。第三、混凝土浇筑大截面梁体时，应采取分层浇筑法来浇筑，从而确保混凝土强度密实性。第四、对浇筑后的剪力墙要安排专人进行洒水养护，确保墙体保湿时间大于七小时，防止混凝干燥产生裂纹。

3.3.2混凝土裂缝的控制。在实际的施工过程中，常常由于施工环境的影响"或者施工组织不科学等原因导致混凝土出现裂缝，这大大降低了框架剪刀墙的强度，因此，施工中一定要做好混凝土裂缝的控制工作。首先，要严格控制混凝土的入模温度，减低混凝土内部升温的速度。其次，要建立合理科学的施工计划，根据相关文献编制科学的施工技术管理制度，严格按照相关计划、规范进行施工，针对不同的对象，采用不同的混凝土施工技术，比如板和大梁分开浇筑，均采用斜面分层法，墙体和框架柱采用整体分层法，严格控制分层厚度。最后，要做好混凝土的养护工作，水平构件覆盖塑料布，竖向构件外挂麻袋片，外包塑料布，浇水次数以保证塑料布内有凝结水为准。

结束语：

建筑框架剪力墙结构工程具有整体结构空间灵活，满足了人们个性化、多样化的生活需求，为现代化建筑领域的发展提供了有效的保障，满足了人们多样化的社会需求，达到了人们对建筑个性化和多样化的基本要求，为了保证建筑框架剪力墙结构工程质量，对其施工要点进行分析具有重要意义。

参考文献：

[1]王勇.关于框架剪力墙结构建筑施工技术探析[J].民营科技，2014

[2]张航.建筑工程中框架剪力墙结构工程施工技术[J].门窗，2014

[3]马明军.建筑框架剪力墙结构施工技术要点的研究分析[J].低碳地产，2015

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d8c5f4ed2f7e911151dcf6ba.html