# LNG卸料管道预冷工艺仿真优化

### 论文摘要

针对LNG卸料管道预冷工艺,建立了气液分层流模型和动态仿真操作平台。在满足目前现场安全规范的前提下,对当前常用BOG和LNG阶梯式预冷工艺进行优化;其LNG用量为264t,耗时30h。基于此,设计了三种典型预冷方案并利用本文动态仿真操作平台对其优化:低温BOG预冷至153K后用LNG预冷;低温BOG预冷至173K后用LNG预冷、直接LNG预冷。分别可节省LNG用量112t、154t和210t,节省能源成本42%、58%、80%,耗时增加24h、25h和52h。仿真计算表明:对于国内常用的LNG卸料管道系统,控制卸料管道降温速率,即可保证预冷过程安全可靠。

### 论文目录

- 1 物理数学模型

- 1.1 物理模型

- 1.2 数学模型

- 1.2.1 管道容积节点模型

- 1.2.2 管壁释热控制方程

- 1.2.3 预冷用量优化模型

- 2 预冷工艺优化分析

- 2.1 BOG和LNG阶梯式预冷工艺结果分析

- 2.2 低温BOG和LNG预冷工艺结果分析

- 2.2.1 低温BOG和LNG预冷工艺优化一

- 2.2.2 低温BOG和LNG预冷工艺优化二

- 2.3 LNG预冷工艺结果分析

- 2.4 预冷工艺安全性分析

- 2.5 预冷工艺比选分析

- 3 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 陈桃强,皇甫立霞,高一峰,李宁,郭开华

关键词: 预冷,动态仿真,优化,节能

来源: 中国石油和化工标准与质量 2019年11期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 石油天然气工业

单位: 中山大学智能工程学院,广东大鹏液化天然气有限公司

基金: 中山大学BP-LNG教育培训研究中心项目(99103-54990001),广东省重点实验室项目“液化天然气低温技术重点实验室”(39000-52011101)

分类号: TE973

页码: 235-236+239

总页数: 3

文件大小: 2599K

下载量: 72

### 相关论文文献

- [1].家禽胴体螺旋预冷工序主要技术指标[J]. 肉类工业 2019(12)

- [2].助力中国农产品产地预冷破冰前行——访松下冷机系统（大连）有限公司市场总监孙兵[J]. 物流技术与应用 2020(S1)

- [3].不同预冷方式对西兰花货架期品质的影响[J]. 食品工业科技 2020(20)

- [4].果蔬预冷技术研究现状与发展趋势[J]. 食品科技 2019(02)

- [5].果蔬预冷技术现状及发展趋势[J]. 中国果菜 2018(03)

- [6].蔬菜预冷技术的研究现状[J]. 保鲜与加工 2015(01)

- [7].不同预冷方式及贮藏温度对采后平菇保鲜效果的影响[J]. 包装与食品机械 2015(04)

- [8].不同预冷方式对红提葡萄的预冷效果[J]. 中国果菜 2015(08)

- [9].开展采后预冷工程化研究 促进我国蔬菜产业健康发展[J]. 农业科技管理 2013(06)

- [10].不同预冷方式对荔枝预冷效果的影响[J]. 现代农业装备 2020(05)

- [11].不同包装结构对蓝莓压差预冷效果的影响[J]. 浙江大学学报(农业与生命科学版) 2020(01)

- [12].预冷环境及时间对滩羊胴体品质的影响[J]. 肉类研究 2020(06)

- [13].差压预冷技术与装备在果蔬冷链物流中的应用[J]. 保鲜与加工 2020(04)

- [14].预冷终压对蔬菜真空预冷失水率的影响[J]. 低温与超导 2019(05)

- [15].煤气脱硫预冷方法比较[J]. 化工管理 2017(15)

- [16].新疆赛买提杏加湿差压预冷试验研究[J]. 保鲜与加工 2017(04)

- [17].持续性预冷和间歇性预冷对哈密瓜货架期的影响[J]. 中国瓜菜 2016(03)

- [18].荔枝不同预冷方式降温特性研究[J]. 华南农业大学学报 2015(03)

- [19].顶部送风式差压预冷机温度场均匀性试验[J]. 农业工程 2014(S2)

- [20].预冷方式对豇豆采后生理特性的影响[J]. 北方园艺 2015(17)

- [21].浙江鲜活农产品产地预冷发展现状与对策[J]. 农业工程技术(农产品加工业) 2014(04)

- [22].芒果冷水预冷的实验研究[J]. 食品科技 2013(05)

- [23].果蔬预冷技术研究现状与发展趋势[J]. 广东农业科学 2013(08)

- [24].移动式预冷设备在果蔬保鲜中的应用[J]. 制冷 2011(03)

- [25].果蔬采摘后预冷保鲜方法及实用设备[J]. 现代农业科技 2010(01)

- [26].果蔬的预冷作用及预冷方法[J]. 农村新技术 2009(22)

- [27].浅析液化天然气接收站管线预冷技术[J]. 石化技术 2019(11)

- [28].国内压差预冷技术发展历程研究[J]. 冷藏技术 2019(04)

- [29].喷淋预冷工艺参数对荔枝降温特性的影响[J]. 农业工程学报 2018(24)

- [30].送风温度对苹果差压预冷降温效果的影响[J]. 热科学与技术 2017(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d8fabfdbacca791b1a35cf35.html