# 建筑电气工程安装技术要点分析及应用浅谈骆晓剑

身份证号码：44162319890822xxxx广东河源517000

摘要：在建筑行业迅速发展的背景下，建筑电气工程是建筑工程的组成部分之一，其质量的好坏影响建筑工程的安全使用。因此，必须要重视电气工程的质量，积极采用先进的安装技术，使其安装过程不会出现问题。

关键词：建筑电气工程；安装技术；要点分析；应用

1简析建筑电气工程

建筑电气工程是建筑工程施工各环节中的重要一环，针对建筑电气工程安装质量进行严格控制，不仅能够保证建筑工程电气设备的稳定运行，保证建筑工程的用电安全。同时也能够满足人们对于建筑工程的使用性能要求。因此，控制建筑电气工程安装质量是十分必要的。而鉴于建筑电气工程具有安装质量要求高、专业性较强且操作要求较为严格等特点。因此，就需要工作人员能够明确安装技术要点，确保工作人员能够严格遵照安装技术要求来进行实际的安装作业，确保建筑电气工程安装施工能够安全有序的进行，确保建筑电气工程安装质量能够达到相关要求。

2建筑电气安装工程中存在问题

2.1缺乏完善管理模式

受到部分建筑电气工程安裝施工中由于管理机制不完善、管理人员综合素质低，致使电气安装施工中所需的技术管理模式未能形成，难以为安装施工计划的深入推进提供科学指导，影响着建筑电气设备的安全使用。具体表现在：（1）安装施工管理人员责任意识有待强化、自身的专业能力不足，对电气安装施工中存在问题处理不当，致使建筑电气安装技术优势难以发挥；（2）未能结合实际情况建立科学的技术管理机制，影响着建筑电气技术管理模式形成；（3）建筑电气安装施工中的责任制落实不到位，影响着安装施工质量及进度。针对这些问题，需要施工企业加大施工人员综合素质培养力度，健全电气安装技术管理机制，促使建筑电气安装施工中能够形成有效的技术管理模式。

2.2工程设备问题

建筑电气工程安装工序比较繁琐，施工周期也比较长，安装过程中涉及的范围非常之广，譬如控制系统和消防系统的安装等，安装过程中使用的机械设备也比较多，设备性能的高低与电气工程安装质量有十分密切的关系。如果使用的机械设备没有明确的标准导致在实际施工中应用了不符合要求的机械设备，就会严重降低建筑电气工程的安装质量。很多建筑企业对工程设备没有给予足够的重视，导致工程设备因素对电气工程安装发挥了负面作用。此外，在工程设备使用周期中应该定期对设备进行养护，否则就会加快设备的老化速度，影响工程设备的下一次使用。

3建筑电气工程安装技术要点分析及应用

建筑电气工程应用环节较多，每个环节都会对整个工程的质量有着决定性的影响，保证关键环节的质量要求，本文主要就以下机电安装技术进行分析。

3.1做好安装施工前期的准备工作

在進行安全施工之前，需要做好前期的准备工作，这也是建筑电气工程安装质量最根本的一点。其主要内容是对施工条件进行分析，对施工现场进行勘察，尽可能为建筑电气工程施工创造有利条件，其次，需要做好建筑电气工程安装设计工作，将其中各个细节处理好，从而提高电气工程安装施工的可行性。其三，对施工图纸严格审核，保证设计图纸当中各项细节的科学性，也是为后续电气工程安装工作的开展提供一定条件。

3.1防雷系统的安装

当前，高层建筑在各大中小城市甚至乡镇都较为常见，相应的防雷系统就应当更加重视，建筑物的防雷系统对于整个建筑物居住者的安全有着至关重要的影响。电气工程的防雷系统安装，首先需要对其及进行接地网的连接，连接之后，对接地网可以进行电阻测试，保证电阻符合相关的规范以及相关的要求，然后进行接地干线的敷设工作以及接地设备和避雷针的安装工作，最后，对各项安装步骤以及安装要点进行验收保证合格。防雷系统中，防雷引下线是其重要的关键步骤之一，在实际施工中操作难度系数较大，究其原因就是防雷地下线一般都存在于混凝土钢筋之中，并且需要保证钢筋中有一段应当和地面连接，这样才能起到一定的防雷效果。因此，建筑电气工程中，防雷系统的技术要点可以概括为四个要点。第一，保证主钢筋中，有一段和地面连接。第二，在接地中，对于各种接地支线的标记应当加以明确，保证其能够识别接地系统，进而发挥作用。第三，接地支线以及接地分线由于截面不同，这样就会对接地效果造成一定的影响。第四，防雷系统安装完毕以后，需要对接地线路检查安装，做好防腐蚀措施，避免出现一些规模较大的安全事故或者是火灾。

3.2配电设备的安装要点分析

配电设备的安装一般就是进行配电箱的安装，配电箱是电气工程的一个基础要素，对于整个电气质量都有着重大的影响。对于配电箱的安装来说，需要按照实际情况，进行科学的设计，保持配电箱底边和地面维持在一米五的高度，配电地板和地面维持在一米八的高度。由于配电箱的质量和配电箱的进线、出现的开孔精度，有着很大的影响。因此，在安装配电箱时，需要注意的要点主要有四个。第一，保证配电箱的平稳。第二，保证配电箱的三项颜色，黄色对应字母A，绿色对应字母B，红色对应字母C，淡蓝色对应零线。第三，配电箱导线不但需要保证稳固，还应当有中性线接线端子以及保护接地端子。第四，配电箱应当保持干净整洁，同时还应当对配电箱进行相应号码的编制。

3.3电缆敷设技术要点

建筑电气工程中，电缆敷设是一项基础要点。在电缆敷设中，应当注意的敷设要点为：第一，检查电缆保证电缆型号以及线缆规格，同一规格、同一型号电缆应当在一块安装，这样才能保证后期电气设备不会出现损坏，保证电缆的质量。第二，电缆的分割分配，需要对电缆的接线头要进行全面的检查，防止接线头弄混。第三，电缆敷设的角度应当严格的要求，在电缆井中要进行防火封堵设施的安放，需要注意中性线和PE线不要混乱，为电缆安装提供坚实的保障。

3.4管内穿线技术要点

对于电气线路来说，其中重要的一点是要做好防腐工作。在做防腐工作中，一般采用的一种防腐措施就是管内穿线，管内穿线可以恰当的保证线路。电气工程中，管内穿线工作实施之前，应当全面的清理管内之中的积水或者是杂物，保证管内的清洁。为避免电缆受损，在管道内吹入滑石粉。需要注意的是，管内穿线要保证管内不能出现线缆打结或者是有线头的出现，如有这种情况就会导致电压不稳的问题，严重了就会影響线缆的安全。

4结语

在建筑电气工程体系中，电气安装技术的把控，不仅能使整个电气工程的质量达到标准化，还能有效避免安全事故的发生。在实际的电气安装技术的研究中，既需要对安装技术有科学的认知，还需要有着丰富的经验和敏捷的应变能力。电气安装技术不但关乎着整个工程的好与坏，更关系着安全事故的风险率。虽然，在电气安装体系中还存在着诸多的漏洞，但施工方进行合理的把握和充分的监督，就一定能确保工程的流程化和体系化。

参考文献：

[1]周洪儒.建筑电气工程安装技术要点分析及应用[J].城市建设理论研究（电子版），2017（18）：83-84.

[2]于红.建筑电气安装工程的安装技术要点解析[J].门窗，2017（02）：195.

[3]陈伟华.建筑电气工程安装技术要点分析及应用[J].河南建材，2016（06）：156-157.

[4]叶飞.建筑电气工程安装技术要点的应用探析[J].建材与装饰，2016（37）：19-20.

[5]刘海洋，王海洋，张峰.建筑电气工程安装技术要点分析及应用研究[J].城市建设理论研究（电子版），2016（25）：41-42.

[6]陈聪.建筑电气工程安装的实施要点与技术方案浅析[J].科技与创新，2015（21）：123+127.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d90f6751968f4f1a8229641b.html