# 阳离子化克雷伯氏菌絮凝剂CMBF-NIII2在生活污水中的应用

### 论文摘要

微生物絮凝剂具有无毒性,绿色生产等优点,能够安全地用于给水处理及污废水处理.本文通过阳离子改性和与非生物絮凝剂复配的方法,提高MBF-NIII2的絮凝能力.以MBF-NIII2为原料,利用3-氯-2-羟丙基三甲基氯化铵（CHTAC）对其修饰,合成新型阳离子化的微生物絮凝剂（CMBF-NIII2）以CMBF-NIII2为研究主要对象,对校园生活污水进行处理.通过改变投加量、pH值、沉淀时间与温度,探究CMBF-NIII2絮凝能力的变化规律.将改性前的MBF-NIII2与改性后的CMBF-NIII2分别用于校园生活废水的处理,对比发现当CMBF-NIII2投加量为1.3 mL,pH 4.6,温度为60℃,沉降时间为40 min时,絮凝率达到91.5%,且COD去除率为87.8%,絮凝能力明显优于MBF-NIII2（絮凝率为47.61%）,能更高效地絮凝生活污水.以MBF-NIII2与三氯化铁复配处理生活污水,结果表明MBF-NIII2和FeCl3的投加量分别为10 mg·L-1和15 mg·L-1时,絮凝率可达88.06%,不仅比单独使用MBF-NIII2的处理效果好,还相对减少了絮凝剂的投加量.

### 论文目录

- 1 材料与方法 （Materials and methods）

- 1.1 实验材料

- 1.2 微生物絮凝剂的阳离子修饰

- 1.3 污水的絮凝实验测定方法

- 1.4 污水化学需氧量COD的测定

- 1.5 絮体Zeta电位的测定

- 2 结果与讨论 （Results and discussion）

- 2.1 CMBF-NIII2与MBF-NIII2红外光谱图

- 2.2 MBF-NIII2污水处理

- 2.3 改性后CMBF-NIII2处理污水

- 2.3.1 投加量对于絮凝效果的影响

- 2.3.2 沉降时间对CMBF-NIII2絮凝效果的影响

- 2.3.3 pH对CMBF-NIII2絮凝效果的影响

- 2.3.4 温度对CMBF-NIII2絮凝效果的影响

- 2.3.5 正交实验

- 2.3.6 CMBF-NIII2处理污水对比图

- 2.4 MBF-NIII2与无机絮凝剂FeCl3复配处理生活污水

- 2.4.1 复合配比对于絮凝效果的影响

- 2.4.2投加量对Zeta电位的影响

- 3 结论 （Conclusion）

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 郭育涛,齐亮子,聂红云,聂麦茜,肖芬

关键词: 微生物絮凝剂,絮凝性能,阳离子化改性,实际应用

来源: 环境化学 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 环境科学与资源利用

单位: 西安建筑科技大学理学院,西安建筑科技大学环境与市政工程学院

基金: 中国博士后科学基金(2018M633479)资助~~

分类号: X799.3

页码: 607-614

总页数: 8

文件大小: 1417K

下载量: 150

### 相关论文文献

- [1].复合添加絮凝剂在建筑泥浆处理中的应用[J]. 四川建材 2020(04)

- [2].航天炉灰灰水系统药剂优选[J]. 氮肥与合成气 2017(09)

- [3].陆上油田含油污水高效絮凝剂筛选试验[J]. 云南化工 2018(08)

- [4].一种阳离子型淀粉基絮凝剂的制备[J]. 化学研究与应用 2016(12)

- [5].非洲部分地区饮用水水质及天然絮凝剂应用现状[J]. 净水技术 2017(06)

- [6].粉煤灰絮凝剂种类及其应用研究现状[J]. 化工管理 2015(36)

- [7].粉煤灰絮凝剂制备及其处理废水的研究[J]. 化学工程与装备 2015(12)

- [8].改性除磷絮凝剂的研究进展[J]. 四川化工 2015(05)

- [9].改性絮凝剂和复配絮凝剂的性能对比研究[J]. 上海环境科学 2013(06)

- [10].天然高分子植物胶絮凝剂的合成及应用研究[J]. 油田化学 2019(04)

- [11].新型磁性纳米絮凝剂在水处理中的应用[J]. 辽宁化工 2020(01)

- [12].木薯淀粉接枝丙烯酰胺絮凝剂制备的影响因素分析[J]. 功能材料 2020(02)

- [13].利用酸洗废水制备絮凝剂的工艺研究[J]. 鞍钢技术 2020(02)

- [14].聚硅酸硫酸铝絮凝剂的制备及性能研究[J]. 广东化工 2020(12)

- [15].絮凝剂的类别及其在水处理中的应用[J]. 四川化工 2018(06)

- [16].改性蛭石无机矿物絮凝剂的性能研究[J]. 天津科技大学学报 2018(02)

- [17].水污染处理中絮凝剂的研究现状及展望[J]. 广东化工 2018(15)

- [18].复合磁性絮凝剂在水处理中的研究现状及发展方向[J]. 化学研究与应用 2017(09)

- [19].絮凝剂二次稀释系统的作用分析及优化[J]. 中国新技术新产品 2016(05)

- [20].“绿色”絮凝剂的研究进展[J]. 广州化工 2013(07)

- [21].改性淀粉类絮凝剂的特性及其应用研究进展[J]. 广东化工 2013(15)

- [22].絮凝剂的开发及其应用进展[J]. 油气田环境保护 2011(02)

- [23].德铜安装自动絮凝剂设备[J]. 有色设备 2009(02)

- [24].复合型絮凝剂在水处理中的研究进展[J]. 科学咨询(决策管理) 2009(11)

- [25].粉煤灰絮凝剂处理实验室废水实验研究[J]. 矿业研究与开发 2008(03)

- [26].1种新型磁性絮凝剂的制备及性能评价[J]. 水处理技术 2019(12)

- [27].不同絮凝剂对光合细菌沉降与净水能力的影响[J]. 水产养殖 2020(06)

- [28].新型脱色絮凝剂在印染废水处理中的应用研究[J]. 中国给水排水 2015(05)

- [29].硼对聚硅酸盐类絮凝剂性能改善研究[J]. 新乡学院学报(自然科学版) 2013(06)

- [30].造纸污泥制备两性絮凝剂[J]. 清洗世界 2014(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d9280f05827ca1e44cee5bee.html