# 桶形畸变论文-吴开兴,段马丽

导读:本文包含了桶形畸变论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:广角镜头,畸变校正,曲面插值,图像处理

### 桶形畸变论文文献综述

吴开兴,段马丽[1]（2012）在《新的桶形畸变的点阵样板校正方法》一文中研究指出为了校正广角镜头的桶形畸变,提出一种新的桶形畸变数字校正方法。它使用点阵样板校正的方法,根据畸变图和理想图中圆点的位置关系,得出畸变图像素在X轴和Y轴方向上的偏移量曲面,采用叁次B插值函数对曲面插值;由曲面插值获取像素点的偏移量,对各像素进行坐标转换得到校正图像;然后对图像进行了双线性插值的灰度重建。仿真结果表明,该方法使图像的坐标位置和灰度都得到很好的校正。(本文来源于《计算机应用》期刊2012年04期）

刘亚强,陈文艺[2]（2012）在《桶形畸变图像的一种校正方法》一文中研究指出通过对广角镜头拍摄的图像所产生的几何畸变的特性进行研究,结合摄像头成像原理,提出一种几何校正方法来消除广角镜头引起的桶形畸变。首先通过对广角摄像头进行标定,获得摄像头的径向畸变系数,然后根据与点到畸变图像中心的半径有关的畸变映射关系完成源图像到目标校正图像的空间坐标映射,最后通过最近邻算法完成孔洞填充得到无畸变的图像,从而实现对桶形畸变图像的校正。实验结果表明,这种校正方法对于采用广角镜头拍摄的含有桶形畸变的图像校正效果良好,并具有较好的实用价值。(本文来源于《西安邮电学院学报》期刊2012年02期）

冯伟[3]（2011）在《图像桶形畸变校正的研究与实现》一文中研究指出摄像头拍照时为获取较大的视角势必要加入广角,然而加入广角便不可避免的发生图像桶形畸变,即使抓拍的图像产生鱼眼状中间凸起的形变,而这必将影响下一步的图像处理操作,为了准确的还原原始图像则需要利用各种技术对图像桶形畸变进行校正。现有的图像桶形畸变校正方法主要是利用数字图像处理技术,对拍摄到的含有畸变的图像进行有效校正。该方法可分为利用平面模板的校正方法和利用摄像头特定参数或图像本身特定特征的校正方法两种。利用平面模板方法是预先设定一特殊拍摄模板,获取其标准图像以及畸变图像,利用两幅图像之间预先设定的特殊关联(如模板上某些特定点畸变前后的对应坐标)最终获取两幅图片像素点之间的映射关系从而对图像进行校正；利用摄像头特定参数的校正方法有等效球面模型法,该方法只要预先知道镜头焦距便可根据一定算法对图像进行校正;基于图像本身特征的校正方法主要针对的是所拍摄图像全部基于特定类型,如文本图像,本文提出了一种基于文本图像中文本行特征的校正方法：对文本行膨胀、润滑并获取文本行中心线,然后利用文本中心线的弯曲畸变特性模拟圆形模板的校正方法来获取图像桶形畸变校正参数并最终对图像整体实现桶形校正。本论文主要基于“便携式阅读器”项目中的文本图像处理,在对多种算法进行比较试验中,通过对文本畸变图像校正后的OCR识别率对比来说明了所提算法的有效性。实验表明在项目中完全可以抛开模板来对文本畸变图像进行自动校正,在不降低识别率的同时提高了桶形校正的适应性。(本文来源于《北方工业大学》期刊2011-05-09）

张景国,蒋大钢,李晓峰[4]（2010）在《广角镜头桶形畸变的二元二次多项式修正法》一文中研究指出为了修正广角镜头的桶形畸变,提出了一种基于二元二次多项式的修正方法,阐述了其图像的像素坐标校正和像素灰度恢复方法。该方法首先用模板对广角镜头进行对准相对标定,然后用二元二次多项式拟合畸变图像与非畸变图像像素坐标之间的规律,最后把该方法应用于某广角镜头拍摄的图像,并采用最小二乘法对校正效果进行评价。结果表明:在不考虑视觉系统具体参数的情况下,该方法能够有效地对广角镜头桶形畸变进行修正。(本文来源于《光学技术》期刊2010年04期）

王占斌,赵辉,陶卫,唐燕[5]（2008）在《广角镜头桶形畸变的样条函数修正方法》一文中研究指出为了修正广角镜头的桶形畸变,本文提出了一种基于样条函数的修正方法。依据镜头桶形畸变产生的物理机制,本文首先制作了一个同心圆标定模板并用该模板对广角镜头进行标定。然后利用样条函数的光滑性和桶形畸变的径向连续性,采用叁次样条函数拟合桶形畸变规律。最后,用该样条函数拟合的桶形畸变规律对同一个视觉系统拍摄的变形图像进行恢复。在实验中,该方法能够对畸变图像进行快速恢复并表现出良好的效果。因此对于固定焦距视觉系统,在不考虑视觉系统具体参数的情况下,新的方法能够快速有效地对广角镜头桶形畸变进行修正。(本文来源于《光电工程》期刊2008年04期）

谢颖,华铨平[6]（2007）在《广角镜头桶形畸变的多项式修正方法》一文中研究指出为了修正广角镜头的桶形畸变,提出了一种基于多项式的修正方法,该方法首先用模板对广角镜头进行相对标定,然后用四次多项式拟合桶形畸变规律,最后根据拟合多项式对变形图像进行恢复。对于固定焦距视觉系统,在不考虑视觉系统具体参数的情况下,新的方法能够快速有效地对广角镜头桶形畸变进行修正。该方法在实验中表现出了良好的效果。(本文来源于《合肥工业大学学报(自然科学版)》期刊2007年12期）

朱四喜,董巧香,沈金辉,于秀娟,杜虹[7]（2005）在《桶形芋螺和菖蒲芋螺的性畸变》一文中研究指出2 0 0 1年 9月和 2 0 0 3年 8月在广东湛江的硇洲岛和 2 0 0 3年 6月在广东阳江的闸坡渔港采集桶形芋螺 (Conus betulinus)和菖蒲芋螺 (Conus vexillum) ,发现两个海区的芋螺雌性个体均发生性畸变 ,性畸变率均为 10 0 % ,但雌 /雄性比仍大于 1.0。两种芋螺的畸变阶段和类型多 ,桶形芋螺有 S3b、S3c、 S4 、S*4 、S5b、S5c,而菖蒲芋螺有 S1 c、S3b、S4 、S*4 、S6 b。 2 0 0 3年 6月在阳江采集的桶形芋螺畸变程度最高 ,种群 RPSI为 5 3.8% ,VDSI高达 4 .9,雌性不育率达 4 4 .0 %。 2 0 0 1年 9月在硇洲岛外海深水区采集的菖蒲芋螺的种群 RPSI虽然只有 14 .7% ,但性畸率为 10 0 % ,VDSI也达 4 .1%。由此可见 ,两种芋螺对有机锡污染均比较敏感 ,而且有个体大、易采集、性畸变率高、畸变阶段跨度大、畸变类型多、畸变特征易于鉴别等特点 ,是中国东南沿海低潮线和潮下带有机锡污染生物监测的理想指示种。如与潮间带有机锡污染指示种疣荔枝螺 (Thaisclavigera)结合起来 ,便可相互补充 ,能更加全面和准确地反映近岸海域有机锡污染的现状(本文来源于《生态学报》期刊2005年02期）

### 桶形畸变论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

通过对广角镜头拍摄的图像所产生的几何畸变的特性进行研究,结合摄像头成像原理,提出一种几何校正方法来消除广角镜头引起的桶形畸变。首先通过对广角摄像头进行标定,获得摄像头的径向畸变系数,然后根据与点到畸变图像中心的半径有关的畸变映射关系完成源图像到目标校正图像的空间坐标映射,最后通过最近邻算法完成孔洞填充得到无畸变的图像,从而实现对桶形畸变图像的校正。实验结果表明,这种校正方法对于采用广角镜头拍摄的含有桶形畸变的图像校正效果良好,并具有较好的实用价值。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 桶形畸变论文参考文献

[1].吴开兴,段马丽.新的桶形畸变的点阵样板校正方法[J].计算机应用.2012

[2].刘亚强,陈文艺.桶形畸变图像的一种校正方法[J].西安邮电学院学报.2012

[3].冯伟.图像桶形畸变校正的研究与实现[D].北方工业大学.2011

[4].张景国,蒋大钢,李晓峰.广角镜头桶形畸变的二元二次多项式修正法[J].光学技术.2010

[5].王占斌,赵辉,陶卫,唐燕.广角镜头桶形畸变的样条函数修正方法[J].光电工程.2008

[6].谢颖,华铨平.广角镜头桶形畸变的多项式修正方法[J].合肥工业大学学报(自然科学版).2007

[7].朱四喜,董巧香,沈金辉,于秀娟,杜虹.桶形芋螺和菖蒲芋螺的性畸变[J].生态学报.2005

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d96b60a5fe9a58cb534831d0.html