# 磷酸钾镁水泥浆体早期变形机制

### 论文摘要

为了探究新拌磷酸钾镁水泥（MKPC）基浆体的早期变形机制,利用自制气球装置测试参考样（F0） 1 d以内的膨胀率来验证试验的可行性,同时测试了不同粉煤灰掺量的磷酸钾镁水泥（MKPC）浆体1 d以内的塑性变形、强度、水化温度,分析了MKPC浆体的物相组成和微观形貌。结果表明:（1）该试验方法所得结果有较好的重复性和复现性;（2） MKPC浆体从加水拌和至测试历时10 min,水化10 min开始至水化2 h体积迅速膨胀,之后MKPC浆体的体积膨胀率逐渐下降,直至1 d达到稳定状态;（3）水化24 h时,F0的体积膨胀率为0. 26×10-2,粉煤灰掺量为10%、20%、30%（代号FA10、FA20、FA30）的MKPC浆体较F0的膨胀率分别增加了181. 98%、199. 81%和155. 97%。

### 论文目录

- 1 引言

- 2 实验

- 2.1 原材料

- 2.2 试验方法

- 2.2.1 早期体积变形测试方法

- 2.2.2 测试方法

- 3 结果与讨论

- 3.1 体积变形

- 3.2 强度

- 3.3 水化温度

- 3.4 XRD

- 3.5 SEM-DSC

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张洁,张营,孙国文,杨建明

关键词: 磷酸钾镁水泥,塑性变形,粉煤灰,膨胀率,强度

来源: 硅酸盐通报 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 无机化工,建筑科学与工程

单位: 石家庄铁道大学材料科学与工程学院,盐城工学院土木工程学院

基金: 国家自然科学基金（51478278,51578475）,河北省教育厅重点项目(ZD2016065)

分类号: TQ172.1

DOI: 10.16552/j.cnki.issn1001-1625.2019.02.028

页码: 465-470+477

总页数: 7

文件大小: 491K

下载量: 134

### 相关论文文献

- [1].浆体输送管道“灌肠”的原因分析及解决方案[J]. 酒钢科技 2020(01)

- [2].河南西部山区放牧羊群中无浆体普遍感染[J]. 现代牧业 2020(02)

- [3].云南山羊感染嗜吞噬细胞无浆体调查分析[J]. 上海畜牧兽医通讯 2020(05)

- [4].河南部分地区湖羊血液无浆体感染情况调查[J]. 河南农业大学学报 2019(04)

- [5].我国部分地区奶山羊无浆体感染情况的调查[J]. 动物医学进展 2015(09)

- [6].生物质浆体的流变特性研究进展[J]. 农业工程 2020(05)

- [7].蒸养条件下大掺量粉煤灰水泥浆体性能研究[J]. 新型建筑材料 2020(08)

- [8].水泥-石灰石粉浆体流变经时行为研究[J]. 硅酸盐通报 2017(01)

- [9].浆体膨胀充填材料反应机理研究[J]. 煤炭技术 2017(04)

- [10].煤矿防火粉煤灰阻化浆体的流变性试验研究[J]. 中国安全科学学报 2015(01)

- [11].浆体管道输送阻力损失研究进展[J]. 中国资源综合利用 2015(07)

- [12].牛无浆体16S rRNA基因的克隆测序及分析[J]. 畜牧兽医学报 2010(10)

- [13].锚固注浆体性能试验研究[J]. 重庆交通大学学报(自然科学版) 2009(03)

- [14].铝土矿浆体管道输送可行性试验研究[J]. 矿山机械 2009(21)

- [15].邢东矿超高水浆体输送流量控制系统[J]. 科技创新导报 2013(31)

- [16].透水混凝土集料表面浆体厚度影响因素[J]. 粘接 2020(11)

- [17].浆体比对混凝土性能的影响[J]. 混凝土与水泥制品 2013(06)

- [18].高水膨胀材料浆体流动性能研究[J]. 甘肃冶金 2013(02)

- [19].层流条件下相变浆体管内对流换热特性研究[J]. 工程热物理学报 2013(10)

- [20].浆体管道输送技术在冶金矿山的应用前景[J]. 水力采煤与管道运输 2011(02)

- [21].水隔离浆体泵在金安铀业公司的应用[J]. 铀矿冶 2011(03)

- [22].烧失量和细度对粉煤灰浆体流变特性的影响[J]. 铁道建筑 2010(02)

- [23].液压驱动双隔膜浆体泵的研究与设计[J]. 现代矿业 2010(12)

- [24].基于最少浆体理论的混凝土配合比优化[J]. 混凝土 2009(08)

- [25].湖南省牛无浆体虫株分子生物学鉴定[J]. 动物医学进展 2009(12)

- [26].注浆体物理力学性能试验研究[J]. 地下空间与工程学报 2008(06)

- [27].粉煤灰对硬化浆体表面氯离子浓度的影响[J]. 建筑材料学报 2008(04)

- [28].松散坝基灌浆加固的封孔浆体性能研究[J]. 人民黄河 2020(03)

- [29].早期受冻混凝土浆体孔隙结构试验研究[J]. 大连交通大学学报 2020(03)

- [30].预应力新型触变浆体灌浆技术在台山核电站中的应用[J]. 建筑施工 2020(08)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d97910e2cc4f1c9869d91ff1.html