# 探讨建筑施工中钢筋混凝土技术的应用朱海玉

朱海玉

身份证号：44162119860228xxxx

摘要：随着我国建筑行业的高速发展，钢筋混凝土技术在建筑工程中的运用有着非常的重要的影响。本文针对混凝土的特点和建筑施工中钢筋混凝土施工技术两大方面进行了分析。

关键词：钢筋混凝土；模板搭建；浇筑

前言

随着我国建筑规模的持续扩大，人们对居住环境提出了更高的要求。为了满足日益增长的需求，确保建筑工程质量，务必要严格按照有关施工规范和要求，对施工的没每一个步骤和每一项关键环节进行把控。钢筋混凝土时建筑工程中的重要原料，也是核心组成部分，对建筑质量有着极为重要的影响。此外，企业必须要求有关部门加强施工过程中的安全检查工作，及时发现和处理施工过程中的安全隐患，及时向工人宣传安全事项，严格执行相关规章制度，才能有效保证施工质量和安全。在施工过程中，我们不但要保证施工速度，还要确保施工质量，不断优化技术，加强工艺储备，为我国的建筑行业的发展应有的贡献。

1钢筋混凝土的特点

钢筋混凝土主要是由钢筋、水泥、骨料等构成，通过加入钢筋，可以良好的提高混凝土的坚固程度、耐久性、抗震性与防火性能，广泛应用到各种建筑工程当中去。混凝土的价格低廉，材料来源较为丰富，生产操作较为简便，具有良好的抗压以及耐久性，普遍应用到建筑施工当中。可是伴随着建筑施工技术的快速发展，各种建筑的要求变得越来越严格，普通的混凝土抗压强度在C20～C40，无法充分满足建筑自身的设计要求，特别是高层、大跨度框架的出现。因此，提高商品混凝土的强度，已成为当今世界各国土木建筑工程界普遍重视的课题，它既是商品混凝土技术发展的主攻方向之一，也是节约能源、资源的重要技术措施之一。以商品混凝土框架柱为例，若使用一般强度商品混凝土，为解决高度高、跨度大、荷载大的问题，并满足自身轴压比的要求，则需要增大柱截面面积，而截面面积的增大，往往又容易形成短柱且减小了建筑内使用面积。为解决这一矛盾，途径之一就是使用高强度商品混凝土，高强混凝土（最高可达C80）再配以适量的高效钢筋，使以上问题得到很好解决，

2建筑施工中钢筋混凝土施工技术

2.1建筑设计要点

钢筋混凝土施工技术应用时，设计团队要充分考虑施工现场的周围环境，全面对工程地质条件以及气候特点进行分析，从而展开测评，合理制定出建筑方案。与此同时，严格按照建筑标准深入探究与设计混凝土设计方案，如此一来促使混凝土方案符合环境特点，正常运转，有效保障建筑的稳定程度。

2.2材料选择要点

实际应用钢筋混凝土施工技术当中，要合理科学选择材料。水泥材料的应用可以在整体上加强钢筋混凝土结构力度，提高工程施工品质。经过研究显示，水泥材料与钢筋混凝土质量存在非常大的关系，特别是在混合建筑过程中，属于混合型，为了提高建筑的整体强度，要对水泥水化热的问题进行深入的分析与研究。若水泥材料水热化低，施工材料强度适当，就可以良好的避免钢筋混凝土裂缝产生，因此实际应用施工材料的过程中，要非常重视选择水泥材料。同时要保证砂石材料达到实际的检测标准，还需要精确的测定砂石的含水量、含泥量等指标。由于钢筋混凝土等级差异较为显著，因此，采用砂石质地、砂石径粗要求也不一样，配置不同标号的混凝土时，砂石的粒径选择要有相应的标准。钢筋的品牌选择非常重要，为保证钢筋质量的稳定性，应选用大厂家的钢筋，并进行复试，确保质量符合要求。

2.3钢筋绑扎要点

钢筋绑扎的前提条件是要控制好钢筋的质量，也需要按照钢筋的性能，保证钢筋质量符合标准。（1）工作人员要按照施工图纸，保证配料与图纸完全相同。（2）对钢筋的尺寸进行测量，保证钢筋规格与图纸规定相同。（3）展开绑扎处理。实际绑扎当中，一定要保证搭接位置与钢筋弯折点距离超过钢筋直径的10倍，与此同时确保接头处不在构件的最大弯矩中央；接头应该相互错开，在1.3倍搭接长度范围内，梁板类率不大于25%，柱类不大于50%；若一级钢筋接头处在拉伸的位置上，那么二级钢筋的接头就要利用铁丝展开固定以及扎牢，预防产生脱落的现象。此外，钢筋绑扎长度必须严格控制，钢筋下料前，必须按照《钢筋混凝土施工规范》、16G101-1图集进行计算，确定合理长度，然后进行绑扎。

2.4钢筋的加工与制作技术

在进行复杂构件的制作时，首先要能看懂图纸，并且要理解、熟悉图纸中的要求以及相关构件的使用方式，明确构件的设计要点和所用到的材料。在进行钢筋的加工与制作时，要对所用钢筋的编号进行明确，试验测试之后才能进行生产工作。需要注意的是，要做好钢筋的焊接工作，相关的焊接人员一定要具备焊工操作许可证，焊接工作一定要严格按照国家规定来执行。对于施工单位来说，可以采用取样检测的方式对焊接钢筋的质量进行检查，表1为钢筋加工过程中的偏差容许值。

表1钢筋加工过程中的偏差容许值

2.4模板搭建要点

在展开浇筑前，要实现对模板的搭建工作，由于在钢筋混凝土施工前，搭建模板是一种基础的工作，而且能够发挥出非常重要的作用，尤其是膜壳状态的产生。由于模板大小、形状、比例都与钢筋混凝土紧密相关，因此搭建模板过程中，要挑选好位置，要找到良好的支撑点，特别是要避免产生松动或者是移位的现象。搭建的过程中，要对模板强度先进行测量，经过缜密的计算，确定模板是否可以符合要求，与此同时要保证模板表面光滑，若出现杂物或者油点，一定要及时进行清除，然后涂抹脱模剂，一定要确保钢筋混凝土结构的整体性。搭建模板的整个过程中，施工工作人员要重视安全，配备良好的安全设施，特别是随时携带使用工具时，避免工具滑落出现意外。

2.5混凝土浇筑施工要点

钢筋混凝泥土浇筑施工具体包含框架柱、梁板以及楼梯三个方面的浇筑。框架柱、剪力墙等混凝土施工要先对柱底部灌浆深度进行明确，同时利用混凝土级配水泥砂浆展开接浆处置，然后实现混凝土浇筑，将每一个阶段的浇筑高度明确，实现分层下料、振捣、浇筑，直到最终完工。梁板混凝土浇筑施工过程中，需要根据混凝土的具体流向，根据赶浆法来逐渐实现阶梯式浇筑工作，到达板底位置时再与板底混凝土一同浇筑，随着阶梯形不断延伸，梁板混凝土浇筑连续向前进行。实际楼梯混凝土浇筑施工当中，为了保障良好的施工效果，施工工作者要根据从下到上的顺序，先振实底板的混凝土，等到达踏步位置时与踏步混凝土同时展开浇筑，随时使用搓板搓平踏步面。

3结语

在建筑行业发展过程中，建筑施工规模和施工数量明显增大，在施工质量方面要求也越来越严格，钢筋混凝土的应用已经成为建筑施工的一种必然发展趋势。因此需要施工单位不断加强施工工作人员的综合素质，严格控制好房建施工当中钢筋混凝土施工与验收的标准，在充分满足人们对房建行业的需求外，推进国家房建工程中钢筋混凝土施工技术的进步发展。

参考文献：

[1]沈锐.钢筋混凝土施工技术在建筑施工中的应用[J].四川水泥，2018（04）：138.

[2]罗惠情.建筑施工中钢筋混凝土技术的研究[J].建材与装饰，2016（52）：11-12.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/d9a1404f4de989511e25f5a3.html