# 热处理工艺对CoCrCu0.5FeNiTi高熵合金微观结构及性能的影响

### 论文摘要

研究了热处理温度和冷却方式对CoCrCu0.5FeNiTi高熵合金的组织结构和性能的影响。结果表明:铸态CoCrCu0.5FeNiTi高熵合金由fcc、(和Laves相组成,热处理后合金中新生成了一种四方结构的化合物相。随着热处理冷却速率的降低或加热温度的升高,CoCrCu0.5FeNiTi高熵合金中析出的化合物相体积分数增加。这表明控制热处理冷却速率或加热温度可以有效地控制化合物相的体积分数,从而改变其力学性能。分析表明,冷却方式对化合物相体积分数的影响大于热处理加热温度。研究结果表明,700℃保温3 h盐水冷却处理后对CoCrCu0.5FeNiTi高熵合金的性能优化效果最好。

### 论文目录

- 1 试验材料与方法

- 2 结果与分析

- 2.1 相组成

- 2.2 微观组织

- 2.3 压缩性能

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 俞波,陈晨,杜文栋,刘宁

关键词: 高熵合金,化合物,热处理,性能

来源: 金属热处理 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 江苏科技大学材料科学与工程学院

基金: 国家自然科学基金(51201072)

分类号: TG156;TG139

DOI: 10.13251/j.issn.0254-6051.2019.04.033

页码: 161-165

总页数: 5

文件大小: 2047K

下载量: 325

### 相关论文文献

- [1].热处理对Al-11Si-2.5Cu-Mg合金组织及性能的影响[J]. 特种铸造及有色合金 2017(03)

- [2].热等静压处理对铸造Ti-48Al-2Cr-2Nb合金组织和力学性能的影响[J]. 铸造 2017(01)

- [3].时效温度对汽车用电极Cu-5.5Zn-0.44Cr合金组织和性能的影响[J]. 热加工工艺 2017(14)

- [4].Mg-xGd-2.5Nd-0.5Zr合金组织和性能研究[J]. 轻合金加工技术 2017(08)

- [5].热处理对Mg-8Gd-2.5Nd-0.5Zr合金组织和力学性能的影响[J]. 中国有色金属学报 2017(01)

- [6].均匀化热处理对Mg-5Gd-3Y-1Nd-2Zn-0.5Zr合金组织及性能的影响[J]. 材料热处理学报 2017(06)

- [7].退火温度对Mg-1Zn-0.6Zr-2Y合金组织和力学性能的影响[J]. 热加工工艺 2020(22)

- [8].冷轧态Ti-35Nb-2Zr-0.3O合金的异常热膨胀行为[J]. 金属学报 2019(06)

- [9].铸态Mg-11Gd-2Y-xSm-0.5Zr合金组织和性能分析[J]. 铸造 2017(02)

- [10].热处理对Cu-0.8Cr-0.15Zr-2.8Co-0.7Si-0.1RE合金组织与性能的影响[J]. 特种铸造及有色合金 2017(04)

- [11].电渣重熔对4J36合金组织和力学性能的影响[J]. 特殊钢 2020(02)

- [12].时效态Mg-4Y-2Sm-xGd-0.5Zr合金组织与力学性能[J]. 材料热处理学报 2019(12)

- [13].反复镦拔对Ni-20Cr-11Co-8Mo-4W合金组织和性能的影响[J]. 金属热处理 2015(02)

- [14].轧制和退火对Cu-Mg-Te-Y合金组织和性能的影响(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2014(04)

- [15].固溶和时效对Mg-2Er-1Zn-0.18Zr合金组织的影响[J]. 特种铸造及有色合金 2014(07)

- [16].稳定化热处理对Zn-10Al-2Cu-0.02Ti合金组织及蠕变行为的影响(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2013(01)

- [17].合金元素对Al-Fe-Cu-RE-Zr合金力学和电学性能的影响[J]. 铸造 2019(08)

- [18].离心转速对Mg-13Al-1Ca-2.5Nd合金组织和性能的影响[J]. 热加工工艺 2014(21)

- [19].预变形量对2297合金组织与性能的影响[J]. 铝加工 2015(04)

- [20].冷却速度对TB3合金组织和性能的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2008(S4)

- [21].Mg-5Y-3Sm-4Ho-0.5Zr合金组织与力学性能[J]. 材料热处理学报 2020(09)

- [22].稀土Sm元素对铸态Al-Si-Cu合金组织和力学性能的影响(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2013(11)

- [23].磷对GH4169Plus合金组织及性能影响机理的研究[J]. 钢铁研究学报 2011(S2)

- [24].Mg-8Zn-1Ag-0.7Zr合金组织和力学性能研究[J]. 特种铸造及有色合金 2020(05)

- [25].热处理对Ti-48Al-6Nb-xSi合金组织与力学性能的影响[J]. 特种铸造及有色合金 2020(07)

- [26].超声处理对Mg-3Y-3.5Sm-2Zn合金组织和性能的影响[J]. 特种铸造及有色合金 2020(08)

- [27].Mg-4Y-2Sm-1Gd-0.5Zr合金的组织与性能[J]. 材料热处理学报 2018(12)

- [28].原料粉末对SPS烧结W-10Ti合金组织及性能的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2018(09)

- [29].热处理对铸造Al-10Si-5Cu-0.75Mg合金组织及性能的影响[J]. 材料热处理学报 2017(01)

- [30].镝添加对Mg-4Y-3Nd-0.4Zr合金组织和力学性能的影响（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2017(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/da45b8cd05ac309af2759acc.html