# 基于高速列车振动荷载的桩-土-结构相互作用分析

### 论文摘要

通过总结高速列车振动荷载相关研究,给出高速列车振动荷载简化表达式。将端承桩看作连续分布水平弹簧-阻尼单元的动力Winkler地基梁模型,建立不考虑轴向力影响的动力平衡微分方程,利用Laplace变换求得动力荷载作用下的水平动力阻抗,通过群桩模型计算结果验证其频率相关性,随着荷载频率变化,水平动力阻抗出现大幅度振荡。建立86 m×142m×86 m 3跨高速铁路刚构桥有限元模型,分析高速列车通过时考虑与不考虑桩土相互作用的桥梁动力响应。对比计算结果,考虑桩-土相互作用的影响,结构将产生更大的位移响应,而上部结构节点力却相应减小;随着列车运行速度变化,桩土相互作用强度也同时发生改变;土层材料参数的变化也将影响桩-土相互作用强度,而且浅层土的影响大于深层土。

### 论文目录

- 1 简化列车振动荷载模拟

- 2 水平动力阻抗分析

- 2.1 水平动力阻抗函数推导

- 2.2 阻抗算例分析

- 3 桩-土相互作用有限元分析

- 3.1 模态分析

- 3.2 列车过桥全过程分析

- 3.3 土层参数敏感性分析

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 熊辉,谷亚东

关键词: 高速铁路,列车振动荷载,桩土相互作用,动力响应

来源: 铁道科学与工程学报 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 铁路运输

单位: 湖南大学土木工程学院

基金: 教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目(NCET-13-190)

分类号: U270.1;U211.3

DOI: 10.19713/j.cnki.43-1423/u.2019.02.004

页码: 302-309

总页数: 8

文件大小: 926K

下载量: 132

### 相关论文文献

- [1].地铁列车运行时引起的隧道内振动荷载研究[J]. 铁道科学与工程学报 2020(05)

- [2].列车振动荷载下锚索预应力现场监测及数值分析[J]. 铁道标准设计 2016(10)

- [3].重载列车振动荷载下交叉隧道动力响应分析[J]. 河北建筑工程学院学报 2017(01)

- [4].《建筑振动荷载标准》变化研究[J]. 建筑结构 2019(S1)

- [5].列车振动荷载作用下基底深厚软弱地层改良前后隧道动力响应分析[J]. 四川建筑科学研究 2017(03)

- [6].地裂缝场地下地铁振动荷载传播特性试验研究[J]. 东南大学学报(自然科学版) 2016(S1)

- [7].列车振动荷载作用下某岩质边坡应力应变动力响应分析[J]. 水文地质工程地质 2011(03)

- [8].地铁列车运行引起的隧道内振动荷载研究[J]. 中国水运(下半月) 2019(08)

- [9].高速铁路列车振动荷载的分析[J]. 四川建筑 2008(01)

- [10].列车振动荷载作用下高速铁路近距地铁平行隧道的动力响应特性分析[J]. 铁道标准设计 2017(06)

- [11].列车振动荷载作用下南京细砂振动累积变形特性试验研究[J]. 工程地质学报 2014(06)

- [12].铁路交通引起的地面振动荷载确定[J]. 岩土力学 2012(S2)

- [13].爆破振动及列车振动荷载作用下隧道动力响应实测对比研究[J]. 铁道建筑 2009(12)

- [14].列车振动荷载作用下隧道围护结构性能实测分析[J]. 大连交通大学学报 2012(01)

- [15].列车振动荷载作用下膨胀岩盾构隧道的动力响应[J]. 铁道建筑 2019(05)

- [16].爆破振动荷载作用下3～4层房屋结构响应测试研究[J]. 振动与冲击 2010(03)

- [17].地铁列车振动荷载引起的隧道动力响应分析[J]. 路基工程 2018(04)

- [18].地面振动荷载作用下隧道支护结构动力分析[J]. 国防交通工程与技术 2018(05)

- [19].列车振动荷载作用下南京细砂动强度变化规律研究[J]. 地震工程学报 2016(01)

- [20].高速列车振动荷载对近接隧道施工影响[J]. 交通与运输 2019(02)

- [21].地铁振动荷载对下穿越盾构开挖面孔隙水压力的影响[J]. 岩土力学 2015(S1)

- [22].水下粉细砂土体在超高频机械振动荷载作用下液化特性的试验研究[J]. 水利水电技术 2011(04)

- [23].黄河三角洲潮滩孔压对循环振动荷载响应研究[J]. 海岸工程 2010(02)

- [24].既有线列车振动荷载下邻近铁路桥梁框架墩的动力响应分析[J]. 国防交通工程与技术 2015(S1)

- [25].地铁振动荷载作用下隧道土体变形数值模拟[J]. 地下空间与工程学报 2008(01)

- [26].真实步伐荷载作用下人行桥振动及共振加速分析[J]. 噪声与振动控制 2019(06)

- [27].振动荷载下安家庄隧道红黏土工程力学特性研究[J]. 矿业研究与开发 2018(11)

- [28].高速列车振动荷载作用下交叠隧道结构动力响应分析[J]. 兰州工业学院学报 2015(04)

- [29].层状饱和地基中地铁列车振动荷载诱发地表振动研究[J]. 现代隧道技术 2018(S2)

- [30].水平振动荷载作用下支盘桩承载性状研究[J]. 中外公路 2015(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/da49d03d52165f4f26839cf3.html