# 预合金粉替代单质粉制备金刚石工具胎体的研究

### 论文摘要

分别以Cu85Sn15、Y1(Fe60Co25Cu15)、Y2(Fe66Co27Cu7)、Fe70Cu30预合金粉替换胎体配方中的Co、Fe、Cu、Sn单质粉,设计了配方组合SY1～SY5。通过对比分析各配方烧结试样的致密度、断口显微形貌、硬度、抗弯强度和韧性,研究加入预合金粉后胎体性能的变化。实验结果表明,采用预合金粉Y1/Y2替换配方中的Co粉,试样致密度和硬度有所下降,抗弯强度和韧性显著提升;加入Y1的试样硬度要高于加入Y2的,加入Fe70Cu30合金粉的试样硬度高于加入Fe和Cu单质粉的。

### 论文目录

- 1 概述

- 2 实验方法

- 2.1 实验原材料

- 2.2 冷压成型

- 2.3 热压烧结

- 2.4 表征方法及设备

- 3 结果与讨论

- 3.1 不同配方样块的实际烧结温度、压力及厚度、致密度的比较和分析

- 3.2 不同配方样块的断口显微形貌的比较和分析

- 3.3 不同配方样块硬度的比较和分析

- 3.4 不同配方样块的抗弯强度和断裂时间的比较和分析

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 朱元昌

关键词: 金刚石工具,预合金粉,性能

来源: 超硬材料工程 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工

单位: 桂林特邦新材料有限公司

分类号: TQ163

页码: 7-11

总页数: 5

文件大小: 1095K

下载量: 48

### 相关论文文献

- [1].预合金粉含量对铁基胎体微观组织及性能的影响[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2020(03)

- [2].预合金粉钻头钻进玻璃效果测试[J]. 超硬材料工程 2018(04)

- [3].黄河旋风:预合金粉拉动业绩[J]. 超硬材料工程 2015(01)

- [4].不同配比铁基预合金粉的胎体性能研究[J]. 粉末冶金技术 2017(02)

- [5].预合金粉结合剂真空无压烧结制备金刚石工具[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2017(05)

- [6].铜磷预合金粉在金刚石工具中的应用[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2018(04)

- [7].超细铁铜锡磷预合金粉在高铁基金刚石工具中的性能研究[J]. 超硬材料工程 2019(01)

- [8].超细铁铜锡磷预合金粉在高铁基金刚石工具中的性能研究[J]. 超硬材料工程 2019(04)

- [9].低预合金粉烧结硬化能力的探讨[J]. 粉末冶金工业 2019(01)

- [10].金刚石工具用FeCoCu预合金粉组成对烧结特性的影响[J]. 中国有色金属学报 2016(03)

- [11].温度对铁基预合金粉腐蚀泡沫化人造金刚石微粉的影响[J]. 材料导报 2017(14)

- [12].FeCoCu预合金粉前驱体制备及性能[J]. 中国有色金属学报 2018(08)

- [13].铜锡预合金粉热压性能研究[J]. 粉末冶金工业 2019(01)

- [14].Co质量分数对FeCuCo预合金粉烧结与力学性能的影响[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2019(12)

- [15].废弃金属基金刚石制品再生利用生产超细预合金粉的沉淀工艺研究[J]. 粉末冶金工业 2011(04)

- [16].烧结工艺对铜基预合金粉性能的影响[J]. 粉末冶金工业 2019(05)

- [17].共沉淀法制备超细Cu-Fe-Sn-Ni铜基预合金粉及其烧结胎体的抗弯强度[J]. 粉末冶金材料科学与工程 2018(03)

- [18].预合金粉对粉末冶金NiFe_(18.5)Al_(25)合金性能的影响[J]. 中国有色金属学报 2009(07)

- [19].金刚石绳锯用Fe基预合金粉代Co性能[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2019(04)

- [20].高Sn含量Cu–Sn预合金粉热压烧结行为及性能的研究[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2016(02)

- [21].预合金粉在金刚石工具中的应用研究[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2012(06)

- [22].预合金结合剂成分及烧结工艺对金刚石工具性能的影响[J]. 材料导报 2019(14)

- [23].预合金粉在金刚石工具中的应用[J]. 超硬材料工程 2020(03)

- [24].预合金粉对金刚石节块性能影响研究[J]. 超硬材料工程 2014(06)

- [25].原料预合金化对微波无压烧结金刚石工具性能的影响[J]. 无机盐工业 2020(12)

- [26].预合金粉在金刚石工具烧结中的钎焊作用[J]. 焊接 2008(03)

- [27].WC增强Fe基复合材料的组织与性能研究[J]. 稀有金属与硬质合金 2015(05)

- [28].预合金粉末的发展、性能测试与应用[J]. 超硬材料工程 2009(02)

- [29].预合金粉为黏结剂的TiC钢结硬质合金组织演变与强韧性研究[J]. 硬质合金 2018(02)

- [30].CSB-2预合金粉质量分数和烧结温度对热压富铁基胎体力学性能的影响[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2018(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/da76af84a11f979e87b196b8.html