# 交流电场对Q215钢800℃粉末法渗硼硼化物层生长的影响

### 论文摘要

与传统粉末法渗硼对比,研究交流电场对800℃不同渗剂条件下Q215钢渗硼层中FeB与Fe2B相生长的影响。结果表明:常规渗硼在渗剂硼铁含量低于3%、渗层未形成FeB时,增加硼铁可显著促进渗硼层生长;然后进一步增加硼铁含量,渗层出现FeB,但对渗层厚度影响不大。交流电场显著促进渗硼层生长,随硼铁含量的增加,渗层厚度先增后减。硼铁高于10%后,渗层才出现FeB。施加交流电场改善内扩散,可影响Fe2B、FeB生长和转化。

### 论文目录

- 1 试验材料与方法

- 2 试验结果及讨论

- 2.1 渗层组织

- 2.2 渗层组成相

- 2.3 硼化物层厚度

- 3 分析讨论

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 谢飞,程健,邹伟东,潘建伟

关键词: 粉末法渗硼,交流电场,硼铁

来源: 热加工工艺 2019年14期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 常州大学材料科学与工程学院,江苏省材料表面技术重点实验室,常州大学机械工程学院,常州大学怀德学院

基金: 国家自然科学基金资助项目(51171032)

分类号: TG156.87;TG142.1

DOI: 10.14158/j.cnki.1001-3814.2019.14.022

页码: 88-90+93

总页数: 4

文件大小: 1083K

下载量: 43

### 相关论文文献

- [1].模具渗硼工艺的研究进展及其应用[J]. 模具制造 2018(02)

- [2].渗硼剂粒径对钛合金渗硼层组织和性能的影响[J]. 热喷涂技术 2018(04)

- [3].稀土元素对材料渗硼层表面硬度及组织的影响[J]. 热加工工艺 2019(08)

- [4].电场频率对45钢交流电场增强粉末法渗硼的影响[J]. 中国表面工程 2018(01)

- [5].稀土La_2O_3对45钢渗硼层性能的影响[J]. 表面技术 2019(02)

- [6].激光重熔对42CrMo钢渗硼层组织和性能的影响[J]. 中国体视学与图像分析 2018(01)

- [7].渗硼镀膜法制备TiBN薄膜的电子导电性及其潜在应用前景[J]. 电子元件与材料 2018(11)

- [8].固溶温度对18Cr2Ni4W合金渗硼后组织和性能的影响[J]. 热加工工艺 2019(02)

- [9].工业纯钛TA2熔盐电解法渗硼的渗层生长动力学[J]. 中国有色金属学报 2019(01)

- [10].硬质合金气态渗硼预处理及其对金刚石薄膜附着性能的影响[J]. 表面技术 2019(04)

- [11].渗硼在筛类产品热处理中的应用[J]. 金属热处理 2011(08)

- [12].灰口铸铁渗硼的研究[J]. 煤炭技术 2012(06)

- [13].固体渗硼剂的研制[J]. 煤矿机械 2012(12)

- [14].提高蜂窝孔砖模具芯架寿命的有效措施[J]. 新技术新工艺 2013(07)

- [15].渗硼对球铁耐磨性的影响[J]. 现代铸铁 2008(01)

- [16].H13钢低温固体渗硼及其热熔损性能的研究[J]. 上海金属 2019(04)

- [17].硬质合金渗硼层组织及厚度的研究[J]. 硬质合金 2012(02)

- [18].减少Cr12钢制砖模具磨损的热处理工艺实验研究[J]. 安徽工程大学学报 2017(05)

- [19].固体渗硼提高煤基多孔炭抗氧化性[J]. 化学通报 2012(11)

- [20].金属表面液相等离子体电解渗硼技术[J]. 表面技术 2019(07)

- [21].电流密度对Na_2B_4O_7-CaCl_2熔盐电解法制备TiB_2/TiB渗层的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2018(07)

- [22].金属钛表面Na_2B_4O_7-Al熔盐渗硼[J]. 粉末冶金材料科学与工程 2012(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/dad6b242fef40acfb556c584.html