# 基于极化码的单步量子密钥分发后处理

### 论文摘要

量子密钥分发结合"一次一密"的加密方案可以从理论上保证通信的无条件安全性.然而,量子密钥分发后处理过程中的误码纠错和密性放大这2个步骤引入了较高的处理延时,影响了最终安全密钥生成速率以及量子密钥分发系统的实用性.文中提出一种基于极化码的单步高效量子密钥后处理算法,根据Wyner窃听信道模型分析合法通信双方以及窃听者的信道容量,设计出可同时满足可靠性和安全性的极化码码字结构,并将其应用于量子密钥分发后处理,从而实现在一次编译码步骤中同时完成误码纠错和密性放大,将这2个处理步骤合二为一,降低了系统复杂度和处理延时.实验结果表明,在量子比特误码率[0,0.08]范围内,提出的算法可同时满足纠后误码率≤10-7的可靠性条件以及窃听信息量≤10-14bit的安全性条件.当码长为220bit时,译码吞吐率可达3 Mb/s,采用并行算法的译码吞吐率可达86 Mb/s.

### 论文目录

- 1 基本原理

- 1.1 Wyner窃听信道模型

- 1.2 离散QKD系统的安全容量

- 1.3 极化码

- 2 基于极化码的单步量子密钥分发后处理算法

- 3 算法验证分析

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李锦,蒋琳,林旭城,方俊彬

关键词: 量子密钥分发,后处理,极化码,误码纠错,密性放大

来源: 华南师范大学学报(自然科学版) 2019年02期

年度: 2019

分类: 基础科学,信息科技

专业: 物理学,电信技术

单位: 暨南大学光电工程系∥广东省可见光通信工程技术研究中心∥广州市可见光通信工程技术重点实验室,哈尔滨工业大学(深圳)计算机科学与技术学院

基金: 国家自然科学基金项目(61771222),广东省科技计划项目(2016A010101017),广州市科技计划项目(201707010253,201803020023),深圳基础研究项目(JCYJ20170815145900474)

分类号: TN918.4;O413

页码: 1-6

总页数: 6

文件大小: 616K

下载量: 91

### 相关论文文献

- [1].中国科大成功实现500公里地基量子密钥分发[J]. 信息网络安全 2020(03)

- [2].中国科大等实现500公里地基量子密钥分发[J]. 高科技与产业化 2020(04)

- [3].量子密钥分发网络架构及其标准化[J]. 无线电通信技术 2020(06)

- [4].量子密钥分发城域光组网技术前瞻[J]. 通信学报 2019(09)

- [5].星地量子密钥分发中的数据协调方法[J]. 计算机工程 2017(04)

- [6].星地量子密钥分发获得成功[J]. 光电工程 2017(09)

- [7].量子通信技术首次实现白天远距量子密钥分发[J]. 科学24小时 2017(09)

- [8].量子密钥分发中的偏振补偿方法[J]. 计算机工程 2016(12)

- [9].基于纠缠交换的具有双向认证的多方量子密钥分发[J]. 韶关学院学报 2016(10)

- [10].连续变量量子密钥分发技术研究进展[J]. 信息安全研究 2017(01)

- [11].诱骗态量子密钥分发系统中的隐蔽欺骗方法[J]. 中国电子科学研究院学报 2013(05)

- [12].高维量子密钥分发方案获验证[J]. 科技传播 2019(05)

- [13].循环差分相移量子密钥分发协议研究[J]. 南京邮电大学学报(自然科学版) 2017(06)

- [14].软件定义的量子密钥分发网络技术研究[J]. 邮电设计技术 2019(04)

- [15].量子密钥分发技术安全测评国际标准提案研究[J]. 信息技术与标准化 2018(05)

- [16].基于正交频分复用的连续变量量子密钥分发方案[J]. 量子光学学报 2016(04)

- [17].诱惑态下相位差分量子密钥分发效率分析[J]. 量子电子学报 2009(04)

- [18].路径攻击对量子密钥分发网络安全性的影响[J]. 量子电子学报 2008(05)

- [19].光纤偏振编码量子密钥分发系统荧光边信道攻击与防御[J]. 物理学报 2019(13)

- [20].量子密钥分发技术在智能变电站中的研究[J]. 电信科学 2018(10)

- [21].中科院:星地量子密钥分发又有新突破[J]. 硅谷 2013(10)

- [22].软件定义量子密钥分发网络设计[J]. 无线电通信技术 2019(05)

- [23].量子密钥分发实验数据采集系统[J]. 核电子学与探测技术 2008(06)

- [24].移动量子密钥分发技术进展[J]. 激光与光电子学进展 2017(12)

- [25].多输入多输出量子密钥分发信道容量研究[J]. 物理学报 2009(10)

- [26].量子网络方案研究[J]. 光通信技术 2017(05)

- [27].量子密钥分发驱动安全电力通信网络体系架构[J]. 中国电力 2017(10)

- [28].基于波分复用技术的测量设备无关量子密钥分发[J]. 量子电子学报 2017(01)

- [29].量子密钥分发中分束器攻击和瑞利散射的解决方案[J]. 量子光学学报 2014(01)

- [30].一种新的单光源多波长双向量子密钥分发系统[J]. 物理学报 2012(18)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/dae550394299ff9001ad3db9.html