# 重复频率100 MHz脉冲宽度39 fs的掺铒光纤激光器

### 论文摘要

提出一种在非高重复频率下获得窄脉宽脉冲输出的呼吸孤子掺铒光纤激光器设计方案。通过缩短腔内具有大色散系数的正负色散光纤的长度来保证腔内脉冲有较大的呼吸比,通过引入零色散光纤来降低激光器的重复频率。采用波分复用器及隔离器集于一体的光纤混合器,并以前向抽运方式来降低腔内脉冲能量的损耗,并且通过优化腔内负色散光纤的分布来确定输出端的位置。基于此,构建出重复频率为100 MHz的呼吸孤子掺铒光纤激光器,其输出光谱宽度为112 nm,直接输出脉冲宽度为68 fs,色散补偿后的输出脉冲宽度为39 fs,当抽运功率为900 mW时输出脉冲的平均功率为94.5 mW。

### 论文目录

- 1 引 言

- 2 实验结构

- 3 结果与讨论

- 4 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 马挺

关键词: 激光器,飞秒脉冲,锁模,脉冲宽度,重复频率

来源: 中国激光 2019年08期

年度: 2019

分类: 基础科学,信息科技

专业: 物理学,无线电电子学

单位: 中国科学院安徽光学精密机械研究所安徽省光子器件重点实验室,中国科学技术大学

基金: 国家重点研发计划(2017YFB0405100,2017YFB0405200),国家自然科学基金(61377044),中国科学院战略性先导科技专项(B类)(XDB21010300)

分类号: TN248

页码: 32-37

总页数: 6

文件大小: 851K

下载量: 181

### 相关论文文献

- [1].基于数字微镜器件的可调谐掺铒光纤激光器[J]. 激光与光电子学进展 2018(07)

- [2].基于延时相移反馈控制的单环掺铒光纤激光器的混沌产生[J]. 长春理工大学学报(自然科学版) 2017(01)

- [3].北京大学实现环形腔掺铒光纤激光器的高频飞秒脉冲激光输出[J]. 稀土信息 2013(08)

- [4].脉冲反馈法控制双环掺铒光纤激光器混沌[J]. 石家庄学院学报 2008(06)

- [5].基于互注入的双环掺铒光纤激光器的混沌控制及同步[J]. 量子光学学报 2008(02)

- [6].二硫化钨掺铒光纤激光器调Q特性[J]. 中国激光 2017(07)

- [7].三波长环形腔掺铒光纤激光器的设计[J]. 光通信研究 2015(01)

- [8].基于全光纤拉锥滤波结构的波长可切换掺铒光纤激光器[J]. 光通信技术 2020(09)

- [9].多波长掺铒光纤激光器的研究进展[J]. 激光与光电子学进展 2014(09)

- [10].单环掺铒光纤激光器光延迟反馈的混沌控制[J]. 激光技术 2011(03)

- [11].弱周期微扰法控制双环掺铒光纤激光器混沌[J]. 科技风 2008(03)

- [12].窄线宽单频单偏振环行腔掺铒光纤激光器[J]. 北京航空航天大学学报 2008(11)

- [13].多变量耦合实现双环掺铒光纤激光器混沌同步[J]. 中国激光 2008(07)

- [14].基于二硒化铪可饱和吸收体的被动调Q掺铒光纤激光器的研究[J]. 光学学报 2020(13)

- [15].基于类噪声方波脉冲的掺铒光纤激光器[J]. 光子学报 2017(06)

- [16].自由运转多纵模掺铒光纤激光器动态输出数值研究[J]. 激光与光电子学进展 2016(01)

- [17].环形腔掺铒光纤激光器的理论研究[J]. 中国激光 2009(03)

- [18].耦合反馈控制双环掺铒光纤激光器混沌[J]. 强激光与粒子束 2008(04)

- [19].结构紧凑的双波长连续波掺铒光纤激光器[J]. 中国光学 2019(04)

- [20].单模掺铒光纤激光器极限输出功率的数值研究[J]. 红外与激光工程 2014(08)

- [21].掺铒光纤激光器中的模式损耗测量与模式竞争[J]. 科学技术与工程 2018(33)

- [22].L波段线形腔多波长掺铒光纤激光器的研究[J]. 光通信技术 2016(07)

- [23].超短脉冲“8”字形被动锁模掺铒光纤激光器[J]. 江西师范大学学报(自然科学版) 2012(02)

- [24].基于多纵模掺铒光纤激光器的有源曲率传感器设计(英文)[J]. 南开大学学报(自然科学版) 2010(04)

- [25].双环掺铒光纤激光器混沌控制产生周期脉冲及多周期现象研究[J]. 光子学报 2008(04)

- [26].环形腔声光可调谐掺铒光纤激光器调谐范围的研究[J]. 应用光学 2010(05)

- [27].掺铒光纤激光器自混合理论与微振动位移测量[J]. 南昌大学学报(理科版) 2012(02)

- [28].230MHz重复频率锁模掺铒光纤激光器[J]. 中国激光 2010(06)

- [29].基于混合锁模的耗散孤子掺铒光纤激光器[J]. 强激光与粒子束 2020(01)

- [30].石墨烯可调谐被动调Q掺铒光纤激光器[J]. 强激光与粒子束 2012(12)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/dae6060ab094979332e9b2d2.html