# “两宽一高”地震采集技术在超浅目标层地区的应用

### 论文摘要

松辽盆地北部XB地区主要勘探开发目标层为萨尔图油层等油气藏,其最大特点为:目的层埋藏超浅,呈现弱反射断续反射同相轴特征,采集单炮信噪比高;同时该层为断层-岩性油藏,受控于微幅度构造,目标层系断裂发育且复杂多变。针对地质勘探需求,"两宽一高"三维地震勘探技术在该区获得了应用,小面元提高了采集资料的精度,有利于区内微幅构造、河道砂体储层及单砂体的有效识别;较宽的方位角,使分方位角道集属性更均匀,提高地质体刻画精度,储层地震信息属性反演更加精准;高炮、道密度进一步提升勘探目的层信噪比,改善成像质量,对岩体储层预测,具有较好的应用效果;因地制宜采用单井小药量激发、单点数字检波器接收拓宽了频带,提升了地震信号有效倍频程,获得成果资料表明"两宽一高"资料具有更好微幅度构造、小断层的识别能力,断层组合模式更明确。

### 论文目录

### 文章来源

类型: 国内会议

作者: 李学军,周保东,刘洪林,兰金涛,齐昆博

关键词: 超浅目标层,两宽一高,宽频带,宽方位,高密度,小面元,全频采集,点激发,数字检波器

来源: 中国石油学会2019年物探技术研讨会 2019-09-09

年度: 2019

分类: 基础科学

专业: 地质学,地球物理学

单位: 中国石油集团东方地球物理公司大庆物探一公司

分类号: P631.4

页码: 201-204

总页数: 4

文件大小: 1239k

下载量: 54

### 相关论文文献

- [1].数字检波器深层勘探效果分析[J]. 物探装备 2017(01)

- [2].常规检波器与数字检波器性能对比分析[J]. 能源技术与管理 2016(05)

- [3].数字检波器在山西阳泉地区三维地震勘探中的应用[J]. 数字通信世界 2018(09)

- [4].相同条件下数字检波器与模拟检波器的三维地震勘探效果对比分析[J]. 中国煤炭地质 2017(10)

- [5].陆用压电数字检波器采集效果分析[J]. 石油仪器 2013(05)

- [6].数字检波器原理及其在煤田勘探中应用前景分析[J]. 河北煤炭 2012(04)

- [7].三分量数字检波器电磁干扰产生的机理研究[J]. 石油仪器 2011(01)

- [8].数字检波器地震资料高保真宽频带处理技术分析[J]. 石化技术 2018(01)

- [9].单点数字检波器道组合技术[J]. 石油地球物理勘探 2008(S2)

- [10].模拟与数字检波器记录精度对比及其对信噪比的影响[J]. 地球物理学进展 2018(04)

- [11].DSU3数字检波器常见故障的维修[J]. 数字通信世界 2018(11)

- [12].MEMS数字检波器简介及指标分析[J]. 物探装备 2013(06)

- [13].松辽盆地ALX地区数字检波器地震资料处理技术总结[J]. 科学技术创新 2019(25)

- [14].关于MEMS三分量数字检波器施工使用的几点思考[J]. 物探装备 2013(01)

- [15].DSU3数字检波器检测维修技术研究[J]. 石油仪器 2010(01)

- [16].关于地震检波器新技术发展方向的探讨[J]. 中国石油和化工标准与质量 2011(11)

- [17].MEMS数字检波器在矿山地质灾害预测中的应用效果[J]. 世界有色金属 2017(20)

- [18].数字检波器在近地表火成岩区适用性分析[J]. 复杂油气藏 2018(03)

- [19].数字检波器与模拟检波器采集效果对比[J]. 物探装备 2013(01)

- [20].数字检波器在地震勘探中的应用效果[J]. 黑龙江科技信息 2017(18)

- [21].单点数字检波器地震资料特点及处理对策[J]. 石油地球物理勘探 2008(S2)

- [22].塔河地区数字检波器接收效果分析[J]. 中国石油和化工标准与质量 2013(01)

- [23].用于陆上宽频地震采集的设备及应用实例[J]. CT理论与应用研究 2019(01)

- [24].单点数字检波器室内组合技术在川西的应用[J]. 复杂油气藏 2013(01)

- [25].全数字高密度三维地震勘探技术在煤矿采区的研究与应用[J]. 煤炭技术 2019(10)

- [26].数字检波器在地震勘探中的应用效果[J]. 石化技术 2020(01)

- [27].高密度全数字检波器地震资料处理的关键技术研究[J]. 中国煤炭地质 2015(03)

- [28].单点数字地震资料组合处理技术[J]. 中国石油和化工标准与质量 2016(09)

- [29].煤田数字高密度地震勘探的应用效果探析[J]. 石化技术 2019(06)

- [30].煤田数字高密度地震勘探的应用效果探析[J]. 中国煤炭 2013(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/daf4ccb981feb91e69649184.html