# 强封堵钻井液体系在河南页岩气钻井中的研究和应用

### 论文摘要

河南中牟和温县页岩气区块在直井钻井过程中频繁出现坍塌掉块、井径扩大等井下复杂,通过对储层地质特征以及老井钻井液体系测试分析,造成此现象的主要原因为钻井液封堵性不足。因此基于抑制水化、加强封堵两方面开展钻井液研究,优选封堵剂HSM、HGW和抑制剂HAS,形成一套强封堵、强抑制钻井液体系,并对体系性能进行了测试。室内测试结果表明,该钻井液体系性能优良,100℃老化72 h仍具备较好的流变性;对泥页岩钻屑热滚回收率高达98.5%,10 h线性膨胀率仅为2.34%;封堵性能好,6 h API和HTHP滤失量分别为7.8 mL和9 mL;还具备较强的抗污染能力。现场应用后基本未发生坍塌掉块、井壁失稳现象,井径扩大率从21%降至6%,说明该钻井液体系能够满足该区块的钻井工程需要。

### 论文目录

- 1 储层地质特征分析

- 1.1 岩矿组成分析

- 1.2 缝孔发育情况

- 1.3 岩石力学及地应力分析

- 1.3.1 三轴岩石力学实验

- 1.3.2 地应力特征分析

- 1.4 井壁失稳原因分析

- 2 老井钻井液性能评价

- 2.1 流变性

- 2.2 抑制性

- 2.3 封堵性能

- 3 处理剂优选

- 3.1 封堵材料

- 3.1.1 封堵性能评价方法建立

- 3.1.2 封堵材料优选

- 3.1.3 封堵效果评价

- 3.2 抑制剂

- 3.2.1 高温高压膨胀性测试

- 3.2.2 对岩石强度影响

- 4 钻井液性能测试

- 4.1 流变性

- 4.2 抑制性

- 4.3 封堵性测试

- 4.3.1 滤失量

- 4.3.2 岩心封堵实验

- 4.4 抗污染能力

- 5 在Z2井应用情况

- 6 结论及认识

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 袁青松,冯辉,张栋,李中明,代磊,董果果

关键词: 河南,页岩气,井壁稳定,钻井液,强封堵,强抑制

来源: 钻井液与完井液 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 石油天然气工业

单位: 河南省地质调查院,地下清洁能源勘查开发产业技术创新战略联盟

基金: 国土资源部第二轮页岩气探矿项目“河南中牟页岩气勘查”(GT2012YQTKQCR0020),河南省重大科技专项项目“河南页岩气勘查开发及示范应用研究”(151100311000)

分类号: TE254.3

页码: 29-35

总页数: 7

文件大小: 1850K

下载量: 114

### 相关论文文献

- [1].聚合物环保钻井液体系在曙2-02-14井的应用[J]. 辽宁化工 2020(05)

- [2].强封堵高润滑钻井液体系研究与应用[J]. 中国新技术新产品 2020(06)

- [3].高性能合成基钻井液体系的构建及功能的提升[J]. 化工管理 2020(16)

- [4].我国天然高分子基钻井液体系研究进展[J]. 西安石油大学学报(自然科学版) 2020(05)

- [5].新型疏水缔合聚合物钻井液体系性能评价[J]. 化学与生物工程 2020(10)

- [6].钻井液体系的优化[J]. 化工设计通讯 2019(03)

- [7].钾盐共聚物钻井液体系的应用实践[J]. 中国石油和化工 2016(12)

- [8].钻井液体系优化技术[J]. 辽宁化工 2017(01)

- [9].C区块钻井液体系优化研究[J]. 当代化工 2017(01)

- [10].黑168区块环保型钻井液体系研究与应用[J]. 精细石油化工进展 2017(03)

- [11].优质轻钻井液体系应用[J]. 当代化工 2017(07)

- [12].玉北14-191井多聚胺环保钻井液体系现场工艺[J]. 清洗世界 2020(08)

- [13].库木塔克沙漠稠油油藏钻井液体系优选与应用[J]. 长江大学学报(自科版) 2016(34)

- [14].K区块盐膏层钻井液体系技术研究[J]. 化学工程师 2016(12)

- [15].大43区块强封堵抑制型钻井液体系室内研究[J]. 化工管理 2017(09)

- [16].抗温抗盐钻井液体系研究及现场应用[J]. 钻采工艺 2016(02)

- [17].不同钻井液体系在鄂北工区的应用分析[J]. 中国石油和化工标准与质量 2011(02)

- [18].低自由水钻井液体系在作业海域首次应用即获成功[J]. 海洋石油 2010(01)

- [19].海洋深水钻井常用钻井液体系浅析[J]. 长江大学学报(自然科学版)理工卷 2010(01)

- [20].金县1-1油田储层段钻井液体系研究[J]. 精细石油化工进展 2008(11)

- [21].海洋深水钻井液体系研究进展[J]. 化学与生物工程 2019(12)

- [22].一种新型钻井液体系在海上某油田的成功应用[J]. 石化技术 2020(05)

- [23].基于机器学习的钻井液体系优选方法分析[J]. 智能计算机与应用 2020(05)

- [24].长南气田水平井钻井液技术质量优化与应用[J]. 中国石油和化工标准与质量 2016(21)

- [25].关于规范钻井液处理剂及钻井液体系的认识[J]. 中外能源 2014(11)

- [26].绿色钻井液体系应用分析[J]. 油气田环境保护 2011(06)

- [27].黄原胶钻井液体系的研究与应用[J]. 现代化工 2009(S2)

- [28].抗高温无固相钻井液体系研究与应用[J]. 化学与生物工程 2019(09)

- [29].抗高温硅酸盐钻井液体系室内研究[J]. 当代化工 2019(09)

- [30].北京凤河营热水储层的钻井液体系优化研究[J]. 探矿工程(岩土钻掘工程) 2018(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/db0f5bec84813fa27f9d5106.html